## Slide 1: Conception & Analyse
1- Lecture de plan
Équipe pédagogique CONAN

## Slide 2: Objectifs généraux de l’EC CONception et ANalyse des systèmes mécaniques
20 heures de CM 24heures de TD 8 heures de TP
4 crédits ECTS
1 DS (50%), 1 IE (25%), 2 TP (25%)
Programmes :
Lecture de plans d'ensembles;
culture technologique;
schéma de calcul, schéma cinématique;
hyperstatisme des mécanismes;
conception et dimensionnement d'une liaison pivot;
Base de résistance des matériaux;
base de cotation fonctionnelle
"L'étudiant est capable de mener à bien l'analyse de la conception mécanique d'un système mécanique à partir d'un plan d'ensemble, d'une maquette numérique, du système réel"

## Slide 3: Objectifs du CM1:
Homogénéisation des connaissances en lecture de plan;
Connaissances des éléments technologiques de base;
Culture technologique;
3 lectures plans : module de rotation, osthéotome et embrayage navette

## Slide 4
Questionnaire de niveau

## Slide 5: Dans un plan de définition je dois intégrer une nomenclature.
Vrai
Faux

## Slide 6: La cotation fonctionnelle peut être faite sur un plan d’ensemble ou sur un plan de définition
Vrai
Faux

## Slide 7: Quelle norme doit on utiliser?
Concordance des vues A
Concordance des vues B

## Slide 8: Que signifie les croix en trait fin?
Une gravure en X
Un montage collé
Un méplat
Un plan tronquant un cylindre

## Slide 9: Les hachures peuvent couper
Un trait fort
Un trait fin
Un trait mixte
Un trait en pointillé

## Slide 10: Quel matériau représente ces hachures?
Un alliage de cuivre
Un alliage d’aluminium
Un polymère

## Slide 11: Quelles pièces ne doit on pas couper dans une vue en coupe?
Vis
Axe
Roulements
Circlips

## Slide 12: La particularité d’une vis Hc est d’être sans tête
Vrai
Faux

## Slide 14: La représentation ci-dessous correspond à
Un écrou
Un écrou autofreineur
Un écrou nylstop

## Slide 15: Le perçage pour un trou taraudé se fait
Au diamètre nominal
Au diamètre nominale moins le pas
Au diamètre de fond de filet de la vis

## Slide 16: La pièce 4 est
Un axe
Une goupille élastique
Une goupille béta
Une goupille fendue

## Slide 17: La pièce ci-dessous est
Un anneau élastique pour arbre
Un circlips pour alésage

## Slide 18: La pièce 5 permet
Un encastrement
Un arrêt en rotation
Une glissière

## Slide 19: La vue en coupe ci-dessous représente
Un joint torique
Un joint à lèvre simple
Un joint à lèvre double

## Slide 20: Bilan du questionnaire
Facile!!
Je ne maitrise pas tout…
Aie je ne comprends même pas les questions.
Moodle
Biblio
Cours de soutien jeudi inscription à venir!

## Slide 21: Etude de cas
Le module de rotation

## Slide 22: Le module de rotation :

## Slide 23: Le plan d’ensemble

## Slide 24: La méthode!!!
S’aider de la nomenclature
Repérer les éléments connus (roulements, visserie..)
Identifier les pièces « frontières »
Partir du mouvement d’entrée ou sortie
Et remonter la transmission de puissance

## Slide 25: Etude du module de rotation

## Slide 26: Les frettes de serrage exemple RINGBLOCK

## Slide 27: Etude du module de rotation

## Slide 28: Etude du module de rotation

## Slide 29: Etude du module de rotation

## Slide 30: Schématisation du principe du module de rotation

## Slide 31: Etude du module de rotation
Réglage du débattement angulaire???

## Slide 32: Etude du module de rotation
Amortissement????

## Slide 33: Questions supplémentaires!
Rôle de 13? de 15? de 22? de 36? de32?

## Slide 34: Le plan d’ensemble
Développement d’un prototype par l’INSA de Toulouse
Moteur électrique
osthéotome
Pédale de commande pour le chirurgien
Gaine avec à l’interieur le Flexible en rotation

## Slide 35: Le plan d’ensemble

## Slide 36: Identification des sous ensembles

## Slide 37: Excentrique
excentricité
Débattement
= 2x excentrique

## Slide 38: Mouvement de rotation continu en mouvement de rotation alternatif
Excentrique 1
Excentrique 2

## Slide 39: Identification des sous ensembles

## Slide 40: Autre systèmes à excentrique

## Slide 41: Principe moteur 4 temps
Arbre à cames
Vilebrequin

## Slide 42: Conception & Analyse
2 – Modélisation cinématique
Équipe pédagogique CONAN

## Slide 43: Objectifs :
Extraire du dessin d’ensemble d’un système mécanique les classes d’équivalence cinématique;
Associer aux surfaces de contact et/ou groupes de surfaces les degrés de mobilité entre classes d’équivalence;
En déduire la nature des liaisons du système,
Etablir le schéma cinématique;
Connaître les liaisons normalisées, leur représentation ainsi que leur réalisations techniques les plus courantes;
Vérifier l’aptitude du système à réaliser la loi d’entrée/sortie désirée;
Mettre en évidence les conditions géométriques de bon fonctionnement.
Notes: Pas sûr pour les 2 derniers points…

## Slide 44: Démarche d’analyse d’un système
Système Sinusmatic, abondamment documenté sur le net…
http://slideplayer.fr/slide/8283958/
Du plan au schéma cinématique

## Slide 45: Objectifs de l’analyse
Mise en équation : étude cinématique, loi d’entrée/sortie, paramétrage…
Mise en évidence du fonctionnement, des mouvements…
Mise en évidence des conditions de compatibilité géométrique…
Notes: J’ai hésité à aller plus loin dans les objectifs, mais les commentaires sont libres…

## Slide 46: Cadre de l’analyse cinématique
Que ce soit pour concevoir un système ou pour en faire l’analyse, le cadre est celui de la cinématique du solide. A savoir :
Solides indéformables
liaisons parfaites

## Slide 47: Recherche des classes d’équivalence cinématique

## Slide 48: Classes d’équivalence cinématique
Un système mécanique est caractérisé par une cinématique interne liée à la réalisation d’une ou plusieurs fonctions techniques.
La recherche et la communication de cette cinématique est facilitée par une schématisation mettant en valeur les mouvements au détriment des formes de pièces.
Dans le sens de cette simplification, on ne représente que les ensembles ayant le même mouvement : les classes d’équivalence cinématique.
Croquis de forme des pièces
Schéma (non normalisé) mettant en valeur le mouvement
Schéma cinématique : les formes ont totalement disparues au profit des liaisons
Notes: Le discours sur les classes d’équivalence est simplifié, il ne m’est pas apparu nécessaire d’aller jusqu’à une définition plus mathématique. Idem pour le terme de « solide cinématique » que l’on rencontre parfois mais que je trouve confondant en techno.

## Slide 49: Présentation du système étudié : embrayage de métier à navette
http://dai.ly/xeqyez
Cet ensemble est monté sur un métier à navette. Dans la chaîne cinématique, ce mécanisme se situe en aval du moteur électrique.
La poulie 31 entraînée en rotation par l'intermédiaire de la courroie 36 tourne en permanence. Suivant l'action de l'utilisateur sur le levier de commande 17, l'arbre 7 peut soit être entraîné en rotation (position embrayée), soit être freiné (position débrayée).
31
17
7

## Slide 50: Reconnaître les classes d’équivalence
S’aider de la nomenclature :
Les ressorts, les éléments de guidage, roulements, paliers lisses, les joints dynamique sont entre deux pièces mobiles l’une par rapport à l’autre
Les vérins, moteurs, actionneurs sont entre deux classes d’équivalence
Les vis, goupilles, clavettes, écrou participent généralement à des liaisons complètes entre pièces d’une même classe. Vérifier aussi la présence de soudures…
Certains noms de pièces permettent de connaître leur mouvement : levier, poussoir, coulisse, tige, bâti, carter, pignon, roue dentée, bielle, manivelle…
Notes: Faire le lien avec la culture techno du premier cours et la lecture de plan

## Slide 51: Reconnaître les classes d’équivalence – éléments de guidage
37 | rivet
35 | Vis H M16
34 | Chapeau
33 | Anneau élastique
32 | Roulement
31 | Poulie
30 | Ressort
29 | Baladeur
28 | Joint Ø56
26 | Corps
23 | Rondelle
22 | Pignon
21 | Ecrou H M12
19 | Demi-fourchette
18 | Goupille
17 | Levier de commande
16 | Axe
15 | Galet
14 | Vis axe
13 | Clavette 7x7x22
11 | Vis CHc M5
10 | Couvercle
09 | Boîtier
08 | Entretoise
07 | Arbre
06 | Roulement Ø28
05 | Joint à lèvre
04 | Butée
03 | Clavette parallèle 7x7x24
02 | Joint Ø34
01 | Garniture
Inutile de pousser l’analyse jusqu'à détailler les pièces internes des éléments de guidage…
Notes: J’aime beaucoup colorier en rouge les éléments roulants… 

## Slide 52: Reconnaître les classes d’équivalence – éléments d’étanchéité
37 | rivet
35 | Vis H M16
34 | Chapeau
33 | Anneau élastique
32 | Roulement
31 | Poulie
30 | Ressort
29 | Baladeur
28 | Joint Ø56
26 | Corps
23 | Rondelle
22 | Pignon
21 | Ecrou H M12
19 | Demi-fourchette
18 | Goupille
17 | Levier de commande
16 | Axe
15 | Galet
14 | Vis axe
13 | Clavette 7x7x22
11 | Vis CHc M5
10 | Couvercle
09 | Boîtier
08 | Entretoise
07 | Arbre
06 | Roulement Ø28
05 | Joint à lèvre
04 | Butée
03 | Clavette parallèle 7x7x24
02 | Joint Ø34
01 | Garniture
Notes: Je propose de reconnaître les éléments standards en premier

## Slide 53: Reconnaître les classes d’équivalence – pièces élastiques
37 | rivet
35 | Vis H M16
34 | Chapeau
33 | Anneau élastique
32 | Roulement
31 | Poulie
30 | Ressort
29 | Baladeur
28 | Joint Ø56
26 | Corps
23 | Rondelle
22 | Pignon
21 | Ecrou H M12
19 | Demi-fourchette
18 | Goupille
17 | Levier de commande
16 | Axe
15 | Galet
14 | Vis axe
13 | Clavette 7x7x22
11 | Vis CHc M5
10 | Couvercle
09 | Boîtier
08 | Entretoise
07 | Arbre
06 | Roulement Ø28
05 | Joint à lèvre
04 | Butée
03 | Clavette parallèle 7x7x24
02 | Joint Ø34
01 | Garniture

## Slide 54: Reconnaître les classes d’équivalence – éléments d’assemblages
37 | rivet
35 | Vis H M16
34 | Chapeau
33 | Anneau élastique
32 | Roulement
31 | Poulie
30 | Ressort
29 | Baladeur
28 | Joint Ø56
26 | Corps
23 | Rondelle
22 | Pignon
21 | Ecrou H M12
19 | Demi-fourchette
18 | Goupille
17 | Levier de commande
16 | Axe
15 | Galet
14 | Vis axe
13 | Clavette 7x7x22
11 | Vis CHc M5
10 | Couvercle
09 | Boîtier
08 | Entretoise
07 | Arbre
06 | Roulement Ø28
05 | Joint à lèvre
04 | Butée
03 | Clavette parallèle 7x7x24
02 | Joint Ø34
01 | Garniture
Notes: Notamment les vis qui permettent l’assemblage des pièces

## Slide 55: Reconnaître les classes d’équivalence – Classe poulie 01
37 | rivet
35 | Vis H M16
34 | Chapeau
33 | Anneau élastique
32 | Roulement
31 | Poulie
30 | Ressort
29 | Baladeur
28 | Joint Ø56
26 | Corps
23 | Rondelle
22 | Pignon
21 | Ecrou H M12
19 | Demi-fourchette
18 | Goupille
17 | Levier de commande
16 | Axe
15 | Galet
14 | Vis axe
13 | Clavette 7x7x22
11 | Vis CHc M5
10 | Couvercle
09 | Boîtier
08 | Entretoise
07 | Arbre
06 | Roulement Ø28
05 | Joint à lèvre
04 | Butée
03 | Clavette parallèle 7x7x24
02 | Joint Ø34
01 | Garniture
Notes: A partir des vis, on reconnaît la première classe 01. Le roulement 32, la garniture 01 et le joint 02 sont des pièces « frontières »

## Slide 56: Reconnaître les classes d’équivalence – Classe Corps 02
37 | rivet
35 | Vis H M16
34 | Chapeau
33 | Anneau élastique
32 | Roulement
31 | Poulie
30 | Ressort
29 | Baladeur
28 | Joint Ø56
26 | Corps
23 | Rondelle
22 | Pignon
21 | Ecrou H M12
19 | Demi-fourchette
18 | Goupille
17 | Levier de commande
16 | Axe
15 | Galet
14 | Vis axe
13 | Clavette 7x7x22
11 | Vis CHc M5
10 | Couvercle
09 | Boîtier
08 | Entretoise
07 | Arbre
06 | Roulement Ø28
05 | Joint à lèvre
04 | Butée
03 | Clavette parallèle 7x7x24
02 | Joint Ø34
01 | Garniture
Notes: Puis la deuxième classe 02. Même remarque pour les pièces frontières.

## Slide 57: Reconnaître les classes d’équivalence – Classe arbre 03
37 | rivet
35 | Vis H M16
34 | Chapeau
33 | Anneau élastique
32 | Roulement
31 | Poulie
30 | Ressort
29 | Baladeur
28 | Joint Ø56
26 | Corps
23 | Rondelle
22 | Pignon
21 | Ecrou H M12
19 | Demi-fourchette
18 | Goupille
17 | Levier de commande
16 | Axe
15 | Galet
14 | Vis axe
13 | Clavette 7x7x22
11 | Vis CHc M5
10 | Couvercle
09 | Boîtier
08 | Entretoise
07 | Arbre
06 | Roulement Ø28
05 | Joint à lèvre
04 | Butée
03 | Clavette parallèle 7x7x24
02 | Joint Ø34
01 | Garniture
Notes: On peut discuter pour la pièce 04… Cela peut donner lieu à une classe supplémentaire et un mobilité interne… J’ai préféré l’intégrer dans la classe 03 de l’arbre… On peut botter en touche en évoquant un léger serrage…

## Slide 58: Reconnaître les classes d’équivalence – Classe baladeur 04
37 | rivet
35 | Vis H M16
34 | Chapeau
33 | Anneau élastique
32 | Roulement
31 | Poulie
30 | Ressort
29 | Baladeur
28 | Joint Ø56
26 | Corps
23 | Rondelle
22 | Pignon
21 | Ecrou H M12
19 | Demi-fourchette
18 | Goupille
17 | Levier de commande
16 | Axe
15 | Galet
14 | Vis axe
13 | Clavette 7x7x22
11 | Vis CHc M5
10 | Couvercle
09 | Boîtier
08 | Entretoise
07 | Arbre
06 | Roulement Ø28
05 | Joint à lèvre
04 | Butée
03 | Clavette parallèle 7x7x24
02 | Joint Ø34
01 | Garniture
Notes: En éliminant les joints du coloriage on apprécie mieux les surfaces réelles de contact, c’est-à-dire celles qui positionnent. Insister peut-être sur cela ?

## Slide 59: Reconnaître les classes d’équivalence – Classe levier 05
37 | rivet
35 | Vis H M16
34 | Chapeau
33 | Anneau élastique
32 | Roulement
31 | Poulie
30 | Ressort
29 | Baladeur
28 | Joint Ø56
26 | Corps
23 | Rondelle
22 | Pignon
21 | Ecrou H M12
19 | Demi-fourchette
18 | Goupille
17 | Levier de commande
16 | Axe
15 | Galet
14 | Vis axe
13 | Clavette 7x7x22
11 | Vis CHc M5
10 | Couvercle
09 | Boîtier
08 | Entretoise
07 | Arbre
06 | Roulement Ø28
05 | Joint à lèvre
04 | Butée
03 | Clavette parallèle 7x7x24
02 | Joint Ø34
01 | Garniture

## Slide 60: Reconnaître les classes d’équivalence – Classe galet 06
37 | rivet
35 | Vis H M16
34 | Chapeau
33 | Anneau élastique
32 | Roulement
31 | Poulie
30 | Ressort
29 | Baladeur
28 | Joint Ø56
26 | Corps
23 | Rondelle
22 | Pignon
21 | Ecrou H M12
19 | Demi-fourchette
18 | Goupille
17 | Levier de commande
16 | Axe
15 | Galet
14 | Vis axe
13 | Clavette 7x7x22
11 | Vis CHc M5
10 | Couvercle
09 | Boîtier
08 | Entretoise
07 | Arbre
06 | Roulement Ø28
05 | Joint à lèvre
04 | Butée
03 | Clavette parallèle 7x7x24
02 | Joint Ø34
01 | Garniture

## Slide 61: Reconnaître les classes d’équivalence – Dessin d’ensemble colorié

## Slide 62: Contacts et Liaisons

## Slide 63: Contacts élémentaires
Sphère
Cylindre
Plan
Cylindre
Plan
Sphère
La norme NF E 04 015 s’intéresse aux 6 contacts élémentaires entre les surfaces sphériques, planes et cylindriques car facilement fabricable
6 liaisons élémentaires sont issues de ces contacts
Point
Ligne circulaire
Surface sphérique
Ligne droite
Surface plane
Surface cylindrique
Notes: Présentation technique du problème, j’insiste sur la notion de contact qui va falloir mettre en avant dans l’analyse des mécanismes

## Slide 64: Contacts élémentaires
Sphère
Cylindre
Plan
Cylindre
Plan
Sphère
La norme NF E 04 015 s’intéresse aux 6 contacts élémentaires entre les surfaces sphériques, planes et cylindriques car facilement fabricable
6 liaisons élémentaires sont issues de ces contacts
Point
Ligne circulaire
Surface sphérique
Ligne droite
Surface plane
Surface cylindrique
Ponctuelle
Linéaire Annulaire
Rotule
Linéaire Rectiligne
Appui plan
Pivot glissant
Notes: Présentation technique du problème, j’insiste sur la notion de contact qui va falloir mettre en avant dans l’analyse des mécanismes

## Slide 65: Contacts élémentaires
Sphère
Cylindre
Plan
Cylindre
Plan
Sphère
La norme NF E 04 015 s’intéresse aux 6 contacts élémentaires entre les surfaces sphériques, planes et cylindriques car facilement fabricable
6 liaisons élémentaires sont issues de ces contacts
Point
Ligne circulaire
Surface sphérique
Ligne droite
Surface plane
Surface cylindrique
Ponctuelle
Linéaire Annulaire
Rotule
Linéaire Rectiligne
Appui plan
Pivot glissant
C’est loin d’être suffisant !...
Notes: Présentation technique du problème, j’insiste sur la notion de contact qui va falloir mettre en avant dans l’analyse des mécanismes

## Slide 66: Notion de liaison
Le mouvement instantané d’un solide (indéformable) Si par rapport à un autre solide Sj peut-être décrit par le torseur cinématique i/j caractérisé par 6 quantités scalaires (éléments de réduction en un point quelconque A aussi appelée coordonnées pluckériennes)
Si ces 6 quantités varient de façon indépendante, le solide Si est dit libre par rapport à Sj
Si moins de 6 paramètres indépendants permettent de décrire le mouvement relatif de Si par rapport à Sj alors Si est dit lié à Sj.
Le nombre de paramètres permettant de décrire ce mouvement est appelé degré de liberté
T | R
Tx | Rx
Ty | Ry
Tz | Rz
Notes: Petit détour par la mécanique du solide… Rappel : il y a 64 combinaisons possibles. Rappeler qu’il existe un repère idéal local lié à la liaison qui permet de « réduire » le torseur cinématique à un nombre de paramètres égal au degré de liberté. Dit autrement, les relations de dépendance se limitent à un ou plusieurs paramètre égal à 0.

## Slide 67: Liaisons et contacts élémentaires
L’interdépendance des paramètres est due à des relations de contacts entre les pièces Si et Sj
Sur les 64 combinaisons possibles pour arranger les paramètres dans le torseur cinématique, certaines sont « faciles » à traduire par des contacts
D’autres…
Pas de contact, pas de liaison !
?
?
?
Notes: Petit brainstorming pour trouver un couple de surface permettant un double translation ??

## Slide 68: Liaisons Normalisées
T 0 0 0 R 0 0 0 | T 1 0 0 R 0 0 0 | T 0 1 0 R 0 0 0 | T 0 0 1 R 0 0 0 | T 0 0 0 R 1 0 0 | T 0 0 0 R 0 1 0 | T 0 0 0 R 0 0 1 | T 0 0 0 R 1 1 1
T 0 0 0 R 1 1 0 | T 0 0 0 R 1 0 1 | T 0 0 0 R 0 1 1 | T 1 0 0 R 1 0 0 | T 0 1 0 R 0 1 0 | T 0 0 1 R 0 0 1 | T 1 1 0 R 0 0 0 | T 1 1 1 R 0 0 0
T 1 1 0 R 0 0 1 | T 1 0 1 R 0 1 0 | T 0 1 1 R 1 0 0 | T 1 0 0 R 0 1 0 | T 1 1 0 R 1 0 1 | T 1 1 0 R 0 1 1 | T 1 0 1 R 0 0 0 | T 1 1 1 R 1 0 0
T 1 1 0 R 1 0 0 | T 1 1 0 R 0 1 0 | T 1 0 1 R 1 0 0 | T 1 0 0 R 0 0 1 | T 1 0 1 R 1 1 0 | T 1 0 1 R 0 1 1 | T 0 1 1 R 0 0 0 | T 1 1 1 R 0 1 0
T 0 1 1 R 0 0 1 | T 0 1 1 R 0 1 0 | T 1 0 1 R 0 0 1 | T 0 1 0 R 1 0 0 | T 0 1 1 R 1 1 0 | T 0 1 1 R 1 0 1 | T 1 0 0 R 0 1 1 | T 1 1 1 R 0 0 1
T 1 1 0 R 1 1 0 | T 1 0 1 R 1 0 1 | T 0 1 1 R 0 1 1 | T 0 1 0 R 0 0 1 | T 1 0 0 R 1 1 0 | T 0 1 0 R 1 1 0 | T 0 0 1 R 1 1 0 | T 0 1 0 R 0 1 1
T 1 0 0 R 1 1 1 | T 0 1 0 R 1 1 1 | T 0 0 1 R 1 1 1 | T 0 0 1 R 1 0 0 | T 1 0 0 R 1 0 1 | T 0 1 0 R 1 0 1 | T 0 0 1 R 1 0 1 | T 0 0 1 R 0 1 1
T 1 1 1 R 0 1 1 | T 1 1 1 R 1 0 1 | T 1 1 1 R 1 1 0 | T 0 0 1 R 0 1 0 | T 1 1 0 R 1 1 1 | T 1 0 1 R 1 1 1 | T 0 1 1 R 1 1 1 | T 1 1 1 R 1 1 1
Notes: En gros on rappelle que les liaisons normalisées sont un extrait des combinaisons de degrés de liberté possibles. Insister sur le fait que cet extrait est lié aux possibilités de fabrication des contacts.

## Slide 69: Liaisons Normalisées
T 0 0 0 R 0 0 0 | T 1 0 0 R 0 0 0 | T 0 1 0 R 0 0 0 | T 0 0 1 R 0 0 0 | T 0 0 0 R 1 0 0 | T 0 0 0 R 0 1 0 | T 0 0 0 R 0 0 1 | T 0 0 0 R 1 1 1
T 0 0 0 R 1 1 0 | T 0 0 0 R 1 0 1 | T 0 0 0 R 0 1 1 | T 1 0 0 R 1 0 0 | T 0 1 0 R 0 1 0 | T 0 0 1 R 0 0 1 | T 1 1 0 R 0 0 0 | T 1 1 1 R 0 0 0
T 1 1 0 R 0 0 1 | T 1 0 1 R 0 1 0 | T 0 1 1 R 1 0 0 | T 1 0 0 R 0 1 0 | T 1 1 0 R 1 0 1 | T 1 1 0 R 0 1 1 | T 1 0 1 R 0 0 0 | T 1 1 1 R 1 0 0
T 1 1 0 R 1 0 0 | T 1 1 0 R 0 1 0 | T 1 0 1 R 1 0 0 | T 1 0 0 R 0 0 1 | T 1 0 1 R 1 1 0 | T 1 0 1 R 0 1 1 | T 0 1 1 R 0 0 0 | T 1 1 1 R 0 1 0
T 0 1 1 R 0 0 1 | T 0 1 1 R 0 1 0 | T 1 0 1 R 0 0 1 | T 0 1 0 R 1 0 0 | T 0 1 1 R 1 1 0 | T 0 1 1 R 1 0 1 | T 1 0 0 R 0 1 1 | T 1 1 1 R 0 0 1
T 1 1 0 R 1 1 0 | T 1 0 1 R 1 0 1 | T 0 1 1 R 0 1 1 | T 0 1 0 R 0 0 1 | T 1 0 0 R 1 1 0 | T 0 1 0 R 1 1 0 | T 0 0 1 R 1 1 0 | T 0 1 0 R 0 1 1
T 1 0 0 R 1 1 1 | T 0 1 0 R 1 1 1 | T 0 0 1 R 1 1 1 | T 0 0 1 R 1 0 0 | T 1 0 0 R 1 0 1 | T 0 1 0 R 1 0 1 | T 0 0 1 R 1 0 1 | T 0 0 1 R 0 1 1
T 1 1 1 R 0 1 1 | T 1 1 1 R 1 0 1 | T 1 1 1 R 1 1 0 | T 0 0 1 R 0 1 0 | T 1 1 0 R 1 1 1 | T 1 0 1 R 1 1 1 | T 0 1 1 R 1 1 1 | T 1 1 1 R 1 1 1
Encastrement
GLISSIERE
PIVOT
ROTULE
LIBRE
ROTULE à DOIGT
PONCTUELLE
PIVOT GLISSANT
APPUI PLAN
LINEAIRE ANNULAIRE
LINEAIRE RECTILIGNE
1 seule rotation bloquée
3 translations
1 translation et 1 rotation d’axe différent
2 translations
3 translations et 1 rotation
2 translations et 1 rotation dans le plan de glissement
2 translations et 2 rotations dans le plan de glissement
2 rotations et 1 translation (glissière courte)
Notes: En gros on rappelle que les liaisons normalisées sont un extrait des combinaisons de degrés de liberté possibles. Insister sur le fait que cet extrait est lié aux possibilités de fabrication des contacts.

## Slide 70: Tableau synthétique de la schématisation des liaisons normalisées
Notes: Montrer qu’on a ajouté la liaison hélicoïdale !! Elle n’apparaît que maintenant… Montrer que son degré de liberté est égal à 1 par l’ajout d’une relation entre translation et rotation. Parler aussi de la notion de centre de liaison.

## Slide 71: Liaison et éléments de schématisation complémentaires
bâti |  | Courroies simples, étagées, chaînes | 
Liaison came |  |  | 
Roues de frictions |  |  | 
Engrenages, crémaillère, roue et vis sans fin |  |  | 

## Slide 72: Eléments de contact

## Slide 73
Par ailleurs nous verrons que l’analyse de la façon dont les contacts entre deux classes d’équivalence peuvent être complémentaires ou en concurrence est d’une importance primordiale en technologie.
Techniquement les contacts se réalisent rarement directement mais souvent par l’interposition d’éléments de contacts permettant une amélioration de la précision et de la capacité de charge de ces contacts
Notes: Quelques illustrations pour mettre sur la piste de la cotation…

## Slide 74: Eléments de contact de la liaison Linéaire annulaire
LINEAIRE ANNULAIRE
Roulements à billes sans arrêt axiaux
Roulements à rotule sur rouleaux sans arrêt axiaux
Coussinet court

## Slide 75: Le rapport L/D…
Le rapport entre la longueur de portée L sur le diamètre d’arbre D est abondamment utilisé pour décrire une liaison cylindre/cylindre
Si ce rapport est faible, compte-tenu du jeu radial, un angle dit de rotulage est inévitable : la modélisation correcte est une linéaire annulaire
Si ce rapport est important, alors l’angle de rotulage est négligeable et la modélisation correcte est une pivot glissante…

## Slide 76: Le rapport L/D…
Le rapport entre la longueur de portée L sur le diamètre d’arbre D est abondamment utilisé pour décrire une liaison cylindre/cylindre
Si ce rapport est faible, compte-tenu du jeu radial, un angle dit de rotulage est inévitable : la modélisation correcte est une linéaire annulaire
Si ce rapport est important, alors l’angle de rotulage est négligeable et la modélisation correcte est une pivot glissante…
C’est loin d’être suffisant !...

## Slide 77: Le rapport L/D…
Exemple : 2 coussinet 32 x 40 x 32 distants de 32
Ajustement H7f7
Jeu radial maxi de 75µm
Rotulage de 0,045° soit 2,68’
2 roulements billes Ø32 préchargés et distants de 120mm
Jeu radial résiduel 6µm
Rotulage de 10,3’’
Peu précis 30’
Standard 10’
Précis 2,5’
Très précis 10’’
Le problème c’est de se mettre d’accord sur les valeurs limites…
L’important c’est le rotulage admissible : tout contact cylindre/cylindre admet un jeu radial et donc un angle de rotulage. A partir de quel angle on considère avoir à faire à une mauvaise pivot glissant ? Quel angle rotulage est nécessaire pour permettre le montage ?
Coussinet 32 x 40 x 32
Ajustement H7f7
Jeu radial maxi de 75µm
Rotulage de 0,13° soit 8’
Rotulage admissible d’une pivot

## Slide 78: Eléments de contact de la liaison Rotule
ROTULE
Roulements à billes avec arrêt axiaux
Roulements à rotule sur rouleaux avec arrêt axiaux
Paliers à rotule
Contact direct

## Slide 79: Eléments de contact de la liaison appui plan
APPUI PLAN
Butée (à billes, rouleaux, aiguilles)
Patin à aiguilles

## Slide 80: Eléments de contact de la liaison pivot glissant
PIVOT GLISSANT
Roulements à 2 rangées de billes à contact oblique sans arrêt axiaux
Roulements à aiguilles sans arrêt axiaux
Paliers lisses
Douille à bille

## Slide 81: Eléments de contact de la liaison glissière
GLISSIERE
Ergot et rainure
Vis et rainure
Clavetage
Mais aussi cannelures, queue d’aronde, section prismatique, double colonne…
Rail + chariot à galets
Rail + chariot à recirculation de billes
Notes: Je ne rentre pas dans les détails de conception…

## Slide 82: Eléments de contact de la liaison pivot
PIVOT
Coussinets à colerette
Roulements à 2 rangées de billes à contact oblique avec arrêt axiaux
Roulements à aiguilles combiné

## Slide 83: Eléments de contact de la liaison glissière hélicoïdale
GLISSIERE HELICOIDALE
Vis trapézoïdale
Vis à billes

## Slide 84: Analyse des contacts de l’embrayage

## Slide 85: Tracé d’un graphe des contacts entre classes d’équivalence
Chaque classe d’équivalence est représentée par un sommet dans un graphe
Chaque contact entre deux classes d’équivalence est représenté par un lien entre les deux sommets correspondants
Il peut y avoir plusieurs liens entre deux sommets
CE0
CE1
CE2
CE4
CE3

## Slide 86: Analyse des contacts de l’embrayage
01
04
05
02
03
06
Pivot d’axe x
x
y
Notes: Préciser qu’on trace le graphe des contacts entre classes d’équivalence. On s’aide de la présentation des éléments de contacts vus précédemment

## Slide 87: Analyse des contacts de l’embrayage
01
04
05
02
03
06
x
y
Pivot d’axe x
Appui plan de normale x
Notes: Attention, le joint ne compte pas…

## Slide 88: Analyse des contacts de l’embrayage
01
04
05
02
03
06
x
y
Pivot d’axe x
Appui plan de normale x
Pivot glissant d’axe x
Linéaire rectiligne
Normale z axe x
Notes: Discuter du modèle de la clavette : plan/plan ou linéaire rectiligne ? La modélisation est volontairement hyperstatique au niveau de cette liaison mais cela correspond à la réalité. On remplacera ultérieurement par une glissière

## Slide 89: Analyse des contacts de l’embrayage
01
04
05
02
03
06
x
y
Pivot d’axe x
Appui plan de normale x
Linéaire rectiligne
Normale z axe x
Pivot glissant d’axe x
Linéaire annulaire axe x
Rotule
Notes: Discuter du modèle des roulements : rotule et linéaire annulaire

## Slide 90: Analyse des contacts de l’embrayage
01
04
05
02
03
06
Pivot d’axe x
Appui plan de normale x
Pivot glissant d’axe x
Linéaire annulaire axe x
Rotule
Linéaire rectiligne
Normale z axe x
Linéaire rectiligne
Normale x axe z
x
y
Notes: On pourrait mettre une ponctuelle…

## Slide 91: Analyse des contacts de l’embrayage
01
04
05
02
03
06
Pivot d’axe x
Appui plan de normale x
Pivot glissant d’axe x
Linéaire annulaire axe x
Rotule
Linéaire rectiligne
Normale z axe x
Rotule
Linéaire rectiligne
Normale x axe z
x
y
Notes: On voit pas bien, mais on peut imaginer un petit roulement…

## Slide 92: Analyse des contacts de l’embrayage
x
y
01
04
05
02
03
06
Pivot d’axe x
Appui plan de normale x
Pivot glissant d’axe x
Linéaire annulaire axe x
Rotule
Linéaire rectiligne
Normale z axe x
Rotule
Linéaire rectiligne
Normale x axe z
Appui plan
Normale z
Pivot glissant axe z
Notes: Discussion sur l’appui plan ?

## Slide 93: Tableau de synthèse

## Slide 94: Schéma d’architecture – Schéma cinématique

## Slide 95: Schéma d’architecture
Le schéma d’architecture est la traduction schématisée du graphe des contacts entre classes d’équivalence.
Chaque couple de surfaces de contacts est traduit par une liaison.
Il peut donc exister plusieurs liaisons entre chaque classes d’équivalence.
Il permet de conserver une information technique sur l’architecture de chaque liaison entre classe d’équivalence. En cela, il est un intermédiaire essentiel à l’analyse technique et cinématique d’un mécanisme.
CE0
CE1
CE2
CE4
CE3

## Slide 96: Application à l’embrayage
01
04
05
02
03
06

## Slide 97: Schématisation de l’embrayage
Difficulté de représentation en 2D ?
>> passage à un schéma 3D…

## Slide 98: Schématisation de l’embrayage
Tracer l’épure du schéma : repère, axes, centres de liaison.

## Slide 99: Schématisation de l’embrayage
Tracer l’épure du schéma : repère, axes, centres de liaison.
Placer les différentes liaisons correctement orientées

## Slide 100: Schématisation de l’embrayage
Tracer l’épure du schéma : repère, axes, centres de liaison.
Placer les différentes liaisons correctement orientées
Relier les liaisons entre elles pour compléter les classes d’équivalence
C’est un exercice de communication technique : la disposition des liaisons doit privilégier la lisibilité par rapport à la réalisation technique des liaisons et des pièces.

## Slide 101: Graphe des liaisons et schéma cinématique minimal
Dans le graphe des liaisons chaque classe d’équivalences est représentée par un sommet
Il n’existe qu’un seul lien entre deux classes d’équivalence traduisant la liaison d’une classe par rapport à l’autre (aussi appelé 1-graphe)
CE0
CE1
CE2
CE4
CE3

## Slide 102: Schéma cinématique minimal de l’embrayage
On notera qu’un certain nombre d’éléments techniques ont disparu de la schématisation
Au profit d’une lisibilité supérieure de la cinématique…
Notes: Explication : passage à une pivot entre l’arbre et le corps. Passage à une glissière entre l’arbre et la cloche (hyperstatique de degré 1… mais l’info s’est perdue entre le schéma d’archi et le schéma minimal). Passage à ponctuelle directement entre le levier et la cloche (disparition du galet considéré comme un élément de contact dont ne prend pas en compte la cinématique interne…)

## Slide 103: Rappel liaison équivalente en série ou en parallèle
Notes: Explication : passage à une pivot entre l’arbre et le corps. Passage à une glissière entre l’arbre et la cloche (hyperstatique de degré 1… mais l’info s’est perdue entre le schéma d’archi et le schéma minimal). Passage à ponctuelle directement entre le levier et la cloche (disparition du galet considéré comme un élément de contact dont ne prend pas en compte la cinématique interne…)