## Slide 1: Soutenance Projet Recherche & Ingénierie Année 2020-2021 / Semestre 10
Valorisation de déchets plastiques :
Étude comparative d'impacts environnementaux
Emily PILACHE
29 Juin 2021
PRI-2020S10-VIL03-SA103
Site : Villeurbanne
Structure d’Accueil : SA ECO – Écoconception
Tuteur scientifique : Jarir MAHFOUD
Organisme commanditaire : CEFREPADE
Contact de l’organisme : Pascale MARTEL-NAQUIN
Département Génie Mécanique

## Slide 2: Compréhension du mail du 24/02
•Objectif de l'étude: Déterminer parmi les scénarii étudiés lequel est le plus pertinent au niveau environnementale (ACV), économique et sociale
•Scénarii possibles:
Transformation en hydrocarbure par pyrolyse
Recyclage "classique" : transport jusqu'à la capitale de Port-au-Prince pour préparation de broyats puis exportation à l'étranger (Asie, Europe...)
Combustion à l'air libre
Décharges sauvages
Recyclage "local" : Préparation de broyats et recyclage au Cap-Haïtien (construction d'une usine de fabrication à partir de plastique recyclé
•Livrables: Rapport détaillé; présentation synthétique très pédagogique
•A discuter: Scénarii, Unité fonctionnelle, Indicateurs d'impact, Frontières, Durée

## Slide 3: Réflexion sur les scénarii
1.Transformation en hydrocarbure par pyrolyse
-Inclure construction de l'usine ? Maintenance? Gestion des déchets résiduels?
2.Recyclage "classique"
-Définir lieux de transport plus précisément
-Pas de prise en compte du véritable recyclage, est-ce toujours comparable?
-Inclure achat des hydrocarbures?
3.Combustion à l'air libre
-Quelle quantité de déchets plastiques? Identique à pyrolyse ou tous les déchets plastiques?
4.Décharges sauvages
-représentation de la situation actuelle ? Y a-t-il des données suffisantes pour évaluer impact?
5.Recyclage "local"
Collecte des déchets
Tri des déchets
Transport des déchets
Broyage des déchets conformes
Lavage
Séchage
Pyrolyse
Condensations
Collecte des déchets
Tri des déchets
Transport vers la capitale
Broyage
Lavage
Séchage
Transport des broyat vers l'étranger

## Slide 4: Réflexions sur les étapes de travail
Définition des objectifs et du périmètre d’étude : les critères prennent en compte les éléments de référence en cas d’étude comparative, ainsi que la nature des commanditaires ou destinataires (fabricant, administration, association de consommateurs…).
Inventaire des flux : inventorier et quantifier l’intégralité des flux entrants (utilisation de matières premières, consommation d’énergie…) et des flux sortants (émission de pollutions, production de déchets et/ou de matières recyclées…), pour chacune des phases de cycle de vie du produit.
Estimation des impacts environnementaux : cette évaluation, souvent étayée via des modèles référents, est réalisée pour chacun des flux entrants et sortants inventoriés.
Analyse des résultats et interprétation : les résultats de l’ACV sont mis en regard des objectifs initiaux de l’étude. Cette confrontation peut déboucher sur une liste argumentée de recommandations, tant dans la perspective d’une révision de la conception du produit que pour l’optimisation de son utilisation en termes d’impacts environnementaux.

## Slide 5: Réflexions sur les étapes de travail
•Définir objectif, frontières et scénarii du projet
•Définir l'unité fonctionnelle, les indicateurs d'impacts
•Pour chaque scénario :
•Déterminer flux entrants/sortants pour chaque étape du traitement des déchets
•Evaluer valeur des indicateurs d'impacts pour chacun (logiciel(s)?)
•Bilan sur impact environnemental
•Bilan sur impact social & économique
•Proposer recommandations sur scénario moins impactant + solutions pour rendre scénario de pyrolyse meilleur

## Slide 6: Historique
Objectif du PRI :
Réaliser une étude d'impact environnemental pour comparer des scénarii de recyclage. Cette étude pourra être complétée par une analyse sociale et économique.
Scénarii sélectionnés :
Recyclage thermochimique
Etude d'un recyclage des déchets plastique par production d'hydrocarbure par pyrolyse.
Pas de phase de lavage/séchage contrairement au recyclage matière.
Arrêt de l'étude à la production des hydrocarbures car devenir encore incertain.
Recyclage matière et achat d'hydrocarbures
Etude d'un recyclage matière des déchets plastiques accompagné d'un import d'hydrocarbures.
Deux cas de figure à étudier :
  Production de granulés utilisés sur place pour fabriquer des pièces en plastique recyclé (sur la base du travail effectué à Port-au-Prince).
  Production de granulés/ fils d'impression (vérifier si pertinent par rapport aux matières) destinés à l'export (distance et moyen d'export à définir).
Dans les deux cas, on s'arrête à la quantification de quantité de granulés produits.

## Slide 7: Ordre du jour
Conclusion
5
Sujet du PRI
2
Contexte
1
Présentation du travail effectué
3
Résultats
4

## Slide 8: Ordre du jour
Conclusion
5
Sujet du PRI
2
Contexte
1
Présentation du travail effectué
3
Résultats
4

## Slide 9: 1. Contexte Situation en Haïti
Problématique des déchets
Gestion quasi inexistante  Risque sanitaire et environnemental
Étude de 2016 au Cap-Haïtien
              Production de 0,4 kg/pers./jour
              13 % sont des déchets plastiques
Production nationale qui repose majoritairement sur des carburants importés
              82 % centrales thermiques
              18 % hydroélectrique
Situation énergétique
Notes: Problématique des déchets
Le système de gestion des déchets en Haïti est très peu développé : collecte désorganisée, solutions de traitement quasi inexistantes et règlementation très légère. L’absence de système de gestion des déchets dans de nombreuses villes laisse place à des pratiques nocives à la fois pour l’environnement et pour la santé des habitants. En l’absence de traitement règlementé, les déchets sont enfouis, laissés en décharges sauvages, brûlés à l’air libre. Dans certains cas ils peuvent même être utilisés pour combler les lagunes afin de construire par-dessus, autant de pratiques qui génèrent des risques environnementaux et sanitaires importants
Situation énergétique
La production d’électricité distribuée par le réseau national repose à plus de 80% sur les énergies fossiles importées (82% en 2016 (5)) et est complétée par une production issue d’installations hydroélectriques (6). En plus d’une forte dépendance aux hydrocarbures importés, les infrastructures de production d’électricité sont vieillissantes et ne permettent pas de subvenir aux besoins de la population.

## Slide 10: 1. Contexte Projet de valorisation
10 communes concernées
Double objectif :
Mise en place d’une filière de collecte & tri
Construction d’une usine de pyrolyse
Notes: CEFREPADE: asso scientifique et technique qui accompagne des projets de traitement des déchets et d’assainissement dans des pays du Sud, pour mettre en place des solutions durables adaptées au contexte local
INSA comme partenaire technique pour une partie de l’étude de faisabilité: 2 projets dimensionnement, 1 projet évaluation impact environnemental
Passons maintenant au sujet de PRI

## Slide 11: Ordre du jour
Conclusion
5
Sujet du PRI
2
Contexte
1
Présentation du travail effectué
3
Résultats
4

## Slide 12: 2. Sujet du PRI
Valorisation de déchets plastiques :
Étude comparative d'impacts environnementaux
Objectifs :
  Évaluer l’impact environnemental de plusieurs voies de valorisation
  Comparer les résultats
  Déterminer la solution la plus pertinente
Notes: Avec la cliente et mon tuteur scientifique, nous avons défini les objectifs suivants

## Slide 13: Ordre du jour
Conclusion
5
Sujet du PRI
2
Contexte
1
Présentation du travail effectué
3
Résultats
4
Notes: Voyons maintenant plus en détail le travail effectué ce semestre

## Slide 14: 3. Présentation du travail effectué
Délimitation de l’étude
Collecte de données
Évaluation de l’impact environnemental

## Slide 15: 3. Présentation du travail effectué
Délimitation de l’étude
Collecte de données
Évaluation de l’impact environnemental

## Slide 16: 3. Présentation du travail effectué Délimitation de l’étude
Définition des limites de l’étude :
Unité fonctionnelle
Scénarios à étudier
Frontières des scénarios
Recherches bibliographiques
Notes: Je ne connaissais pas le sujet et je me suis documentée…

## Slide 17: 3. Présentation du travail effectué Délimitation de l’étude
Unité fonctionnelle :
Valorisation d’1 tonne de déchets plastiques, collectée et triée
Scénarios sélectionnés :
Pyrolyse locale Recyclage local
Complément : impact évité des hydrocarbures et transport pour l’exploitation des granulés
Notes: UF: unité de référence de l’étude permettant de comparer les différents scénarios sur une base commune
Choix UF:
Déchets plastiques = mix de plastiques, finalement recentré sur PEBD (70% du gisement de déchets plastiques)
Collectée= commune  impact environnemental identique pour cette étape
Triée= simplification, tri exclu car nécessaire dans 2 cas même si différent

## Slide 18: 3. Présentation du travail effectué Délimitation de l’étude
Principe de fonctionnement
Pyrolyse
Recyclage mécanique
Décomposition thermochimique en absence d’oxygène sous l’effet de la chaleur
Produits pour des déchets plastiques :
  Résidus solides
  Huiles de pyrolyse (hydrocarbures)
  Gaz incondensables
Transformation de déchets plastiques en nouvelle matière
3 méthodes :
  Micronisation
  Broyage
  Régénération (granulation)
Notes: Pyrolyse
huiles de pyrolyse=hydrocarbures équivalents aux combustibles fossiles que nous connaissons (essence, diesel, fioul lourd…).
Recyclage
trois façons de transformer, se différencient entre autre par la taille de la matière finale

## Slide 19: 3. Présentation du travail effectué Délimitation de l’étude
Frontières des scénarios retenus
Hypothèses principales :
Eau en circuit fermé
Gaz incondensables considérés comme méthane équivalent
Fumées rejetées dans l’atmosphère
Scénario Pyrolyse
Résidus
solides
Notes: Entrants : matière et énergie en entrée d’un scénario
Sortants: émissions (air, eau, sol) et déchets en sortie du scénario
Pyrolyse : dans notre cas, pyrolyse lente , T de 450°C environ
Rendement ~70% pour huiles de pyrolyse
Choix de combustion des gaz restants pour chauffer réacteur et d’autres usages

## Slide 20: 3. Présentation du travail effectué Délimitation de l’étude
Frontières des scénarios retenus
Hypothèses principales :
Lavage : eau + hydroxyde de sodium
26,5 % de pertes de matière :
  Dans l’eau
  Sur le sol
Scénario Recyclage
Lagunage

## Slide 21: 3. Présentation du travail effectué Délimitation de l’étude
Transport vers Port-au-Prince
(200 km)
Présentation des compléments
Produits évités
Transport de granulés
Hydrocarbures
Pyrolyse
Extraction de pétrole
Raffinage
Transport
Hydrocarbures
Granulés
Transport vers l’Asie
(20 000 km)
Transformation en pièces

## Slide 22: 3. Présentation du travail effectué
Délimitation de l’étude
Évaluation de l’impact environnemental
Collecte de données
Notes: Si je reviens sur les axes de travail, après la délimitation, la collecte

## Slide 23: 3. Présentation du travail effectué Collecte de données
Recherches bibliographiques
Échanges avec des experts :
La pyrolyse
La matière plastique
La méthodologie d’ACV
Rassemblement de données quantitatives
Peu de données disponibles
créer nos données à partir d’expérimentations
Notes: ACV = analyse de cycle de vie

## Slide 24: 3. Présentation du travail effectué Collecte de données
Données sélectionnées pour les entrants/sortants
Scénario
Pyrolyse
 |  | Quantité | Source
Entrants | Déchets PEBD souple | 1 t | -
 | Électricité | 2192 MJ | Jeswani et al., 2021
Sortants | Résidus solides | 50 kg | Estimations Jean-Philippe TAGUTCHOU
 | Huiles de pyrolyse | 700 kg | 
 | Dioxyde de carbone (CO2) | 721 kg | 
 | Vapeur d’eau (H2O) | 590 kg | 
 |  | Quantité | Source
Entrants | Déchets PEBD souple | 1 t | -
 | Électricité | 6000 MJ | POLYRETEC (19)
 | Eau | 10 m3 | POLYRETEC (19)
 | Détergent | 17 kg | Muthusezhiyan et al., 2018 (20)
Sortants | Eau contaminée | 10 m3 | POLYRETEC (19)
 | Résidus solides | 134 kg | -
 | Granulés plastiques | 735 kg | -
Scénario
Recyclage

## Slide 25: 3. Présentation du travail effectué
Délimitation de l’étude
Collecte de données
Évaluation de l’impact environnemental
Notes: Si je reviens sur les axes de travail, après la collecte, vient l’évaluation

## Slide 26: 3. Présentation du travail effectué Évaluation de l’impact environnemental
Nécessité d’avoir un outil de calcul d’impact et des bases de données
3 outils testés :
Sélection de SimaPro et sa base de données Ecoinvent 3
Base IMPACTS ®
SimaPro
GaBi 6
Notes: SimaPro plus adapté car les données sont plus spécifiques pour notre étude et permet une analyse d’impact multicritère

## Slide 27: 3. Présentation du travail effectué Évaluation de l’impact environnemental
Création de fiches sur SimaPro
Sélection d’indicateurs et d’une méthode de calcul
Évaluation de l’impact environnemental des deux scénarios

## Slide 28: 3. Présentation du travail effectué Évaluation de l’impact environnemental
Choix d’une méthode de calcul d’impact
  Méthode TRACI 2.1 sélectionnée
5 principaux indicateurs retenus :
    Acidification
    Écotoxicité
    Épuisement des ressources fossiles
    Eutrophisation
    Réchauffement climatique
Notes: Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and Other Environmental Impacts
Pourquoi TRACI sélectionné

## Slide 29: Ordre du jour
Conclusion
5
Sujet du PRI
2
Contexte
1
Présentation du travail effectué
3
Résultats
4

## Slide 30: 4. Résultats Comparaison Pyrolyse - Recyclage
Chart: Impact /t PEBD traité
| Réchauffement climatique (t CO2 eq) | Acidification (x 10 kg SO2 eq) | Eutrophisation (x 10 kg N eq) | Écotoxicité (x 10000 CTUe) | Épuisement des combustibles fossiles (GJ surplus)
Pyrolyse | 2.1405 | 0.70999 | 1.0167 | 1.2801 | 1.2586
Recyclage | 3.9167 | 1.961 | 2.9742 | 3.4959 | 3.4676
Notes: Les résultats de l’évaluation d’impact montrent que le scénario de pyrolyse est moins impactant que celui de recyclage
Même tendance pour les autres indicateurs, le recyclage donne des valeurs 2x +importantes
Il faut bien garder à l’esprit que ces résultats dépendent des hypothèses effectuées et des données utilisés pour cette étude

## Slide 31: 4. Résultats Compléments
Produits évités
Transport de granulés
Chart: Impact /quantités d'huiles
| Réchauffement climatique (t CO2 eq) | Acidification (x10 kg SO2 eq) | Eutrophisation (x10 kg N eq) | Ecotoxicité (x 10000 CTUe) | Épuisement des combustibles fossiles (GJ surplus)
Pyrolyse | 2.1405 | 0.70999 | 1.0167 | 1.2801 | 1.2586
Production hydrocarbures | 0.33592 | 0.34451 | 0.11631 | 0.083847 | 5.5719
Chart: Impact /quantité de granulés
| Réchauffement climatique (t CO2 eq) | Acidification (x 10 kg SO2 eq) | Eutrophisation (x 10 kg N eq) | Écotoxicité (x 10000 CTUe) | Épuisement des combustibles fossiles (GJ surplus)
Transport camion | 0.020055 | 0.012468 | 0.0025012 | 0.01639 | 0.044144
Transport bateau | 0.16566 | 0.35345 | 0.030821 | 0.032181 | 0.31339
Notes: Complément des produits évités:
Évaluation de l’impact lié à l’extraction et au raffinage des hydrocarbures qui se fait actuellement
Ces impacts peuvent être soustraits aux impacts du scénario Pyrolyse car dans le cas de la mise en place de ce scénario, on évite les impacts d’extraction et raffinage
Comparaison transport camion – bateau :
impact beaucoup + important pour bateau (principalement en raison de la distance) mais reste tout de même faible par rapport à l’ODG des impacts du scénario recyclage
 Renforce avantage pour Pyrolyse car évite un impact important lié à la production d’HC + transport et transformation supplémentaire nécessaire pour Recyclage

## Slide 32: Ordre du jour
Conclusion
5
Sujet du PRI
2
Contexte
1
Présentation du travail effectué
3
Résultats
4

## Slide 33: 5. Conclusion
Technique
Personnelle
Délimitation de l’étude
Collecte de données
Évaluation d’impact environnemental
Pour aller plus loin :
  Collecter des données plus fiables
  Ajuster l’unité fonctionnelle
  Étendre les frontières d’étude
Prise en main
d’un logiciel industriel
Prise de conscience de l’envergure d’une analyse d’impact
Approfondissement de mes connaissances en ACV

## Slide 34: Merci de votre attention
Place aux questions

## Slide 36: Gisement de déchets
Étude de quantification et de caractérisation des déchets dans l’Arrondissement du Cap-Haïtien en 2016:
  production de 0,4 kg de déchets ménagers/personne/jour
  13% des déchets ménagers sont des plastiques.
  3 communes de la zone d’étude mais peut s’appliquer à l’ensemble des communes visées
Hypothèse: 1 000 000 habitants  150 000 t/an pour les 10 communes concernées
Déchets plastiques | Proportion dans le gisement de déchets ménagers (%) | Quantité (t/an) | Proportion dans le gisement de plastique à traiter (%)
PEBD souple (Films fins type sachets d’eau) | 7,1 % | 10 650 | 68 %
PEHD rigide (Bidons, caisses, seaux) | 1,4 % | 2 079 | 13 %
PP rigide (Bidons, caisses, seaux) | 1 % | 1 500 | 9,5 %
PSE (Barquettes alimentaires) | 1 % | 1 500 | 9,5 %
PET (Bouteilles) | 2,2 % | 3 279 | Exclu
Autre – PVC, ABS, … | Non mesurée | Non mesurée | Exclu
Total | 12,7 % | 19 008 | 100 %

## Slide 37: Gaz incondensables
Composition
Hypothèses:
Gaz équivalent à du méthane (Rapport des PCI: 1,05)
Combustion complète, en excès d’air
Gaz incondensables | Proportion moyenne (% volumique)
Hydrogène (H2) | 2 %
Oxygène (O2) | 4 %
Azote (N2) | 16,5 %
Méthane (CH4) | 24 %
Monoxyde de carbone (CO) | 1,75 %
Dioxyde de carbone (CO2) | 4 %
Acetylene (C2H2) | 15,25 %
Ethylene (C2H4) | 15,25 %
Ethane (C2H6) | 11,5 %
Propane (C3H8) | 3,25 %
Autres (CxHx) | 2,5 %
Total | 100 %
Combustion
Unité |  |  |  | 
mol | 1 | 2 | 1 | 2
kg | 262 | 1049 | 721 | 590
Unité |  |  |  | 
mol | 1 | 2 | 1 | 2
kg | 262 | 1049 | 721 | 590
Masse totale pour 1 t de PEBD traité : 250 kg

## Slide 38: Fiches Pyrolyse - Recyclage
Pyrolyse
Recyclage

## Slide 39: Méthode TRACI – indicateurs principaux
Acidification : transformation de polluants en acides, augmentation de ions H+ dans un environnement (kg SO2-eq)
Écotoxicité : « capacité d'une substance [..] de produire des effets nuisibles […] pour des micro-organismes, des animaux, des plantes, ou pour l'Homme » (CTUe , Comparative Toxic Unit for exotoxicity)
Épuisement des ressources fossiles : quantité de matière première non renouvelable consommée en surplus au vu des réserves et du taux d’extraction (MJ surplus)
Eutrophisation : enrichissement en nutriment (N ou P) qui accélère la croissance d’espèces nuisibles (kg N-eq)
Réchauffement climatique : élévation de température de l’atmosphère suite aux émissions de gaz à effet de serre (kg CO2-eq)
Appauvrissement de la couche d'ozone : capacité qu’ont des substances à détruire la couche d’ozone, son appauvrissement peut être à l’origine d’une augmentation des cancers de la peau (kg CFC-11 eq)
Brouillard de pollution : réactions entre les NOx et les COV au soleil, forment de l’ozone (kg O3 eq)
Substances cancérogènes / Substances non cancérogènes : évaluent les effets des émissions de ces deux types de substances sur le corps humain (CTUh, Comparative Toxic Unit for humans)
Effets respiratoires : évaluent les maladies respiratoires et les décès prématurés liés à l’inhalation de particules fines (kg PM2.5 eq)

## Slide 40: Choix de la méthode de calcul
Analyse de sensibilité sur 4 méthodes:
  CML-IA baseline V3.03
  ILCD 2011 Midpoint+ V1.08
  ReCiPe Midpoint (E) V1.12
  TRACI 2.1 V1.03
Application des méthodes à la même fiche (Pyrolyse), résultats similaire pour les indicateurs identiques
ILCD 2011 Midpoint+ et ReCiPe Midpoint (E) exclue car trop de détail dans les indicateurs évalués
TRACI 2.1 retenue pour ses données de normalisation plus récentes et spécifiques à l'Amérique du Nord

## Slide 41: Résultats supplémentaires
Chart: Impact /t PEBD traité
| Appauvrissement de la couche d'ozone (x 10-1 g CFC-11 eq) | Brouillard de pollution (x10 kg O3 eq) | Substances cancérogènes (x 10-4 CTUh) | Substances non cancérogènes (x 10-4 CTUh) | Effets respiratoires (kg PM2.5 eq)
Pyrolyse | 1.5891 | 6.9261 | 0.99377 | 4.8304 | 3.8498
Recyclage | 4.4876 | 19.1425 | 2.686 | 10.0736 | 10.5902

## Slide 42: Résultats supplémentaires - Compléments
Produits évités
Transport de granulés
Chart: Impact /quantités d'huiles
| Appauvrissement de la couche d'ozone (x 10-1 g CFC-11 eq) | Brouillard de pollution (x10 kg O3 eq) | Substances cancérogènes (x 10-4 CTUh) | Substances non cancérogènes (x 10-4 CTUh) | Effets respiratoires (kg PM2.5 eq)
Pyrolyse | 1.5891 | 6.9261 | 0.99377 | 4.8304 | 3.8498
Production hydrocarbures | 6.3216 | 2.7931 | 0.096568 | 0.36795 | 0.36061
Chart: Impact /quantité de granulés
| Appauvrissement de la couche d'ozone (x 10-1 g CFC-11 eq) | Brouillard de pollution (x10 kg O3 eq) | Substances cancérogènes (x 10-4 CTUh) | Substances non cancérogènes (x 10-4 CTUh) | Effets respiratoires (kg PM2.5 eq)
Transport camion | 0.049635 | 0.33097 | 0.0062139 | 0.050445 | 0.016593
Transport bateau | 0.35615 | 5.2704 | 0.041394 | 0.11811 | 0.26316