Création d’empreintes avec 3Dexperience

Il s’agit de créer le bloc empreinte partie mobile correspondant à la pièce suivante :

Copier sur le bureau le fichier 3Dxml boiteoreilles qui est sur https://moodle.insa-lyon.fr/course/view.php?id=1426

Importer ce fichier dans 3Dexperience

# Création des surfaces moulantes PM

Insertion set géométrique « surfaces moulantes PM »

Résultat

Après avoir cliqué sur la partie 3D de la boussole, passer dans le module surfacique Gen Wireframe and Surface

S’il n’apparait pas, sélectionner les rôles ad hoc

Extraire les surfaces moulées par la partie mobile avec l’outil extraction

Exemple

Après avoir caché le corps principal, on obtient en gros :

Après avoir montré de nouveau le corps principal, Extraire la face et faire l’esquisse suivante sur cette face :

Pour l’extruder ensuite :

Découper la face par l’extrusion

Cliquer là pour avoir l’autre bout de surface

Et cacher l’extrusion. On obtient :

Découper la face de l’autre côté (ou utiliser un outil de symétrie)

On assemble toutes les surfaces moulées par PM

Et renommer l’assemblage « surfacemoulantesPM »:

# Création de la surface de joint externe

Insertion set géométrique « SJE »

Créer des surfaces avec l’outil extrusion

On peut utiliser l’outil symétrie pour obtenir toutes les surfaces, et assembler ces surfaces pour obtenir SJE :

Ensuite, après avoir créé un set géométrique « surfacesPM » , on assemble la surface moulante et la surface de joint SJE

Passer dans la module Part Design

Insérer un corps

Créer un plan décalé :

Faire une esquisse dans ce plan :

Et l’extruder jusquà l’assemblage « surfacesPM » (les surfaces sont cachées)

On obtient le résultat suivant :