## Slide 1: TD Fil rouge Postural Dynamic System
Équipe pédagogique CONAN

## Slide 2: Présentation du système
Dispositif de rééducation de la posture pour diminuer les maux de dos
Oscillation d’un plateau et enregistrement des forces dans les poignées

## Slide 3: Présentation du système
Ajouter l’animation avi

## Slide 4: Présentation du système
2 actionneurs : vérin électrique + motoréducteur électrique

## Slide 5: Repérer les « entrées »
Fixation axe vérin
Transmission par courroie
 poulies

## Slide 6: Repérer les « entrées »
Fixation axe vérin
Poulie

## Slide 7: Analyse cinématique et technologique
0 - Bâti
1 - corps vérin
2 - tige de vérin
3 - cale inclinée
4 - arbre vertical
5 - croisillon : 32
6 - arbre moteur
7 – courroie crantée
8 - entraineur inférieur
9 - entraineur supérieur
10 - support en H
11 - plateau oscillant

## Slide 8: Bilan CE
0 - Bâti : 1, 2, 3, 4, 81’
1 - corps vérin : non repéré dans la nomenclature
2 - tige de vérin : non repéré dans la nomenclature
3 - cale inclinée : 11,91, 91’
4 - arbre vertical : 21, 22, 81, 25, 31
5 - croisillon : 32
6 - arbre moteur : non repéré dans la nomenclature
7 – courroie crantée : non repéré dans la nomenclature
8 - entraineur inférieur : 41b, 42 43
9 - entraineur supérieur : 41h
10 - support en H : 51, 52, 52’
11 - plateau oscillant : 35, 36, 25’

## Slide 9: Analyse cinématique et technologique
2a : Mobilités plateau oscillant / arbre vertical
2 liaisons identiques :
2 portées cylindriques courtes avec butée axiale  pivots
= joint de cardan

## Slide 10: Analyse cinématique et technologique
2b : Mise en position 1/2 :
Appui plan + centrage court
Mise en position nécessaire pour assurer le montage sur la cale inclinée
Cordon de soudure

## Slide 11: Analyse cinématique et technologique
2d,e Liaison roulements 82 :
2 rangées de billes + 4 arrêts = pivot très compacte
Epaulement
Epaulement
Epaulement
Ecrou à encoche

## Slide 12: Analyse cinématique et technologique
Pièce 83 : écrou à encoches + rondelle frein
Evite le desserrage dû aux vibrations
Arrêt axial par écrou permet d’annuler les jeux axiaux

## Slide 13: Analyse cinématique et technologique
Loi entrée/sortie 1 : depuis le vérin électrique
Loi entrée/sortie 1 : actionnée par le vérin électrique
Loi entrée/sortie 2 : actionnée par le motoréducteur
vérin
Motoréducteur
+ courroie

## Slide 14: Analyse cinématique et technologique
0 - Bâti
1 - corps vérin
2 - tige de vérin
3 - cale inclinée
4 - arbre vertical
5 - croisillon : 32
6 - arbre moteur
7 – courroie crantée
8 - entraineur inférieur
9 - entraineur supérieur
10 - support en H
11 - plateau oscillant
X51
Z51
X11
Y
Liaison 0/3 : rail (2 appuis plans)
↓
Glissière d’axe x

## Slide 15: Analyse cinématique et technologique
0 - Bâti
1 - corps vérin
2 - tige de vérin
3 - cale inclinée
4 - arbre vertical
5 - croisillon : 32
6 - arbre moteur
7 – courroie crantée
8 - entraineur inférieur
9 - entraineur supérieur
10 - support en H
11 - plateau oscillant
X51
Z51
X11
Y
Liaison 3/4 : rail (2 appuis plans)
↓
Glissière d’axe x11

## Slide 16: Analyse cinématique et technologique
Liaisons 4/5 et 5/11 : 2 portées cylindriques coaxiales + 2 butées
 Pivots d’axe x32 et y32
0 - Bâti
1 - corps vérin
2 - tige de vérin
3 - cale inclinée
4 - arbre vertical
5 - croisillon : 32
6 - arbre moteur
7 – courroie crantée
8 - entraineur inférieur
9 - entraineur supérieur
10 - support en H
11 - plateau oscillant
Y32
x32

## Slide 17: Analyse cinématique et technologique
0 - Bâti
1 - corps vérin
2 - tige de vérin
3 - cale inclinée
4 - arbre vertical
5 - croisillon : 32
6 - arbre moteur
7 – courroie crantée
8 - entraineur inférieur
9 - entraineur supérieur
10 - support en H
11 - plateau oscillant
X51
Z51
X11
Y
Liaison 0/4 : cannelures
↓
Glissière d’axe Z

## Slide 18: Analyse cinématique et technologique
0 - Bâti
1 - corps vérin
2 - tige de vérin
3 - cale inclinée
4 - arbre vertical
5 - croisillon : 32
6 - arbre moteur
7 – courroie crantée
8 - entraineur inférieur
9 - entraineur supérieur
10 - support en H
11 - plateau oscillant
X51
Z51
X11
Y
Liaison 9/11 : roulement à 2 rangées de billes + 4 arrêts axiaux
↓
Pivot d’axe Z

## Slide 19: Analyse cinématique et technologique
0 - Bâti
1 - corps vérin
2 - tige de vérin
3 - cale inclinée
4 - arbre vertical
5 - croisillon : 32
6 - arbre moteur
7 – courroie crantée
8 - entraineur inférieur
9 - entraineur supérieur
10 - support en H
11 - plateau oscillant
X51
Z51
X11
Y
Liaison 0/8 : roulement à 2 rangées de billes + 4 arrêts axiaux
↓
Pivot d’axe Z

## Slide 20: Analyse cinématique et technologique
0 - Bâti
1 - corps vérin
2 - tige de vérin
3 - cale inclinée
4 - arbre vertical
5 - croisillon : 32
6 - arbre moteur
7 – courroie crantée
8 - entraineur inférieur
9 - entraineur supérieur
10 - support en H
11 - plateau oscillant
X51
Z51
X11
Y
Liaisons 8/10 et 9/10 : longue portée cylindrique + 2 arrêts axiaux
↓
Pivots d’axe X51

## Slide 21: Analyse cinématique et technologique
0 - Bâti
1 - corps vérin
2 - tige de vérin
3 - cale inclinée
4 - arbre vertical
5 - croisillon : 32
6 - arbre moteur
7 – courroie crantée
8 - entraineur inférieur
9 - entraineur supérieur
10 - support en H
11 - plateau oscillant
Liaison 0/1 : rotule
Liaison 1/2 : pivot glissant d’axe X
Liaison 2/3 : axe + 2 circlips  pivot d’axe Y
Liaison 0/6 : pivot d’axe Z
Liaison 6/8 équivalente à la courroie : ponctuelle

## Slide 22: Analyse cinématique et technologique
0 - Bâti
1 – corps vérin
2 – tige vérin
3 – cale inclinée
4 – arbre vertical
5 - croisillon
11 – plateau oscillant
10 – support en H
8 – entraineur inférieur
6 – arbre moteur
9 – entraineur supérieur
rotule
PG (x)
Pivot y
Glissière x
Glissière z
Pivot z
Ponctuelle
Pivot z
Pivot z
Pivot x51
Pivot x51
Pivot y32
Pivot x32
Glissière x11

## Slide 23: Analyse cinématique et technologique
Degré d’hyperstatisme :
: 2 lois entrée/sortie
: rotation propre du corps du vérin

## Slide 24: Analyse cinématique et technologique Version 2
0 - Bâti
3 – cale inclinée
4 – arbre vertical
5 - croisillon
11 – plateau oscillant
10 – support en H
8 – entraineur inférieur
9 – entraineur supérieur
Glissière x
Glissière z
Pivot z
Pivot z
Pivot x51
Pivot x51
Pivot y32
Pivot x32
Glissière x11

## Slide 25: Analyse cinématique et technologique
Degré d’hyperstatisme :
: 2 lois entrée/sortie

## Slide 26: Durée de vie du roulement (82)
Z35
y35
y
z
= charge radiale pure

## Slide 27: Tolérancement
Système de référence =
Mise en position de la liaison encastrement
A : plan prépondérant
B et C : arrêts
Spécification de localisation

## Slide 28: Tolérancement
Système de référence =
Mise en position de la liaison encastrement
A : plan prépondérant
B et C : arrêts
Spécification de localisation

## Slide 29: Tolérancement
Symbole | REELS (éléments non idéaux) |  | MODELES (éléments idéaux) |  | 
Type Position / localisation | Elément tolérancé ET | Elément de Référence ER | Référence Spécifiée RS | Zone de Tolérance ZT | 
Condition : l’élément spécifié doit se trouver à l’intérieur de la zone de tolérance | Nature géométrique unique/groupe | Nature géométrique unique /multiple | Type ,nature simple commune système | Type ,nature simple composée | Contraintes d’orientation et/ou position /RS
Schéma | Surface nominalement plane | A surface nominalement plane B surface nominalement plane C surface nominalement plane | Plan A tangent côté extérieur matière, Plan B perpendiculaire à A qui minimise l’écart au plan médian réel (couples de bi-points) plan C tangent coté extérieur matière perpendiculaire à A et B | 2 plans parallèles distants de 0.1 mm dont le plan médian est à 2 mm du plan C | L’élément tolérancé doit être dans la zone de tolérance
0,1
2

## Slide 30: Tolérancement

## Slide 31: Tolérancement
Cote bidimensionnelle 8g7
Toutes les distances bi-points doivent être comprises entre 7,980 et 7,995 mm.

## Slide 32: Tolérancement : 8g7
IT = 15µm

## Slide 33: Tolérancement 8h7
Ecart Sup= -5µm
8g7

## Slide 34: Etude du croisillon 32 - Rappel
Liaisons croisillon
2 liaisons identiques :
2 portées cylindriques courtes avec butée axiale  pivots
= joint de cardan

## Slide 35: Etude du croisillon (32)
Modélisation par 2 axes
4 ½ rotules aux 4 extrémités :
  portées 1 et 3 ½ rotule x32 :
  portées 2 et 4 ½ rotule y32 :
1
2
3
4
O
Equilibre statique du croisillon en O
x32
y32
O1
O
O2
O3
O4

## Slide 36: Etude du croisillon (32)
De même :
Calcul des torseurs en 0
x32
y32
O1
O
O2
O3
O4

## Slide 37: Etude du croisillon (32)
De même :
x32
y32
O1
O
O2
O3
O4

## Slide 38: Etude du croisillon (32)
PFS :
et
x32
y32
O1
O
O2
O3
O4

## Slide 39: Etude du croisillon (32)
On suppose et le patient positionné au centre du plateau

Z
Z
x32
y32
O1
O
O2
O3
O4
Z
Z

## Slide 40: Etude du croisillon (32)
Z
Z
x32
y32
O1
O
O2
O3
O4
Z
Z
l1
l3
l2
Z
4 axes identiques (géométrie et chargement)
Longueur 2L= 20 mm
Torseur de cohésion
Ai
Oi
Bi
Nul sur AiOi
Ai
Oi
Bi
G
l1
l3
xg
L
Z

## Slide 41: Etude du croisillon (32)
Données géométriques :
AN : (d=12 mm)
Max xg=2L

## Slide 42: Etude du croisillon (32)
Max
Cette contrainte doit être majorée par un coefficient de concentration de contrainte du au changement de géométrie

## Slide 43: Etude du croisillon (32)

## Slide 44: Etude des paliers lisses (92)

## Slide 45: Etude des paliers lisses (92)
Critères de validation d’un palier lisse :
  Pression admissible : P < Padm
  Vitesse admissible : V < Vadm
  Puissance aréolaire admissible : (PV) < (PV)adm
  Température d’utilisation : T < Tadm
Conditions de fonctionnement : température ambiante, faible vitesse (mouvement oscillatoire lent)
Seul le critère 1 sera dimensionnant

## Slide 46: Etude des paliers lisses (92)
Effort radial : F = 400 N
Diamètre : d = 12 mm
Longueur de guidage : L = 24 mm
Coussinet à collerette SKF : Padm = 10 / 20 MPa
VALIDE

## Slide 47: Etude du croisillon (32)
Contrainte équivalente : critère de Von Mises :
AN :
Cette contrainte max se trouve à x3 max:
L1
L2
L3

## Slide 48: Etude du croisillon (32)
Modélisation :
  2 axes encastrés en O
  4 efforts ponctuels F et –F au milieu des portées des paliers lisses (10mm de l’extrémité)
  Efforts selon z
1
2
3
4
O
x32
y32

## Slide 49: Etude du croisillon (32)
Pour un axe :
Tronçons AB et DE : libres
2 tronçons à étudier : BC et DE / même configuration  un seul à étudier
F
F
-2F
10 mm
10 mm
70 mm
A
B
C
D
E
B
C
G(xG)
I
II
L1
L2

## Slide 50: Etude du croisillon (32)
On isole la partie I :
Sur ce tronçon : section la plus sollicitée = en C
B
C
G(xG)
I
II
L1
L2
F
-2F

## Slide 51: Durée de vie du roulement (82)
Z35
y35
y
z
= charge radiale pure

## Slide 52: Durée de vie du roulement (82) : critère statique
Charge radiale statique équivalente :
Coefficient d’application de la charge :
Roulement 2 rangées billes 60-110-28
 Charge statique de base : 
VALIDE

## Slide 53: Durée de vie du roulement (82) : critère durée de vie
Charge radiale équivalente :
Charge dynamique de base :
Eléments roulants : billes  n=3

## Slide 54
Fiabilité annoncée : 80%

## Slide 55: Reconception 1

## Slide 56: Reconception 2