## Slide 1: Interactions sol-structures
Mouvements de terrain et stabilité des pentes
Laurent Briançon

## Slide 2: 1. Introduction
1. Introduction
Mouvements de terrain
Sinistres localisés mais aussi de graves accidents
Instabilité à l’échelle des travaux
Mouvements des versants naturels de grande ampleur
Analyser le risque, surveiller
et sécuriser
Anticiper par le calcul et les méthodes constructives

## Slide 3: 2. Description des mouvements de terrain
2. Description des mouvements de terrain
Les affaissements et effondrements
Le fluage des sols
Les coulées boueuses
Les glissements (roches et sols)
Les écroulements (roches)

## Slide 4: 2. Description des mouvements de terrain
Les affaissements et effondrements
2. Description des mouvements de terrain
Affaissements
Effondrements localisés
Effondrements généralisés

## Slide 5: 2. Description des mouvements de terrain
Les affaissements et effondrements
2. Description des mouvements de terrain
Cavités naturelles
Zone karstique
Dissolution du gypse
Cavités anthropiques
Cartographiées
  IGC à Paris
  Infoterre
Détection et sécurisation

## Slide 6: 2. Description des mouvements de terrain
Les affaissements et effondrements
2. Description des mouvements de terrain
Détection
Recherche sur les cartes
Histoire du site
Méthodes géophysiques
Forages

## Slide 7: 2. Description des mouvements de terrain
Les affaissements et effondrements
2. Description des mouvements de terrain
Détection
Recherche sur les cartes
Histoire du site
Méthodes géophysiques
Forages

## Slide 8: 2. Description des mouvements de terrain
Les affaissements et effondrements
2. Description des mouvements de terrain
Détection
Recherche sur les cartes
Histoire du site
Méthodes géophysiques
Forages
Camera
Sonar
Scan 3D

## Slide 9: 2. Description des mouvements de terrain
Les affaissements et effondrements
2. Description des mouvements de terrain
Sécurisation
Injection
Fondations profondes
Renforcement géosynthétique

## Slide 10: 2. Description des mouvements de terrain
Les affaissements et effondrements
2. Description des mouvements de terrain
Sécurisation
Injection
Fondations profondes
Renforcement géosynthétique

## Slide 11: 2. Description des mouvements de terrain
Les écroulements
2. Description des mouvements de terrain
Dislocation d’une masse
rocheuse fissurée
Rupture banc sur banc
Falaises en surplomb

## Slide 12: 2. Description des mouvements de terrain
Les écroulements
2. Description des mouvements de terrain
Sécuriser contre les chutes de blocs
Anticiper le risque

## Slide 13: 2. Description des mouvements de terrain
Les glissements
2. Description des mouvements de terrain
Talus en remblai

## Slide 14: 2. Description des mouvements de terrain
Les glissements
2. Description des mouvements de terrain
Talus en déblai

## Slide 15: 2. Description des mouvements de terrain
Les glissements
2. Description des mouvements de terrain
Glissement plan
Glissement rotationnel simple
Glissement rotationnel complexe
Glissement sur une surface quelconque

## Slide 16: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Monitoring
Modélisation

## Slide 17: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Monitoring

## Slide 18: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Trois méthodes possibles selon l’EC7 :
Equilibre limite ultime
Spirales logarithmiques
Codes éléments finis
tcalc < tmax

## Slide 19: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime
Définition du critère de rupture :
(Coulomb)
max = c’ + s’ tg ’
max = c’ + (s – u) tg ’
t
d
Première rupture
c’ pic
’ pic
Réactivation rupture
c’ rés
’ rés

## Slide 20: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Définition du coefficient de sécurité
1. Coefficient de sécurité global
Cette définition conduit à étudier l’équilibre limite du sol avec des caractéristiques réduites :
1,5 pour les nouveaux ouvrages permanents
1,3 pour les ouvrages provisoires.

## Slide 21: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Définition du coefficient de sécurité
2. Coefficients de sécurité partiels
Approche 3 de l’EC7
Approche 2 de l’EC7

## Slide 22: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements plans

## Slide 23: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements plans

## Slide 24: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements plans

## Slide 25: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements plans

## Slide 26: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements plans

## Slide 27: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements plans

## Slide 28: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements plans

## Slide 29: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements de surface quelconque
z(x) : équation de la surface du talus
y(z) : équation de la surface de glissement
tga = dy/dx : tangente de la surface de glissement
Découpe du massif au dessus de la surface en n tranches verticales

## Slide 30: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements de surface quelconque
e(x), ligne d’action de la force interne qui s’exerce sur une section verticale ;
V(x) et H(x), les composantes verticale et horizontale de la force interne.
Chaque tranche est en équilibre sous l’action des forces extérieures qui lui sont appliquées :
– forces volumiques (poids volumique, eau…) ;
– forces surfaciques (réactions entre tranches, réactions à la base de la partie stable sur la partie qui glisse).

## Slide 31: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements de surface quelconque
Inconnues:
Efforts inter tranches 2 (n - 1)
Ligne d’application
efforts inter tranches (n-1)
s glissement n
t glissement n
Coefficient de sécurité 1
Total 5 n - 2

## Slide 32: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements de surface quelconque
Inconnues: 5 n - 2
Equations
Équilibre forces 2 n
Équilibre moments n
Loi rhéologique n
Total 4 n
Il manque (n - 2) équations

## Slide 33: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements de surface quelconque
L’hypothèse complémentaire peut porter soit :
sur une répartition des forces internes (Fellenius, Bishop, Morgenstern et Price…) ;
sur la position de la ligne d’action e (Janbu…) ;
sur la répartition de la contrainte normale (Raulin et al., 1974) généralement appelée méthode des perturbations.
Hypothèses nécessaires à la résolution du problème

## Slide 34: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements de surface quelconque

## Slide 35: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements de surface quelconque
Méthode de Fellenius
Pour une tranche
  = g h cos²a
  = - g h cosa sina
Avec tmax = (s - u) tg’ + c’
Équation du moment global
Avec Wi = gi hi dxi et dxi = dsi cosai

## Slide 36: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements de surface quelconque

## Slide 37: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements de surface quelconque

## Slide 38: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements de surface quelconque
Méthode de Bishop simplifiée
Pour une tranche
= (s - u) tg’ / F + c’ / F
W = (s’+u) cosa b/cosa + t sina b/cosa
Pour résoudre le problème, on pose que la résistance mobilisée n’est qu’une fraction de la force de cisaillement maximale Ti max/Fn–1, Fn–1 étant le coefficient de sécurité à l’étape de calcul n – 1.

## Slide 39: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Equilibre limite ultime :
Cas des glissements de surface quelconque
On exprime le coefficient de sécurité Fn comme le rapport du moment stabilisateur sur le moment déstabilisateur :
On a donc avec la méthode de Bishop simplifiée un coefficient de sécurité implicite.
On fixe la valeur initiale du coefficient F0, qui peut être obtenue, par exemple, par la méthode de Fellenius ; on opère ensuite par itérations successives jusqu’à la précision désirée :
Méthode de Bishop simplifiée

## Slide 40: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Utilisation d’abaques
Abaque de Biarez

## Slide 41: 3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
3. Méthodes de calcul de stabilité de pentes de sol
Utilisation de logiciels
Geostab
Talren

## Slide 42: 4. Prise en compte d’un renforcement par clous
4, Prise en compte d’un renforcement par clous
NF P 14-270 (2020) – Calculs géotechniques – Ouvrages de soutènement –
Remblais renforcés et massifs en sols cloués
NF EN 14490 (2010) – Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Clouage

## Slide 43: 4. Prise en compte d’un renforcement par clous
4, Prise en compte d’un renforcement par clous

## Slide 44: 4. Prise en compte d’un renforcement par clous
4, Prise en compte d’un renforcement par clous
Réalisation d’un ouvrage en sol cloué

## Slide 45: 4. Prise en compte d’un renforcement par clous
4, Prise en compte d’un renforcement par clous
Evolution des efforts de traction dans les clous au fur et à mesure de la construction

## Slide 46: 4. Prise en compte d’un renforcement par clous
4, Prise en compte d’un renforcement par clous
Mobilisation de la traction dans les clous

## Slide 47: 4. Prise en compte d’un renforcement par clous
4, Prise en compte d’un renforcement par clous
Mécanismes de ruine
Instabilités externes locales
Instabilités au niveau
de la liaison clou/parement
Mauvaises dispositions constructives
Instabilités mixtes

## Slide 48: 4. Prise en compte d’un renforcement par clous
4, Prise en compte d’un renforcement par clous
Dimensionnement
TRI = min (Rn, résistance de l’ancrage)

## Slide 49: 5. Remblais sur sol compressible
5, Remblais sur sol compressible
Rupture rotationnelle
Rupture par poinçonnement

## Slide 50: 5. Remblais sur sol compressible
5, Remblais sur sol compressible
Rupture par poinçonnement
qu = Nccu
Nc = π + 2.
Si D est limitée par un substratum à faible profondeur et si la cohésion cu est constante :
Abaque de Salençon

## Slide 51: 5. Remblais sur sol compressible
5, Remblais sur sol compressible
Rupture rotationnelle : Abaque de Pilot
N = cu/γR H