## Slide 1: Interactions sol-structures
Actions du sol sur un écran

## Slide 2
Introduction
Equilibres limites de poussée et butée
Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  Théorie de Coulomb
  Méthode de Rankine
  Méthode de Boussinesq
  Application
Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol non pesant
  Méthode de Rankine
  Equilibre généralisé de Prandl
Calculs pratiques des coefficients de poussée et de butée
Cas d’un sol frottant et cohérent – Théorème des états correspondants
Choix de l’angle de frottement sol-écran
Application
Calculs de la poussée butée pour un talus de géométrie quelconque
Dispositions particulières de surcharges
Cas d’un multicouche - Application
Prise en compte de l’eau - Application

## Slide 3
Introduction
Le dimensionnement de tous les ouvrages de soutènement nécessite la détermination
des efforts de poussée (action du sol sur l’ouvrage) et de butée (action de l’ouvrage sur le sol).
Murs
Ecrans
Mur poids
Mur cantilever
Mur cellulaire
parois moulées
parois berlinoises et dérivées
rideaux de palplanches

## Slide 4
Introduction
Murs

## Slide 5
Introduction
Ecrans

## Slide 6
Introduction
Il existe principalement trois types de méthode de calcul des ouvrages de soutènement :
Sans interaction avec la structure, le sol est considéré à l'état d'équilibre limite (MEL)
Avec interaction avec la paroi et les tirants ou butons : méthodes aux coefficients de réaction (MISS) – Logiciel de type K-Réa
La méthode des éléments finis permet d'étudier la paroi comme une partie de l'ensemble constitué par le sol, la paroi et les tirants d'ancrage ou les butons (Plaxis)

## Slide 7
1. Equilibres limites de poussée et butée
Etat Initial
M
●
●
Contrainte sur une facette horizontale en un point M à une profondeur h avec poids
volumique du sol g
sv = gh est la contrainte principale majeure
sh est la contrainte principale mineure
Si comportement élastique linéaire
Mais trop différent de la réalité

## Slide 8
1. Equilibres limites de poussée et butée
Etat Initial
Pour les sols pulvérulents et les sols fins normalement consolidés on pourra utiliser la formule simplifiée de JAKY : Ko = 1 - sin’, si le terre plein est horizontal.
S’il existe un talus de pente , la valeur du coefficient des terres au repos, avec la même définition sera Ko = Ko(1+ sin )
Par rapport aux sols normalement consolidés la valeur de o augmente pour les sols
surconsolidés, d’autant plus que le coefficient de surconsolidation Roc est important.
On pourra utiliser la relation suivante :
pour un sol moyennement surconsolidé avec Roc = ’P / ’vo

## Slide 9
1. Equilibres limites de poussée et butée
Mobilisation des équilibres de poussée-butée
Déplacement du mur
Mise en place d’un remblai
compacté derrière un mur
Butée
Poussée
Déplacement de l’écran
Butée
Poussée
Excavation devant un écran rigide
butonné en tête

## Slide 10
1. Equilibres limites de poussée et butée
Mobilisation des équilibres de poussée-butée
Initial
sv0
sh0
sv0
sh1
sv0
sa
Rupture
s
t
sv0
sh0
c
j
s
t
sv0
sh1
c
j
s
t
sv0
sa
c
j

## Slide 11
1. Equilibres limites de poussée et butée
Mobilisation des équilibres de poussée-butée
Initial
sv0
sh0
s
t
sv0
sh0
c
j
s
t
sv0
sh1
c
j
s
t
sv0
sh2
c
j
sv0
sh1
sv0
sh2

## Slide 12
1. Equilibres limites de poussée et butée
Mobilisation des équilibres de poussée-butée
s
t
sv0
sh3
c
j
s
t
sv0
sp
c
j
sv0
sp
sv0
sh3
12
L. Briançon

## Slide 13
1. Equilibres limites de poussée et butée
Mobilisation des équilibres de poussée-butée
K0
Sol actif
Sol passif
Déplacement
Déplacement
Ka
h/1000
Kp
h/100
Poussée
Butée
h

## Slide 14
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  1. Théorie de Coulomb
Charles Augustin Coulomb (1736 - 1806)
Avant de devenir le célèbre physicien reconnus par ses travaux sur l’électricité et le magnétisme entre 1785 et 1791, C. A. Coulomb fut un ingénieur du génie militaire.
Entre 1764 et 1772, il participa à la construction du fort Bourbon à la Martinique.
A son retour, il publia à l’Académie des Sciences un important mémoire de mécanique appliquée intitulé :
Sur une application des règles de Maximis & Minimis à quelques Problèmes de Statique, relatifs à l’Architecture
Il publia parallèlement un second mémoire intitulé : Résultats de plusieurs expériences destinées à déterminer la quantité d'action que les hommes peuvent fournir par leur travail journalier, suivant les différentes manières dont ils emploient leurs forces

## Slide 15
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  1. Théorie de Coulomb
- Terre plein plat
- Sol sans cohésion
- Surface de rupture plane et passant
par le pied de l’écran
- La contrainte de cisaillement  = .tg j est totalement mobilisée le long du plan de rupture
Le coin de sol « glisse » le long du plan de rupture
La réaction R fait une angle j par rapport à la normale au plan de rupture
Le principe consiste à écrire l’équilibre des forces et déterminer P en fonction de q pour
la valeur maximale de P = Pa

## Slide 16
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  1. Théorie de Coulomb
R
P
W
j
q-j
q
Démonstration dans le cas où da = 0
q-j
R
P
W
sin 2 - sin (2 - ) s’annule pour :

## Slide 17
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  1. Théorie de Coulomb
R
P
W
j
q-j
q
Démonstration dans le cas où da = 0
q-j
R
P
W

## Slide 18
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  1. Théorie de Coulomb
En 1840, dans un mémoire sur « la stabilité des revêtements et de leur fondation » , le général Poncelet a généralisé la méthode de Coulomb à un écran incliné de  et à un sol surmonté d’un talus d’angle 
avec a,  et  positifs dans le sens trigonométrique

## Slide 19
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  1. Théorie de Coulomb
Les limites de la méthodes de Coulomb
Pas applicable dans le cas de la butée pour laquelle les surfaces de rupture ne peuvent être assimilées à des plans.
La méthode de Coulomb donne des résultats acceptables pour le calcul de la poussée :
de sols sans cohésion,
en supposant que le frottement est totalement mobilisé sur le plan de rupture,
pour ,  et  positifs.
Par contre elle n’indique pas la répartition des contraintes le long de l’écran.

## Slide 20
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  2. Méthode de Rankine
Répartition des contraintes de poussée (ou de butée)
le long d'un plan représentant l’écran, dans le cas
d'un sol pesant pulvérulent (’, ’, c’ = 0),
non surchargé.
En plus des hypothèses suivantes :
sol semi-infini, homogène, isotrope,
condition de déformation plane,
critère de rupture de MOHR-COULOMB
massif à surface libre plane,
RANKINE, professeur de Génie Civil et de Mécanique à l’Université de Glasgow, a publié en 1856 un mémoire sur la stabilité des terres sans cohésion. Dans ce mémoire, il a rajouté l'hypothèse que la présence d'un écran ne modifie pas la répartition des contraintes dans le massif.

## Slide 21
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  2. Méthode de Rankine
Application de la méthode de Rankine pour un cas simple de poussée :
sol purement frottant (c ’ = 0),
écran vertical (l = 0),
surface libre horizontale (b = 0),
sans frottement entre le sol et l’écran (d = 0).
p/4+j’/2
p/4-j’/2
s’a = Ka.g’z
Pa = Ka.g’H²/2
H
H/3

## Slide 22
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  2. Méthode de Rankine
Application de la méthode de Rankine pour un cas simple de butée :
sol purement frottant (c’ = 0),
écran vertical (l = 0),
surface libre horizontale (b = 0),
sans frottement entre le sol et l’écran (d = 0).
p/4-j’/2
p/4+j’/2
s’p = Kp.g’z
Pp = Kp.g’H²/2
H
H/3

## Slide 23
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  2. Méthode de Rankine
En résumé pour des cas simples :
écran vertical (l = 0),
surface libre horizontale (b = 0),
sans frottement entre le sol et l’écran (d = 0).

## Slide 24
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  2. Méthode de Rankine
Cas général :
sol purement frottant (c’ = 0),
écran incliné (l ≠ 0),
surface libre inclinée(b ≠ 0),
sans frottement entre le sol et l’écran (d = 0).
avec
indépendant de z
L'inconvénient de la théorie de RANKINE est que l'angle  de la contrainte de poussée avec la normale à l'écran dépend des conditions géométriques mais n'a pas la réalité physique d'un angle de frottement sol-écran.

## Slide 25
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  3. Méthode de Boussinesq
BOUSSINESQ , Professeur à la Faculté de Lille, (1882) a amélioré la théorie de RANKINE en prenant l'interaction réelle entre le sol et l'écran, c'est-à-dire en choisissant la valeur de l'angle de frottement  sol-écran et en considérant que les lignes de ruptures ne sont pas rectilignes.
Equilibre de Rankine
Conditions limites
liées à l’écran
Le problème n’a été résolu qu’en
1948 par CAQUOT et KERISEL en résolvant les équations d’équilibre en coordonnées polaires (les calculs étant améliorés par ABSI)
Tables de Caquot, Kerisel et Absi
Ka et Kp en fonction de (b, l, d, j’)

## Slide 26
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  3. Méthode de Boussinesq
CAQUOT (1881 – 1976)
Ingénieur des Ponts et Chaussées
Il contribua au développement de la mécanique des sols, le béton armé,
les ponts à haubans, l’hydraulique.
Parmi les nombreux ouvrages qu’il a contribué à construire : la grande
statue du Christ à Rio de Janeiro, le pont George V à Glasgow (Ecosse) ou
encore l’usine marémotrice sur la Rance en Bretagne.
Il consacra une partie de sa vie à l’aéronautique : Sup’Aero, ONERA, créateur de la plus grande
soufflerie de l’époque
KERISEL (1908 – 2005)
Ingénieur général des ponts et chaussées
Directeur de la Construction au Ministère de la Reconstruction de
1944 à 1951
Fondateur de Simecsol (1952-1979)  Arcadis (2002)
Professeur titulaire de la chaire de mécanique des sols à l’ENPC de 1951 à 1969
Il entama une deuxième « carrière » d’égyptologue et se passionna alors pour les ouvrages
de l'Égypte des Pharaons

## Slide 27
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  3. Méthode de Boussinesq
Exemple d’une table de poussée (Ka)

## Slide 28
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  4. Application
Calcul de la poussée d’un terrain surmonté d’un talus semi-infini sur un écran vertical
b = + 18°
j’ = + 30°
g’ = 21 kN/m3
H = 10 m
da = 2/3j’ = + 20°
Méthode de Coulomb
Méthode Rankine
Tables de Caquot, Kérisel et Absi

## Slide 29
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  4. Application
Calcul de la poussée d’un terrain surmonté d’un talus semi-infini sur un écran vertical
Méthode de Coulomb
= 414 kN/m

## Slide 30
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  4. Application
b = + 18°
j’ = + 30°
H = 10 m
da = + 20°
Méthode de Coulomb
Calcul de la poussée d’un terrain surmonté d’un talus semi-infini sur un écran vertical
+ 49,6°
P
R
W
S coin de Coulomb = 65,6m²
W = 1378 kN/m
W
R
P
19,6°
20°

## Slide 31
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  4. Application
2. Méthode de Rankine
Calcul de la poussée d’un terrain surmonté d’un talus semi-infini sur un écran vertical
Avec la méthode de Rankine l’angle d ne tient pas compte du frottement sol mur. Dans le cas d’un écran vertical, on a vu que d = b.
sa = Ka.g.H = 82,95 kPa
Pa
H
H/3
sa
Pa = Ka.gH²/2 = 414,75 kN/m
18°

## Slide 32
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  4. Application
3. Tables de Caquot, Kérisel et Absi
Calcul de la poussée d’un terrain surmonté d’un talus semi-infini sur un écran vertical

## Slide 33
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  4. Application
3. Tables de Caquot, Kérisel et Absi
Calcul de la poussée d’un terrain surmonté d’un talus semi-infini sur un écran vertical

## Slide 34
2. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol pesant
  4. Application
3. Tables de Caquot, Kérisel et Absi
Calcul de la poussée d’un terrain surmonté d’un talus semi-infini sur un écran vertical
Pa
H
H/3
20°
sa = Ka.g.H = 82,95 kPa
Pa = Ka.gH²/2 = 414,75 kN/m
Ka = 0,395
 | Ka | Pa | da
Coulomb | 0,394 | 414 kN/m | 20°
Rankine | 0,395 | 414,75 kN/m | 18°
Caquot | 0,395 | 414,75 kN/m | 20°

## Slide 35
3. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol non pesant
  1. Méthode de Rankine
Dans ce cas le sol est considéré comme un milieu non pesant à travers lequel se transmettent des contraintes à l’écran.
Sol est non pesant + la surcharge répartie semi-infinie
le tenseur des contraintes est le même en tout point du sol.
Un cercle de Mohr unique pour l'ensemble du massif de sol.
Il suffit donc de remplacer la direction verticale du poids volumique par la direction de la surcharge q1 et de traiter le problème comme pour le sol pesant
Les lignes de glissement forment un réseau de droites faisant entre elles un angle de p/2-j
Le long du plan OD (écran fictif), la contrainte a une obliquité a (de calcul) constante et a
une intensité constante.
Principe

## Slide 36
3. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol non pesant
  1. Méthode de Rankine
Application
sol purement frottant (c’ = 0),
écran vertical (l = 0),
surface libre inclinée(b ≠ 0),
charge q verticale répartie semi-infinie (W = 90° et a = 0),
d est donnée par construction dans le plan de Mohr.
De part les hypothèses, la contrainte verticale est égale à q en tout point
K’a étant indépendant de z
sqa est constant le long de l’écran
Qa
H
H/2
sqa
q
sqa = K’a.q
Qa = K’a.q.H

## Slide 37
3. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol non pesant
  2. Equilibre généralisé de Prandl
Comme pour le sol pesant, la méthode de Rankine n’est pas satisfaisante puisque le frottement réel entre le sol et l’écran n’est pas pris en compte
= K’a q1

## Slide 38
3. Calculs des coefficients de poussée et de butée d’un sol non pesant
  2. Equilibre généralisé de Prandl
Les formules donnant les coefficients de poussée ou de butée pour les surcharges transmises par un sol non pesant ont été tabulées par l'HERMINIER et ABSI (Cahiers de la Recherche, n° 16 et 28 - Paris - Eyrolles 1962 et rééditées en 1990)
Pour la poussée : q2 = K'a q1
Pour la butée :

## Slide 39
4. Calculs pratiques des coefficients de poussée et de butée
Action du sol
Tables de Caquot, Kerisel et Absi
Ka
Action de la surcharge
Tables de l’Herminier et Absi
K’a
sqa = K’a.q
Qa = K’a.q.H
q
sqa
Pa = 0,5.g.ka.l²

## Slide 40
5. Cas d’un sol frottant et cohérent – Théorème des états correspondants
Théorème de Caquot
Translation de l’axe des ordonnées de H (=c’/tanj’) pour revenir au cas d’un sol purement
frottant auquel il faut ajouter tout autour une contrainte hydrostatique H
Equilibre des contraintes projeté sur l’horizontale :

## Slide 41
5. Cas d’un sol frottant et cohérent – Théorème des états correspondants
Théorème de Caquot
Dans le cas de la poussée; ka et k’a < 1
Il existe donc une cote z0 au-dessus de la quelle sa < 0
Comme on ne considère pas d’effort de traction entre le sol et l’écran, on admettra qu’au-dessus
de z0, sa = 0.
Cette cote correspond à la profondeur jusqu’à laquelle une fouille non soutenue est stable

## Slide 42
5. Cas d’un sol frottant et cohérent – Théorème des états correspondants
Exemple
j’ = + 30°
c’ = 10 kPa
g’ = 21 kN/m3
L = 10 m
da = 2/3j’ = + 20°
j’ = + 30°
c’ = 0 kPa
g’ = 21 kN/m3
da = 2/3j’ = + 20°
H = c’/tanj’
H = c’/tanj’

## Slide 43
5. Cas d’un sol frottant et cohérent – Théorème des états correspondants
Exemple
Ka
K’a

## Slide 44
5. Cas d’un sol frottant et cohérent – Théorème des états correspondants
Exemple
sa = 46,8 kPa
z0 = 2,08m
j’ = + 30°
c’ = 0 kPa
g’ = 21 kN/m3
z’ = 2,64 m
Fa

## Slide 45
6. Choix de l’angle de frottement sol-écran
L’angle de frottement entre le sol et l’écran dépend pour sa valeur de la rugosité de l’écran par rapport aux particules de sol et pour son signe du sens du déplacement relatif entre le sol et l’écran.
En l’absence de déplacement entre le sol et l’écran a = 0.
Cas d’un remblaiement
Cas d’une fouille
a < ’,
+2/3’,
la valeur a= 0 est sécuritaire
Généralement, on prend p = -2/3’

## Slide 46
7. Application
Un mur en béton soutient un remblai de 5m dont les caractéristiques sont données à la figure 1. Le remblai est surchargé par une charge q = 18 kPa.
1. Déterminez, à l’aide des tables de poussée butée, le coefficient de poussée à considérer (on prendra kaq = ka et on considérera les coefficients projetés sur l’horizontale)
2. Déterminez la distribution de contraintes appliquée sur le mur (On illustrera cette distribution par un schéma).
3. Déterminez, pour la distribution de contrainte, la résultante et son point d’application.
j’ = 35°

## Slide 47
7. Application

## Slide 48
7. Application
kaq = ka = 0,25
On prend la valeur projetée sur l’horizontale : kaq.cos (2j/3) = ka. cos (2j/3) = 0,229
1
2
REMBLAI
g = 19 kN/m3
c’ = 10 kPa
j’ = 35 °
da = 2/3 j’
q = 18 kPa
REMBLAI
g = 19 kN/m3
c’ = 0 kPa
j’ = 35 °
da = 2/3 j’
q = 18 kPa
c’/tanj’
-c’/tanj’

## Slide 49
7. Application
2
q = 18 kPa
s’a = Ka.g.z
c’/tanj’
saq = Kaq,q
-c’/tanj’
saq = Kaq, c’/tanj’
Action de la surcharge
Action du sol
Action de la cohésion

## Slide 50
7. Application
2
Détermination du point de pression nulle :
La valeur de la contrainte en pied de mur:
z0

## Slide 51
7. Application
3
Détermination de la résultante :
z0
Fa = ((5 – 1,56).s’a(z=5m) ) / 2 = 25,8 kN/m
Point d’application :
z = (5 – 1,56)/3 = 1,15 m
Fa
z = 1,15 m

## Slide 52
8. Calculs de la poussée butée pour un talus de géométrie quelconque
b
hR
hR
b
sa = Kab.g.z
s’a = Ka.g.z’
z’
z
≈
Cas simple : méthode de superposition

## Slide 53
8. Calculs de la poussée butée pour un talus de géométrie quelconque
Méthode de Culmann (extension de la méthode de Coulomb)
CULMANN a proposé une méthode permettant de décrire la variation de P sur le même graphique en faisant tourner le dynamique de pour faire coïncider le vecteur avec le vecteur directeur du plan de coupure
W

## Slide 54
8. Calculs de la poussée butée pour un talus de géométrie quelconque
Application
5 m
10 m
3 m
b = 30°
 = 18kN/m3
’ = 30°
C’ = 0
a = 15°
Calculer la poussée qui s’exerce sur l’écran
par les deux méthodes:
méthode de superposition
construction de Culmann

## Slide 55
8. Calculs de la poussée butée pour un talus de géométrie quelconque
Application
5 m
10 m
3 m
b = 30°
 = 18kN/m3
’ = 30°
C’ = 0
a = 15°
méthode de superposition
b = 30°
sa = Kab.g.z
s’a = Ka.g.z’
z’
z
Ka=0,31
Kab=0,83
sa = 26,75 kPa
s’a = 72,75 kPa
5 m
10 m
3 m
b = 30°
Fa1 = 23,94 kN/m
Fa2 = 219,62 kN/m
Fa2 = 188,83 kN/m
Pa = 432,39 kN/m

## Slide 56
8. Calculs de la poussée butée pour un talus de géométrie quelconque
Application
2,5 m
10 m
3 m
méthode de superposition
2,5 m
2 m
2 m
2 m
2 m
W1
W2
W3
W5
W4
W6
b = 30°
W1 = 10.2,5.18/2 = 225 kN/m
W1
P1
W2 = (10.5.18/2)-W1 = 225 kN/m
W2 + W1 = 450 kN/m
P2
W1+W2
W1 + W2 + W3 = 684 kN/m
W1+W2+W3
P3
W1 + W2 + W3 + W4 = 918 kN/m
W1+W2+W3+W4
P4
W1 + W2 + W3 + W4 + W5 = 1152 kN/m
W1+W2+W3+W4+W5
P5
W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6 = 1386 kN/m
W1+W2+W3+W4+W5+W6
P6
W1+W2+W3+W4 = 918 kN/m
P4 = 430 kN/m
R4
q = 55°

## Slide 57
9. Dispositions particulières de surcharges
Solution en plasticité
Pour une surcharge linéaire , on suppose que la contrainte de poussée p’a sur l’écran est maximum en A (intersection de l’angle de talus avec l’écran) et décroît linéairement jusqu’à zéro au point B (intersection du coin de Coulomb et de l’écran).

## Slide 58
9. Dispositions particulières de surcharges
Solution en plasticité
Pour une surcharge semi‑infinie limitée sur un plan horizontal, on suppose que l’action de la surcharge est nulle au‑dessus de l’angle de talus  et que la distribution de la contrainte de poussée est linéaire entre B (intersection de l’angle de talus avec l’écran) et C (intersection du coin de Coulomb et de l’écran). Au­‑delà, on retrouve la poussée de la surcharge semi‑infinie.

## Slide 59
9. Dispositions particulières de surcharges
Application
5 m
10 m
3 m
b = 30°
 = 18kN/m3
’ = 30°
C’ = 0
a = 15°
2 m
q = 20 kPa
10 m
3 m
b = 30°
Fa1 = 23,9 kN/m
Fa2 = 219,6 kN/m
Fa2 = 188,8 kN/m
Pa = 432,4 kN/m
5 m
j’ = 30°
2 m
2 m
q = 20 kPa
60°
Fqa1 = 26,3 kN/m
Fqa2 = 5,8 kN/m
Pqa = 32,1 kN/m

## Slide 60
10. Cas d’un multicouche
H1
H2
H3
g1, c’1, j’1
g2, c’2, j’2
g3, c’3, j’3
q
H1
sa1=f(ka1, g1, c’1, j’1,k’a1, q)
q
s’v1+q
sa2=f(ka2, g2, c’2, j’2,k’a2, s’v1+q)
H2
H3
s’v2+q
sa3=f(ka3, g3, c’2, j’3,k’a3, s’v2+q)

## Slide 61
Application
H = 5 m
g = 18 kN/m3
j’ = 30 °
c’ = 0
da = 0
q = 20 kPa
10. Cas d’un multicouche

## Slide 62
Application
H = 5 m
g = 18 kN/m3
j’ = 30 °
c’ = 0
da = 0
q = 20 kPa
10. Cas d’un multicouche
q = 20 kPa

## Slide 63
Application
H = 5 m
g = 18 kN/m3
j’ = 30 °
c’ = 10 kPa
da = 0
q = 20 kPa
10. Cas d’un multicouche

## Slide 64
Application
H = 5 m
g = 18 kN/m3 j’ = 30 °
c’ = 10 kPa da = 0
q = 20 kPa
10. Cas d’un multicouche
g = 18 kN/m3 j’ = 30 °
c’ = 0 da = 0
H1 = 3 m
H2 = 2 m
q = 20 kPa

## Slide 65
Application
H = 5 m
g = 18 kN/m3 j’ = 30 °
c’ = 10 kPa da = 0
q = 20 kPa
10. Cas d’un multicouche
g = 18 kN/m3 j’ = 30 °
c’ = 0 da = 0
H1 = 3 m
H2 = 2 m
q = 20 kPa

## Slide 66
12. Prise en compte de l’eau
g = 20 kN/m3
gsat = 21 kN/m3
j’ = 30 °
da = 2/3 j’
g = 20 kN/m3
j’ = 30 °
da = 2/3 j’
H = 10 m
Kacos da = 0,282
s’a =KagH = 56 kPa
Pa = s’a .H/2
= 282 kN/m
Kacos da = 0,282
s’a =Kag’H = 31 kPa
Pa = s’a.H/2
= 155 kN/m
g’ = 11 kN/m3
pw =gwH = 100 kPa
Pw = s’a.H/2
= 500 kN/m
gw = 10 kN/m3

## Slide 67
12. Prise en compte de l’eau
La présence d’eau derrière un écran va toujours avoir un rôle moteur
Pa (sol saturé) > Pa (sol non saturé)
La nappe derrière l’écran peut se situer à une hauteur Hw < H
g = 20 kN/m3
gsat = 21 kN/m3
j’ = 30 °
da = 2/3 j’
H = 10 m
Hw = 7 m
Kacos da = 0,282
s’a1 =Kag(H-Hw) = 17 kPa
s’a2 =Kag’Hw = 21,5 kPa
pw =gwHw = 70 kPa
Pa1 = s’a1.(H-Hw)/2 = 11,5 kN/m
Pa2 = s’a1.Hw = 119 kN/m
Pa3 = s’a2.Hw/2 = 75 kN/m
Pw= pw.Hw/2 = 245 kN/m

## Slide 68
12. Prise en compte de l’eau
L’effet « moteur » d’une nappe statique est amplifié lorsqu’il y a un écoulement descendant le long de l’écran.
O
x
z
s’z
D
sz = gw.D + gsatzM
avec uA = gw.D et zA = 0, il vient :
L’écoulement descendant transmet au squelette du sol une contrainte dirigée dans le sens de l’écoulement égale à igwz.
A
M
et s’z = (g’+igw).zM

## Slide 69
12. Prise en compte de l’eau
L’effet « moteur » d’une nappe statique est diminué lorsqu’il y a un écoulement ascendant le long de l’écran.
O
x
z
s’z
D
sz = gw.D + gsatz
avec uA = gw.D et zA = 0, il vient :
L’écoulement ascendant réduit la contrainte effective de igwz. Si le gradient augmente, s’ peut s’annuler : c’est le phénomène de Boulance qui se produit pour
ic = g’ / gw
A
M
et s’z = (g’-igw).z

## Slide 70
12. Prise en compte de l’eau
ustat amont
ustat aval
<
Profil des contraintes effectives
Profil des pressions
Profil des poussée-butée
udyn aval
udyn amont
=
s’v amont augmente
s’v aval diminue
s’a augmente
s’p diminue