## Slide 1: Interactions sol-strucures
Justification des fondations superficielles

## Slide 2: Sommaire
1. Introduction
2. Typologie
3. Justifications à considérer
4. Actions et sollicitations
5. Capacité portante
6. Glissement
7. Tassement
8. Répartition de la charge sous la fondation
9. Exemple

## Slide 3
1. Intoduction
1. Introduction
Norme d’application nationale des Eurocodes 7 : NF P 94-261
Si la fondation superficielle soutient un mur de soutènement : NF P 94-281
Les dallages ne sont pas traités par la NF P 94-261
Fondation superficielle : D / B < 1,5

## Slide 4
2. Typologie
2. Typologie

## Slide 5
Justifications à considérer
3. Justifications à considérer
ELU :
• le poinçonnement du sol support incluant le défaut de capacite portante et l’excès d’excentricité du chargement appliqué à la fondation ;
• le glissement de la semelle ;
• la résistance structurale des éléments de fondation ;
• la stabilité vis-à-vis des déplacements et des rotations ;
• le cas échéant, la résistance de la structure au soulèvement hydraulique;
• la stabilité générale
ELS
• la stabilité vis-à-vis des déplacements et des rotations, y compris sous les actions liées au gel ou au gonflement des sols;
• les charges de fluage incluant une vérification de la capacite portante et des critères d’excentricité du chargement appliqué a la fondation ;
• le fonctionnement et la durabilité des éléments de fondation.

## Slide 6
Justifications à considérer

## Slide 7
4. Actions et sollicitations
4. Actions et sollicitations
Actions et Réactions :
Valeurs mesurées X
Valeurs caractéristiques Xk
Valeurs de calcul Xd
Permanentes (G) | Variables (Q) | Accidentelles (A)
Pondérales (poids de la semelle) | Charges de trafic | Chocs
Poussée horizontale | Charges d’exploitation | Explosions
Pression de l’eau | Mouvements de fluide | Naturelles (eau, glissement de terrain)

## Slide 8
4. Actions et sollicitations
4. Actions et sollicitations

## Slide 9
4. Actions et sollicitations
Facteurs partiels – Approche calcul 2 : A1 + M1 + R2
A1 |  |  | 
Actions permanentes (G) | Défavorable | gG,dst | 1,35
 | Favorable | gG,stb | 1,00
Actions variables (Q) | Défavorable | gQ,dst | 1,50
 | Favorable | gQ,stb | 0,00
M1 |  | 
Coefficient de frottement effectif f’ | gf’ | 1,00
Cohésion effective c’ | gc’ | 1,00
Cohésion non drainée Cu | gCu | 1,00
Poids volumique g | gg | 1,00
R2, g > 1 mais variables selon combinaison considérée

## Slide 10
5. Capacité portante
5. Capacité portante
1. Vérification de l’excentrement

## Slide 11
5. Capacité portante
5. Capacité portante
1. Vérification de l’excentrement

## Slide 12
5. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
kp : facteur de portance pressiométrique
ple* : pression limite nette équivalente
id : coefficient de réduction de portance lié à l’inclinaison du chargement
ib : coefficient de réduction de portance lié à la présence d’un talus
qnet = kp ple* id ib

## Slide 13
5. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
qnet = kp ple* id ib
>

## Slide 14
4. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
qnet = kp ple* id ib
Si De/B < 2
Sinon kp = kpmax
Si B/L est différent de 0 et 1
0

## Slide 15
4. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique

## Slide 16
4. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique

## Slide 17
5. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
kc : facteur de portance pénétrométrique
qce : résistance de pointe équivalente
id : coefficient de réduction de portance lié à l’inclinaison du chargement
ib : coefficient de réduction de portance lié à la présence d’un talus
qnet = kc qce id ib

## Slide 18
5. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
qnet = kc qce id ib
>

## Slide 19
5. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
qnet = kc qce id ib
Si De/B < 2
Sinon kc = kcmax
Si B/L est différent de 0 et 1
0

## Slide 20
5. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique

## Slide 21
5. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique

## Slide 22
5. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
qnet = kp ple* id ib
qnet = kc qce id ib

## Slide 23
5. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
qnet = kp ple* id ib
qnet = kc qce id ib

## Slide 24
5. Capacité portante
2. Calcul de la résistance du sol qnet
Méthode pressiométrique ou pénétrométrique
qnet = kp ple* id ib
Cumul de id ib
qnet = kc qce id ib
qnet = kp ple* id ib
qnet = kc qce id ib
qnet = kp ple* idb
qnet = kc qce idb

## Slide 25
5. Capacité portante
3. Vérification de la capacité portante
Réduction de la portance due à l’excentrement
A’ = A ie

## Slide 26
5. Capacité portante
3. Vérification de la capacité portante
Il faut vérifier pour chaque combinaison que
Vd : valeur de calcul de l’effort vertical transmise au terrain par la fondation;
R0 : poids des terres initial à la base de la fondation (après travaux) ;
Rv,d : valeur de calcul de la résistance ultime du terrain.
qnet = kp ple* id ib
gR,v
gR,d,v = 1,2

## Slide 27
6. Glissement
6. Glissement
Rp,d est favorable et souvent négligeable, on ne la considère pas pour cette justification
Rh,d doit être considérée à court terme et long terme
A considérer uniquement aux ELU

## Slide 28
6. Glissement
Court terme
Long terme
gR,d,h = 1,1
da,k = f’crit pour les fondations coulées en place
da,k =2/3 f’crit pour les fondations préfabriquées

## Slide 29
7. Tassement
7. Tassement
Méthode pressiométrique
sf = sc + sd
Cas d’un sol homogène
Cas d’un sol hétérogène

## Slide 30
7. Tassement
Cas d’un sol homogène
Cas d’un sol hétérogène
EM : module pressiométrique
Ec : module pressiométrique équivalent dans les zones où la déformation volumétrique est prépondérante (de 0 à B/2)
Ed : module pressiométrique équivalent dans les zones où la déformation de cisaillement est prépondérante (de 0 à 8B)
B0 : largeur de référence = 0,6 m
q’ : contrainte moyenne effective appliquée au sol par la fondation
s’V0 : contrainte effective à la base de la fondation avant travaux
a : coefficient rhéologique
lc, ld : coefficients de forme

## Slide 31
7. Tassement

## Slide 32
7. Tassement
Ec = E1

## Slide 33
7. Tassement

## Slide 34
8. Répartition de la charge sous la fondation
8. Répartition de la charge sous la fondation
Méthode de Meyerhof
Cas d’une semelle filante
Cas d’une semelle rectangulaire

## Slide 35
8. Répartition de la charge sous la fondation
8. Répartition de la charge sous la fondation
Méthode trapézoïdale
Si ed < B/6
Si ed > B/6

## Slide 36
9. Exemple
9. Exemple
sol | Epaisseur (m) | g (kN/m3) | EM (kPa) | pl-pl0 (kPa)
argile sableuse | 5 | 18,5 | 8667 | 1210
sables et graviers argileux | 3 | - | 42171 | 4300
argile légèrement sableuse | 2 | - | 3867 | 670
sables et graviers | 4 | - | 56475 | 5850
Gv = 3000 kN
B = 2 m
O
L = 9 m
D = 1 m
e = 0,3 m
Gv = 3000 kN
B = 2 m
O
L = 9 m
D = 1 m
e = 0,2 m
Calculer qnet dans les deux cas suivants pour une combinaison fréquente (E.L.S.) :
Sachant que le profil du sol de fondation est le suivant :

## Slide 37
9. Exemple
9. Exemple
qnet = kp ple* id ib
sol | Epaisseur (m) | pl-pl0 (kPa)
argile sableuse | 5 | 1210
sables et graviers argileux | 3 | 4300
argile légèrement sableuse | 2 | 670
sables et graviers | 4 | 5850
e = 0,2 m
e = 0,3 m

## Slide 38
9. Exemple
9. Exemple
qnet = kp ple
Si De/B < 2
B/L est différent de 0 et 1
= D

## Slide 39
9. Exemple
9. Exemple

## Slide 40
9. Exemple
9. Exemple
qnet = kp ple
Si De/B < 2
B/L est différent de 0 et 1
kpB/L=0 = 0,8+(0,2 + 0,02.0,5).(1-exp(-1,3.0,5)) = 0,91
kpB/L=1 = 0,8+(0,3 + 0,02.0,5).(1-exp(-1,5.0,5)) = 0,97
kp = 0,92

## Slide 41
9. Exemple
9. Exemple
qnet = kp ple = 0,92 . 1210 = 1117 kPa
Même qnet pour e = 0,2 et e = 0,3 mais pas même surface réduite
A’ = A ie
Ie = 0,8 pour e = 0,2
Ie = 0,7 pour e = 0,3