## Slide 1: Fondations Profonde s
Laurent Briançon

## Slide 2: Sommaire
Fondations profondes
Quelques définitions
Techniques de fondations profondes
Principes de conception
Essais de chargement
Méthodes de dimensionnement de la portance
Autres sollicitations
Techniques de renforcement des sols

## Slide 3
Quelques définitions
Bâtiment
Ponts

## Slide 4
Quelques définitions
puits
Fondations profondes : D/B > 6, et D > 3
Les fondations profondes sont souvent désignées par le terme de « pieu » mais il existe aussi des fondations de type « barrette »
La fondation profonde est connectée à l’ouvrage

## Slide 5
Quelques définitions
Le pieu transfert la charge de l’ouvrage vers le sol :
Par sa pointe
Sur sa périphérie par frottement
Qs
Q
Q
Q

## Slide 6
Quelques définitions
Cas des groupes de pieux

## Slide 7
Techniques de fondations profondes

## Slide 8
Techniques de fondations profondes

## Slide 9
Techniques de fondations profondes

## Slide 10
Techniques de fondations profondes

## Slide 11
Techniques de fondations profondes

## Slide 12
Techniques de fondations profondes
(Franki) ou Starsol (Soletanche Bachy)

## Slide 13
Techniques de fondations profondes

## Slide 14
Principes de conception
Pieu isolé
La jonction entre un pieu isolé et un poteau est toujours assurée par une semelle de liaison en béton armé.

## Slide 15
Principes de conception
Groupe de pieux
Le choix de la composition du groupe de pieux est lié au type d’effort (moment, effort horizontal ou incliné) et à la géométrie de la structure à reprendre.
On essaie que les charges soient transmises le plus directement possible entre la structure et les pieux.

## Slide 16
Principes de conception
Cas de sollicitations non verticales
Les efforts non verticaux ne peuvent être repris par des pieux verticaux que s’ils ne sont pas trop longs, ou s’ils sont de fort diamètre. (risques de flambement)
Dans les autres cas, on aura recours à la mise en œuvre de pieux inclinés.

## Slide 17
Principes de conception
Cas de sollicitations non verticales
Les moments sont repris soit par un groupe de pieux verticaux, soit par la mise en place de barrettes exécutées selon le même principe que les parois moulées dont l’inertie élevée permet de reprendre de moments de flexion.

## Slide 18
Dimensionnement : domaine d’application
Calcul de portance d’un pieu isolé selon la norme en vigueur NF P 94 262
(Fascicule 62 ou du DTU 13.2 conservées uniquement à titre indicatif).
Calcul de la charge limite Ql, ainsi que les charges maximales autorisées sous sollicitations ELU et ELS à partir des résultats d'essais pressiométriques ou pénétrométriques .
Calcul selon la procédure du « pieu modèle », du « modèle de terrain » ou à partir « d’essais sur pieux ».

## Slide 19
Dimensionnement : états limites de portance
Ql = Qp + Qs
avec Qp = qp.A
A section droite de la pointe
et Qs = qs.P.D
P périmètre de forage du pieu
qs est le frottement latéral unitaire limite
Ql
D
A
Qp
qsi
Charge limite

## Slide 20
Dimensionnement : états limites de portance
Qc
Charge de fluage

## Slide 21
Dimensionnement
Pieu modèle / Modèle de terrain/ Essais sur pieux
Le principe de la procédure « modèle de terrain » est de déterminer les valeurs caractéristiques de portance à partir des valeurs caractéristiques de la résistance de pointe et du frottement axial unitaire dans les différentes couches d’un modèle géotechnique du site, éventuellement découpé en zones homogènes

## Slide 22
Dimensionnement
Pieu modèle / Modèle de terrain/ Essais sur pieux
Le principe de la procédure « modèle de terrain » est de déterminer les valeurs caractéristiques de portance à partir des valeurs caractéristiques de la résistance de pointe et du frottement axial unitaire dans les différentes couches d’un modèle géotechnique du site, éventuellement découpé en zones homogènes

## Slide 23
Dimensionnement
Pieu modèle / Modèle de terrain/ Essais sur pieux
Le principe de la procédure « pieu modèle » est de déterminer les valeurs caractéristiques de portance à partir de N portances calculées pour chacun des N sondages situés au sein d’une zone géotechnique homogène et d’en faire une analyse statistique
Rci = Rbi + Rsi
N
Fonction du type de pieu
2500 m²

## Slide 24
Dimensionnement
Pieu modèle / Modèle de terrain/ Essais sur pieux
Le principe de la procédure « pieu modèle » est de déterminer les valeurs caractéristiques de portance à partir de N portances calculées pour chacun des N sondages situés au sein d’une zone géotechnique homogène et d’en faire une analyse statistique

## Slide 25
Dimensionnement
Pieu modèle / Modèle de terrain/ Essais sur pieux
N essais Rci
2500 m²

## Slide 26
Essai de chargement
Norme NF EN ISO 22477-1 (2018)
Reconnaissance et essais géotechniques - Essais des structures géotechniques - Partie 1 : essai de pieux : essai de chargement statique en compression

## Slide 27
Essai de chargement
Essais de chargement

## Slide 28
Essai de chargement
Essais de chargement
Capteur de force
Capteur de force
Vérin
Capteur de déplacement LVDT (x3)
Capteur de déplacement laser

## Slide 29
Essai de chargement
Essais de chargement

## Slide 30
Essai de chargement
Essais de chargement

## Slide 31
Essai de chargement
Essais de chargement
Tassement en tête en fonction du chargement du pieu
Arrêt de l’essai pour s > B/10
Ou rupture des ancrages

## Slide 32
Essai de chargement
Essais de chargement
Courbes de fluage

## Slide 33
Essai de chargement
Essais de chargement

## Slide 34
Essai de chargement
Essais de chargement
Pour Qmax = 5 000 kN
Qp = 3400 kN
Qs = 1600 kN

## Slide 35
Dimensionnement
Classification des pieux (Annexe A – NF P 94 262)

## Slide 36
Dimensionnement
Section en pointe notée « A »
Périmètre du fût noté « P »
On désigne par B le diamètre du pieu en pointe. Dans le cas d’une section non circulaire :

## Slide 37
Dimensionnement
Contrainte limite en pointe qp déterminée à partir d’essais pressiomètriques

## Slide 38
Dimensionnement
Contrainte limite en pointe qp déterminée à partir d’essais pressiomètriques

## Slide 39
Dimensionnement
Frottement latéral unitaire limite qs déterminé à partir d’essais pressiométriques

## Slide 40
Dimensionnement
Frottement latéral unitaire limite qs déterminé à partir d’essais pressiométriques

## Slide 41
Dimensionnement
Contrainte limite en pointe qp déterminée à partir d’essais pénétrométriques
Def est appelée profondeur d’encastrement équivalente. Le facteur de portance pour un encastrement nul kc = kcmin est pris égal à :
0,30 pour un sol argileux ;
0,20 pour un sol intermédiaire ;
0,10 pour un sable et grave ;
0,15 pour une craie, une marne ou une roche altérée.

## Slide 42
Dimensionnement
Contrainte limite en pointe qp déterminée à partir d’essais pénétrométriques

## Slide 43
Dimensionnement
Frottement latéral unitaire limite qs déterminée à partir d’essais pénétromètriques

## Slide 44
Dimensionnement
Frottement latéral unitaire limite qs déterminée à partir d’essais pénétromètriques

## Slide 45
Dimensionnement
qp, qb
Méthode pressio
Méthode pénétro
qs
Rb = qb.A
Rs = qi.Ais
Rc = Rb + Rs

## Slide 46
Capacité portante ELS / ELU
Pour démontrer qu'une fondation profonde isolée supportera la charge de calcul avec une sécurité adéquate vis-à-vis d'une rupture par défaut de portance du terrain, l'inégalité suivante doit être satisfaite pour tous les cas de charge et de combinaisons de charge à l'état limite ultime :
Fc;d est la valeur de calcul de la charge de compression axiale sur la fondation profonde ;
Rc;d est la valeur de calcul de la portance de la fondation profonde.
Rc
Rck
Rcd
g
z
À partir d’essais
Modèle pieux
Combinaison
Et pieux
z'

## Slide 47
Autres sollicitations
Charge horizontale
MEL
MISS

## Slide 48
Autres sollicitations
Frottement négatif
z (m)
s (kPa

## Slide 49
Techniques de renforcement des sols
Sans inclusion
Vibratoire
Statique
Avec inclusions
Sans liant
Avec Liant
Jet Grouting
Soil mixing
Inclusions rigides
Substitution dynamique
Colonnes ballastées
Compactage dynamique
Vibroflottation
Compactage statique
Consolidation
Diminuer e
Techniques plus économiques avec un meilleur bilan environnemental

## Slide 50
Techniques de renforcement des sols
Colonne ballastée
Augmentation de la capacité portance
Réduction des tassements
Homogénéisation des caractéristiques géotechniques
Accélération de la vitesse de consolidation
Dissipation des surpressions interstitielles (séisme)

## Slide 51
Techniques de renforcement des sols
Jet grouting

## Slide 52
Techniques de renforcement des sols
Jet grouting

## Slide 53
Techniques de renforcement des sols
Soil mixing

## Slide 54
Techniques de renforcement des sols
Soil mixing

## Slide 55
Techniques de renforcement des sols
Inclusions rigides
Projet national ASIRI (2012)
Projet national ASIRI+ (2024)

## Slide 56
Techniques de renforcement des sols
Inclusions rigides

## Slide 57
Techniques de renforcement des sols
Inclusions rigides

## Slide 58
Techniques de renforcement des sols
Inclusions rigides

## Slide 59
Techniques de renforcement des sols
Inclusions rigides : Plateforme de transfert de charge
Granulaire ou traitée
Renforcée ou non par GSY
Avec ou non dalettes sur IR

## Slide 60: Merci