## Slide 1
Eco-Conception
GM-5-MSECO-S1
ACV
avec GaBi
Pres-GABI-2024,pptx
GM-5-MSECO
2024
Michèle Guingand
Jarir Mahfoud

## Slide 2
A une étape ou l’autre de son cycle de vie, tout produit génère des impacts sur l’environnement, Le but de l’Eco-conception est de réduire ces impacts tout en conservant sa qualité d’usage,
L’Analyse de Cycle de Vie est une méthode d’évaluation des impacts environnementaux d’un service ou d’un produit au fil de son existence, de la conception jusqu’à la gestion de sa fin de vie. Elle permet de recenser et de quantifier les flux d’énergie et de matière mis en œuvre et d’en tirer des conclusions en fonction des objectifs qui ont motivé l’étude. Elle constitue de ce fait un outil privilégié dans le cadre d’une démarche d’éco-conception.
Les principes, les exigences et les modalités de l’ACV sont définis par les normes internationales ISO 14040 et ISO 14044.
Définition simple de l’ACV

## Slide 3
Une méthode d’évaluation des impacts environnementaux d’un service ou d’un produit au fil de son existence, de la conception jusqu’à la gestion de sa fin de vie. Elle permet de recenser et de quantifier les flux d’énergie et de matière mis en œuvre et d’en tirer des conclusions en fonction des objectifs qui ont motivé l’étude. Elle constitue de ce fait un outil privilégié dans le cadre d’une démarche d’éco-conception.
Les principes, les exigences et les modalités de l’ACV sont définis par les normes internationales ISO 14040 et ISO 14044.
L'ACV permet :
de mettre en évidence les composés et les étapes du cycle de vie d'un produit, procédé ou service, responsables d’impacts sur l'environnement (eau, air, sol, énergie),
d'évaluer l'incidence de divers scénarii de conception sur ces impacts potentiels,
Définition simple de l’ACV

## Slide 4
Depuis 1997, les pratiques se sont progressivement harmonisées et les résultats sont ainsi devenus plus robustes et fiables tandis que leur communication se faisait de manière plus formalisée que celle des premiers écobilans
le développement de la normalisation internationale (famille des normes ISO 14040) a fixé des bases méthodologiques et déontologiques et retenu le terme «Analyse de cycle de vie »
Début années 90, la nécessité de mettre en œuvre des approches multi critères (consommation de matières et d’énergies, émissions dans l’air et dans l’eau, déchets), prenant en compte l’ensemble des étapes du cycle de vie des produits, de leur fabrication à leur élimination finale en passant par leur phase d’utilisation : Ecobilans.
Source ADEME, NOTE DE SYNTHESE EXTERNE, mai 2005
Définition simple de l’ACV

## Slide 5
Définition des objectifs et du périmètre d’étude : les critères prennent en compte les éléments de référence en cas d’étude comparative, ainsi que la nature des commanditaires ou destinataires (fabricant, administration, association de consommateurs…).
Inventaire des flux : cette étape essentielle consiste à inventorier et quantifier l’intégralité des flux entrants (utilisation de matières premières, consommation d’énergie…) et des flux sortants (émission de pollutions, production de déchets et/ou de matières recyclées…), pour chacune des phases de cycle de vie du produit.
Estimation des impacts environnementaux : cette évaluation, souvent étayée via des modèles référents, est réalisée pour chacun des flux entrants et sortants inventoriés.
Analyse des résultats et interprétation : les résultats de l’ACV sont mis en regard des objectifs initiaux de l’étude. Cette confrontation peut déboucher sur une liste argumentée de recommandations, tant dans la perspective d’une révision de la conception du produit que pour l’optimisation de son utilisation en termes d’impacts environnementaux.
Dans le cas de résultats amenant à comparer des produits ou procédés, ce rapport doit nécessairement comprendre
une revue critique, c’est-à-dire l’examen de l’étude par un expert indépendant de sa réalisation.
Basée sur une démarche transversale qui prend en compte le plus grand nombre possible de paramètres environnementaux (sol, air, eau…), l’Analyse de Cycle de Vie se décompose en 4 étapes :
  Objectif et champ d’étude (ISO 14040)
  Calcul et analyse de l’inventaire (ISO 14041)
  Évaluation d’impacts (ISO 14042)
  Interprétation des résultats (ISO 14043)
Méthodologie de l’ACV

## Slide 6
L’ACV permet de quantifier les impacts d’un «produit » (qu’il s’agisse d’un bien, d’un service voire d’un procédé), depuis l’extraction des matières premières qui le composent jusqu’à son élimination en fin de vie, en passant par les phases de distribution et d’utilisation, soit « du berceau à la tombe ».
Méthodologie de l’ACV

## Slide 7
COMPARER CE QUI EST COMPARABLE
Unité fonctionnelle
Base de comparaison entre deux produits qui ont la même fonction
Au litre, la peinture A est 30 % moins polluante que la peinture B
Mais, lors de l’application, A nécessite 2 couches là où une suffit pour B
Attention une comparaison litre à litre conduirait à préconiser l’usage de la peinture A
Quantité de peinture nécessaire pour un mur de 10 m2
Méthodologie de l’ACV

## Slide 8
En pratique, les flux de matières et d’énergies entrants et sortants à chaque étape du cycle de vie sont recensés (inventaire du cycle de vie : ICV) puis on procède à une évaluation des impacts environnementaux à partir de ces données grâce à des coefficients préétablis permettant de calculer la contribution de chaque flux aux divers impacts environnementaux étudiés
les impacts : l’effet de serre, l’acidification, l’épuisement des ressources naturelles, l’eutrophisation, la quantité d’énergie, la quantité de déchets,….
Les résultats d’une ACV sont ainsi exprimés par impact potentiel du type "X kg de d’équivalents CO2 pour l’effet de serre", "Y kg d’équivalents H+ pour l’acidification", « Z MJ d’énergies non renouvelables », «W kg de déchets banals », ….
L'Eutrophisation correspond à un phénomène de dégradation d'un environnement aquatique. Celle-ci est généralement provoquée par une augmentation des substances nutritives présentes, telles que l'azote apporté par les cultures agricoles et la pollution automobile.
Méthodologie de l’ACV

## Slide 9
PS
PP
Steel
Aluminium
Glass
Copper
Paper
PVC
Packaging
Housing
Filterholder
Carafe
Base
Cable
Arbre de processus simplifié
End of Life
Assembly coffee machine
Distribution
Usage
Liste des codes des polymères |  | 
Code | Nom français, Noms commerciaux (Nom anglais) | Catégorie
PET | Poly(téréphtalate d'éthylène), Tergal (Polyethylene terephthalate) | thermoplastique
PP | Polypropylène (polyoléfine) (Polypropylene) | thermoplastique de grande consommation
PS | Polystyrène (Polystyrene) | thermoplastique de grande consommation
PVC | Poly(chlorure de vinyle) (Poly(vinyl chloride)) | thermoplastique de grande consommation
Master Recherche Emmanuel GUIBERT
L'ACV d'une Cafetière
Exemple d’ACV

## Slide 10
Frontières de l’étude :
Temporelle : pendant les 5 dernières années
Géographique : fabrication en Chine et en Europe, Assemblage et Utilisation en Europe
Technologie : la plus courante, technologie moyenne ou récente
Représentativité : moyenne ou données mixtes
Lors de la phase 1 : de conception, nous faisons l’hypothèse qu’il n’y a pas d’impact environnemental car dans la réalité il est négligeable par rapport aux autres phases du cycle de vie. Sachant qu’une des grandes règles des analyses de cycle de vie, l’homme n’est pas pris en compte. Il n’est donc pas directement nécessaire de le modéliser. La phase de conception est celle qui engage les impacts que la cafetière pourra générer ultérieurement. Pour en réduire l’impact, il est important de faire donc de l’éco-conception.
Lors de la phase 2 : de fabrication, que nous avons représentée par trois sous-phases
Exemple d’ACV

## Slide 11
nous avons modélisé la cafetière interaction avec les éléments extérieurs de la façon ci-après
Exemple d’ACV

## Slide 12
Une partie du modèle de la phase de fabrication en flux
Exemple d’ACV

## Slide 13
Lors de la phase 4 : d'utilisation il faut définir des modes d'utilisations
Ci-suivant 3 scénarios que nous proposons de modéliser :
Scénario A : 1 personne, 3 tasses de café léger de bonne qualité dont 1 bue tout de suite, 1 réchauffée et 1 jetée. La cafetière est utilisée 1 fois par jour et nettoyée 2 fois par mois.
Scénario B : 4 personnes, 6 tasses de café noir de mauvaise qualité dont 4 bues tout de suite et 2 réchauffées. La cafetière est utilisée 3 fois par semaine et nettoyé 1 fois par mois.
Scénario C : 8 personnes, 10 tasses de café normal de bonne qualité dont 5 bues tout de suite, 3 réchauffées et deux jetées. La cafetière est utilisée 2 fois par jour et nettoyé 4 fois par mois.
Lors de la phase 5 : nous n’avons pas à ce jour d’information pertinente sur les scénarios de fin de vie. Nous avons donc choisi de modéliser la phase de fin de vie en fonction des statistiques présentent sur internet sur le recyclage du plastique.
Exemple d’ACV

## Slide 14
L’objectif de l’ACV est de présenter une vision globale des impacts générés par les produits, déclinée selon différentes simulations (Scenarios), fournissant ainsi des éléments d’aide à la décision (choix de conception et d’amélioration de produits, choix de procédés,…)
La finesse de l’outil peut de temps en temps paraître handicapante en terme de conclusions opérationnelles : il décrit les systèmes étudiés, permettant d’identifier leurs points forts et leurs faiblesses, sans pour autant autoriser une hiérarchisation absolue des produits, filières ou procédés (outil d’aide à la décision et non outil de décision).
Exemple d’ACV

## Slide 15
Où trouve-t-on les données d’inventaire de base ?
Les données d’inventaires sont constituées de flux de matières (ressources minérales fer, bauxite, eau…) et d’énergies (pétrole, gaz, charbon…) entrant dans le système étudié et des flux sortants correspondants (déchets, émissions gazeuses ou liquides,…).
Il existe des bases de données d’inventaires de cycle de vie, plus particulièrement disponibles en ce qui concerne les matières premières courantes, l’énergie, les transports.
Coût et durée d’une ACV :
Les coûts et durées de réalisation sont très variables d’une ACV à l’autre. Ils dépendent de l’ambition de l’objectif, de l’étendue du champ à étudier ainsi que de l’existence et de l’accessibilité de données d’inventaires.
En matière de délais, si les études les plus simples peuvent être réalisées en quelques semaines, dès lors que le sujet est un peu plus complexe et qu’il nécessite le recueil de données et/ou la négociation d’un certain nombre d’hypothèses avec des représentants professionnels, les délais sont forcément de plusieurs mois et peuvent facilement dépasser l’année.
Exemple d’ACV

## Slide 16
Présentation du logiciel GaBi
- développé par l’institut « Polymer testing and polymer sciences »
(IKP) de Stuttgart + PE Europe GmbH + Leinfelder-Echterdingen
Sphera Solutions GmbH
https://sphera.com/solutions/product-stewardship/life-cycle-assessment-software-and-data/
5 bases de données incluses dans le logiciel (version limitée à l’INSA)
Plusieurs types de licence: Académique, Universitaire, Professionnel
GaBi6 est utilisé par des entreprises :
Renault, Toyota, Bosch, Nokia, Siemens, Continental…
Objectifs
- aide à la modélisation du cycle de vie d’un produit
chiffrer l’impact d’un produit ou système sur l’environnement

## Slide 17
Fonctionnement
- Pour calculer différents types de bilan (Balance)
Gabi6 modélise les différentes étapes du cycle de vie avec :
* des plans
* des procédés (processes)
* des flux entrants et sortants (Flows)
- Pour calculer l’équilibre, Gabi6 doit connaître :
* Les quantités (matières, énergies… consommés)
* Les unités

## Slide 18
Fonctionnement
Plans, Processus, flux
Plan global
Sous plans…

## Slide 19
Fonctionnement
PLAN2-2
PLAN2-1
PLAN2-2
PLAN2-1
PLAN2
PLAN1
PLAN

## Slide 20
Fonctionnement
PLANx
Process2
Flux entrants
Flux
Flux
Flux sortants
Flux
Flux
…
Process3
Flux entrants
Flux
Flux
Flux sortants
…
Process1
Flux entrants
Flux sortants
Flux
Flux
…

## Slide 21
Flux
Processus
Exemple Plan dans Gabi

## Slide 22
Exemple Processus dans Gabi

## Slide 23
Exemple Processus
X : matériau ou énergie qui sera utilisé dans un autre processus

## Slide 24
Exemple Processus

## Slide 25
Exemple Flux
- Dans GaBi9, les flux (“flows”) sont utilisés pour décrire :
* les masses, les énergies, ..
* ils quantifient simplement les entrées et les sorties d’un processus
- Des flux sont prédéfinis dans les bases, on peut également en créer
LCC= Life Cycle Cost Analysis

## Slide 26
Exemple Flux

## Slide 27
Exemple Flux

## Slide 28
Tout ce qui est nécessaire au TP est sous Moodle
Les documents utiles au TP :
  Présentation générale de GABI6
    TP1 - Description du TP et du travail à faire
    TP1 - Synthèse du travail à réaliser
    TP2 – Description du travail à faire
  BASES GABI9 TP1 et TP2
Commencer impérativement par :
Copier la base « GABI-base-TP1-debut.GabiDB » se trouvant sous Moodle
dans le répertoire C:\temp de votre machine et éventuellement activer la licence
(enlever l’attribut de lecture seule ?)
En pratique
https://gabi.sphera.com/international/support/gabi-learning-center/gabi-learning-center/

## Slide 29
Travail par binôme. Une présentation synthèse me rendre et à présenter pour la séance du 7 Oct. (nom du fichier: Nom-Prénom.pdf)
Mettre l'accent sur :
  Quelles sont les voies de réduction possibles des impacts environnementaux de la bouteille en plastique ?
  Vos propositions s'appuieront sur une analyse des opportunités et verrous techniques, mais aussi des conditions socio-économiques d’émergence et de diffusion des innovations dans la filière plasturgie.
En pratique

## Slide 30
TP1
ACV simplifiée d'une bouteille en verre
TP2
Comparaison de la fabrication
de la bouteille en plastique et de la bouteille en verre

## Slide 31
Pour la présentation
Conclure sur la production d’une bouteille en plastique avec les critères que vous avez utilisés
Faire une analyse de sensibilité du paramètre distance des processus de transport (ou d'autres de votre choix). Menez cette analyse sur un indicateur et un flux en particulier de votre choix et comparez
Mettre l'accent sur :
  Quelles sont les voies de réduction possibles des impacts environnementaux de la bouteille en plastique ?
  Vos propositions s'appuieront sur une analyse des opportunités et verrous techniques, mais aussi des conditions socio-économiques d’émergence et de diffusion des innovations dans la filière plasturgie.