## Slide 1: Ecologie industrielle et économie circulaire GI-4-S2-EC-EIE 2025-26
8.&9. Material/energy Flow Analysis
Notes: Pour 2024-25 :
Après Exo5 : Passer au multi-période pour montrer le cas où les ΔS≠0
Exo6 :
  Ajouter slide avec l’autre méthode de linéarisation de la valeur absolue.
  Modifier les données de exo6.xls pour voir si les élèves trouvent le taux de recyclage optimal alpha (ce fichier part bien de F01=64000 différent de F20=66000 dans les mesures M, mais le taux de recyclage alpha=50% du fichier est l’optimal, donc on ne peut pas vérifier si les élèves l’ont cherché par tâtonnement).
Feedback de Thierry sur la séance avec les 4GI2 :
DIFFUSER UN MESSAGE LA VEILLE POUR DEMANDER AUX ELEVES D’APPORTER LEUR ORDINATEUR – et leur dire de ne pas le sortir avant la partie « demo3 »
La chose que je trouve la plus intéressante dans cette séance est dans la partie Excel. Dans Exercice 2/Demo 3, j’avais l’intuition qu’augmenter progressivement le taux de recyclage alpha vers 100% causerait une croissance exponentielle du flux F12. L’inversion de la matrice A (dernière slide, celle avec son code Python) prouve que le lien n’est pas exponentiel mais en 1/alpha (enfin, en 1/(1-alpha) pour être rigoureux), mais qui conduit tout de même à un flux F12 qui diverge vers l’infini. (Notez que dans cet exercice, le modèle « force » une entrée F01 = D et qu’un taux de recyclage alpha = 100% impliquerait (si c’était possible) que le flux de sorte F20 s’annule car tout serait recyclé, d’où mon intuition (fausse) de croissance exponentielle).
Pour parler de l’hypothèse de régime stationnaire et de ses variations de stocks nulles sur un an, j’ai parlé du calcul des besoins du MRP : Entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024, le stock fluctue mais on ne regarde pas le niveau à cette date mais uniquement sa variation qui est supposée nulle entre ces 2 dates. Par contre, le calcul du MRP – qui se fait aussi sur l’année – regarde les flux mois par mois, donc ajoute un indice t de période à toutes les variables pour, par exemple, faire du lissage de charge (on surproduit au printemps pour remplir les stocks, puis on vide les stocks pendant que les employées sont en vacances).
Les élèves auraient aimé 5 ou 10 minutes de plus sur Excel. J’ai noté que j’ai fini ces slides à :
  8h40 pour la fin de la recopie de l’exo de la slide 10 par les élèves (=8h40 est l’heure du passage à la slide 11)
  Fin exo 1 à 9h10
  Exo slide 18 fini à 9h34

## Slide 2: « We only know what we measure » [slogan 6σ]
[File « Example from Austrian Standard S2096, 2006 » fourni avec le logiciel STAN 2.7.101]
[ADEME (2011) Example of the coffee machine in the software Bilan produit]
Seen in 3G: LCA (Life Cycle Assessment)
Seen today: MFA (Material Flow Analysis)
Sankey diagram: Thickness of the arrows proportional to the value of the flows
Notes: L’idée est non seulement de montrer ce transparent maintenant, mais de revenir dessus en présentant les transparents suivants pour rendre visuel la comparaison entre ACV et MFA.
Remarque : les flèches de cette MFA sont clairment monoflux pour coller à ce qui sera vu aujourd’hui, mais on peut remplacer chaque flux scalaire par un flux vectoriel.

## Slide 3: Objectives for the next 2 sessions
Understanding and Manipulating MFA Concepts
  Learn how to balance flows in each process
  Understand that an MFA quantifies the interest of circularizing flows (c.f. Kalundborg and Rebooteille)
  practise single-flow and static MFAs to observe the rapid impact of a rate (recycling, efficiency…) on flows (recycled, available…)
  (Session 10) know how to handle an MFA with IE tools (here, Operations Research)
    Be familiar with concepts of data reconciliation
      Exo6: Replace Quadratic Error with Absolute Error and Linearize It
    know the basics of bi-objective optimization
      Exo7: Recover CO2 emissions from the Base Empreinte, then optimize and draw a Pareto front
Understand how MFA and LCA model the same thing from 2 points of view≠
  LCA: Product Perspective
  MFA: System Perspective
Notes: Comme dit dans un autre commentaire, la 3e sous-puce (sur 4) a été une surprise pour moi (Thierry) : Je n’avais d’abord pas pensé à un lien non-linéaire (car je n’y avais pas réfléchi), puis j’ai cru que ce lien était exponentiel, puis la toute dernière slide de la séance 9 (inversion de la matrice A à côté du code Python pour la trouver) m’a montré la relation inversement proportionnelle au taux de recyclage.

## Slide 4: What is MFA?
MFA = Material Flow Analysis SFA = Substance Flow Analysis EFA = Energy Flow Analysis
Une MFA est l’évaluation systématique des flux et stocks de matières à l’intérieur d’un système défini dans l’espace et le temps [Brunner & Rechberger, 2004] Material flow analysis (MFA) is the systematic assessment of the flows and stocks of materials within a system defined in space and time [Brunner & Rechberger, 2004]
Une MEFA comprend une représentation abstraite du système étudié comme un ensemble de processus (avec des stocks). Les processus sont liés par des flux et sont séparés de l’environnement par la frontière du système [Pauliuk] A MEFA includes an abstract representation of the system studied as collection of processes (with stocks). The processes are linked by flows, they are separated from the environment through the system boundary. [Pauliuk]
  [Brunner & Rechberger (2004) « Practical Handbook of Material Flow Analysis », ISBN: 0203507207]
  [S. Pauliuk, Industrial Ecology Open Online Course (https://www.industrialecology.uni-freiburg.de/teaching.aspx), « IEooc Methods1 Lecture1: Material and energy flow analysis », https://www.youtube.com/watch?v=wK_02bGTh1E]
principes = mais sujet d’études ≠
principles = but subject of study ≠
Notes: Puce 1 : Les gens distinguent Material de Substance du fait que Substance concerne des produits chimiques (même si c’est aussi du Material en définitive et qu’en plus, l’outil est utilisé de la même façon que ce soit avec Material, Susbtance ou Energy)
Puce 2 : Pour illustrer la notion d’espace et de temps, j’ai comparé la production d’électricité en France (qui a des montagnes) et au Québec (qui a 3x la superficie de la France pour 10x moins d’habitants) pour leur faire sentir que faire des comparaisons de systèmes de production était hasardeux, d’où la nécessité de bien définir de quoi on parle.

## Slide 5: Differences between MFA and LCA
According to [Pauliuk] :
  MFA alone : The entire system is quantified for one or more materials.
  MFA & ACV : The quantification of the system is valid for a certain period of time (Measurement interval).
  MFA alone : All processes in the system must be in balance (flow conservation).
In our opinion, 2 points of view≠:
  LCA: Product (Quantities by functional unit, e.g. kCO2) Multiflow
  MFA: System (quantities per unit of time, because flow, e.g. kCO2/year) Multiflow (except during this session)
GaBi software from handles LCA and MFA.
  [S. Pauliuk, « IEooc Methods1 Lecture1: Material and energy flow analysis », https://www.youtube.com/watch?v=wK_02bGTh1E]
Notes: Pauliuk :
Pour ne parler que du concept de MFA, les exercices d’aujourd’hui ne parleront que d’un flux pour simplifier les calculs et seront donc du MFA monocritère. Le MFA multicritère décrit les flux des différentes matières/susbstances/énergies entre chaque processus et ajoute une dimension à chaque calcul (i.e., les scalaires sont remplacés par des vecteurs, les vecteurs sont remplacés par des matrices, etc.) L’unité en exemple de l’ACV est « kilos de CO2 », avec en sous-entendu, « kilos de CO2 par unité fonctionnelle » => MFA représente des flux donc l’unité est toujours « … par unité de temps ».
GaBi : ses concurrents sont OpenLCA (même démarche qui démarre par une modélisation des flux) et SimaPro (qui ne modélise pas les flux) Dans le futur, il se pourrait que PSC utilise GaBi pour son TP de fabrication de porte-clés, puis qu’EIE utilise aussi GaBi pour un futur TP sur le MFA.

## Slide 6: Structure of an MFA
  [S. Pauliuk, « IEooc Methods1 Lecture1: Material and energy flow analysis », https://www.youtube.com/watch?v=wK_02bGTh1E]
2
System boundary: Chemical element x, country y, year z
3
1
System Boundary Shows which processes belong to the system under study. The system must be specified in space and time.
Flow Transporting material products or energy through the system.
3
Process with number, internal stock and stock change An element of a system in which matter or energy is processed, stored or distributed. A flow always connects either two processes or one process to the environment. It is measured over a time interval [t1, t2]. 0 (zero) represents the outside of the system.
Stock Storage of materials, products or energy. It is measured at a specific date t.

## Slide 7: System variables and settings
  [S. Pauliuk, « IEooc Methods1 Lecture1: Material and energy flow analysis », https://www.youtube.com/watch?v=wK_02bGTh1E]
2
System boundary: Chemical element x, country y, year z
3
1
System variables = stocks + stock changes + flows
Stocks: S1, S3 change in inventories (net addition to inventories): ΔS1, ΔS3 flow: F01, F12, F20, F23, F31, F30 where process 0 is outside the system
Parameter = additional value that couples different variables by equations, e.g.:
F23 = k.F12 (e.g., k is the non-quality rate) ΔS1 = 0.15.F12 ΔS3 = 0
Notes: J’ai ajouté (en projetant ce slide sur le tableau) F01, F12, F20, F23, F30, F31, S1, deltaS1, S3 et deltaS3.
Comme j’avais déjà parlé qu’on ferait l’hypothèse que les delta_stocks seraient supposés nuls, on m’a demandé pourquoi il y a l’avant-dernière puce (et j’ai répondu que j’étais en train de mélanger 2 choses incompatibles).

## Slide 8: Example of properly defined but unquantified MFA
  [S. Pauliuk, « IEooc Methods1 Lecture1: Material and energy flow analysis », https://www.youtube.com/watch?v=wK_02bGTh1E]
2 Production
System boundary: cadmium, EU28, 2014
4 Waste management
1 Mine
3 Use
5 Obsolete stock
S1
ΔS1
F02
F12
F23
F40
S5
ΔS5
S4
ΔS4
S3
ΔS3
F42
F35
F34
Notes: J’ai repris tel quel, mais c’est choquant de voir que le seul endroit où il n’y a pas de stock est ce dont on parle le plus à nos élèves (stocks de matières premières/produits semi-finis/produits finis, ainsi qu’en-cours de production).

## Slide 9: Common mistakes
The left-wing MFA is ambiguous because:
Separation of flows between processes 1, 2 and 3 is unclear. We don't see what flow B refers to. The stock at the bottom right does not belong to a process and it does not have a name. The variation in the ΔS3 stock is missing. The geographical area is lacking. No flow name between process 2 and unnamed inventory.
  [S. Pauliuk, « IEooc Methods1 Lecture1: Material and energy flow analysis », https://www.youtube.com/watch?v=wK_02bGTh1E]
2
Phosphore, 2015, Region x
3
1
4
S3
ΔS3
S4
ΔS4
A
B12
B13
C
E
D
2
Phosphore, 2015
3
1
S3
A
B
C
D
BAD
GOOD
?
Notes: 1/ Discuter avec les élèves de ce qui ne va pas en comparant avec le transparent précédent AVANT de montrer le texte suivant :
Séparation des flux entre les processus 1, 2 et 3 pas claire. On ne voit pas à quoi le flux B se réfère.
Le stock en bas à droite n’appartient pas un processus et il n’a pas de nom.
La variation du stock ΔS3 manque.
La zone géographique manque.
Pas de nom du flux entre le processus 2 et le stock sans nom.
(Les 4GI2 ont presque tout trouvé )
2/ Une fois le texte affiché, laisser les élèves refaire la figure AVANT de montrer la figure de droite.

## Slide 10: Conservation / Flow Balance / Node Law (1/2)
"Nothing is lost, nothing is created, everything is transformed" [Lavoisier]
First Law of Thermodynamics: Conservation of Energy
During any transformation of a closed system, the variation of its energy is equal to the quantity of energy exchanged with the external environment, by heat transfer (heat) and mechanical transfer (work). => Energy cannot be produced or destroyed, but only transformed
For MEFA: At each node/process of the graph/system, ∑ inputs = ∑ outputs + Δstock
Reminder: You've probably done this before in GI-3-PLO:
  [Wikipedia, First law of thermodynamics, https://en.wikipedia.org/wiki/First_law_of_thermodynamics]
Notes: Le titre donne 3 noms pour la même chose.
Remarque sur l’équation : Pauliuk insiste de représenter le stock du processus N à l’intérieur du processus N, alors que ces équation (dont celle-ci) montrent que le stock du processus N est à l’EXTERIEUR de ce processus N (ce qui me semble le plus logique, mais enfin voilà quoi….)
Il se peut que quelques ex-3GI n’aient pas fais l’exercice du cours PLO illustré par cette image, mais elle devrait rappeler des souvenirs à la majorité des élèves.

## Slide 11: Conservation / Flow Balance / Node Law (2/2)
  [S. Pauliuk, « IEooc Methods1 Lecture1: Material and energy flow analysis », https://www.youtube.com/watch?v=wK_02bGTh1E]
2
System boundary: Chemical element x, country y, year z
3
1
For the masses, energies and sometimes monetary values:
Σ inputs - Σ outputs = Δstock
(Here, "outputs" does not include stock)
Process 1 : F01 + F31 - F12 = ΔS1
Process 2 : F12 - F23 - F20 = 0 (because S2 does not exist)
Process 3 : F23 - F31 - F30 = ΔS3
System : F01 - F20 - F30 = ΔS1 + ΔS3
To ensure that the system is fully quantified:
#variables = # equilibrium equations + # parameters + # measurements
Notes: Pauliuk distingue #paramètres et #mesures, mais il me semble que, dans la vraie vie, les paramètres sont eux-aussi obtenus par mesure. En fait, #mesures signifie pour lui « mesures de flux » (par ex., en kg/an) alors que #paramètres voudrait dire « mesure de taux » (d’efficacité ou de recyclage) donc en %.

## Slide 12: Steady-state assumption
Steady-state assumption
=> ΔS = 0 and S not calculated because they are ignored
Justification: Either we consider the flows on a long period (e.g., one year) without trend
Either we consider the flows of a same month of two successive years without trend
(To remove this hypothesis, we can consider discrete time as in the calculation of MRP requirements.)
Notes: Il me semble important d’insister sur la justification de cette hypothèse de régime permanent.
Source IEooc_Methods1_Exercise1 (sujet) et IEooc_Methods1_Exercise1_Solution (pdf) (correction) de https://www.industrialecology.uni-freiburg.de/teaching.aspx

## Slide 13: Performance indicator
  [S. Pauliuk, « IEooc Methods1 Lecture1: Material and energy flow analysis », https://www.youtube.com/watch?v=wK_02bGTh1E]
2
System boundary: Chemical element x, country y, year z
3
1
The main advantage of an explicit definition of the system is the clear and unambiguous definition of performance indicators.
If efficiency η = useful output / total inputs, then:
Process 2 : η2 = F20 / F12
Process 1 : η2 = F12 / F01 OU η2 = F12 / (F01 + F31) (The choice is yours)
System: ηs = F20 / F01
Emissions/waste intensity = waste / useful output
OR = Waste / Total Entries
(The choice is yours. Exercise 1 shows the interest of this explanation.)

## Slide 14: Exo1: Defining and locating indicators in the definition of a system (question 1/2)
Objective : Establish a system definition for assigning numerical data provided in textual form. Define and calculate indicators based on the system definition
Problem : The problem below concerns the energy flows of different forms (sunlight, electricity) of a photovoltaic (PV) installation.
Assume that the following information comes from the PV Park Technical Manual, which is available on the homepage of the plant operator:
"The solar park is built with PV cells with an average conversion efficiency of 17%. It is equipped with DC/AC converters with a loss rate of 2%, resulting in an overall conversion efficiency of 16.7%. With additional network and transformation losses of 8%, the efficiency of the system is 15.3% »
An article on the PV site in the local newspaper, which is based on the operator's information, provides the following information:
"With an overall conversion efficiency of 16.7%, Solar Park A clearly outperforms the others parks in the region. Electricity consumers are pleased that the efficiency of the renewable energy grid system is now more than 15%. »
  [S. Pauliuk, « IEooc_Methods1_Exercise1: Exercise: Locating data in a system definition and indicator development », https://www.teaching.industrialecology.uni-freiburg.de/Content/IEooc_Methods1_Exercise1_Indicator_Definition.pdf]
Notes: Source IEooc_Methods1_Exercise1 (sujet) et IEooc_Methods1_Exercise1_Solution (pdf) (correction) de https://www.industrialecology.uni-freiburg.de/teaching.aspx

## Slide 15: Exo1: Defining and locating indicators in the definition of a system (question 2/2)
Clearly, the citation of the newspaper article contains less quantitative information than the technical report. Information has been lost by simplifying the description. In particular, the exact meaning of "overall conversion efficiency" and "system efficiency" is unclear as there are no definitions provided (which cannot be expected from a log).
The above-mentioned technical report does not provide clear definitions either, but the text and numbers provided clearly imply that the "overall conversion efficiency" should be the ratio of electricity supplied to the grid and sunlight. It can be calculated by (1-0.02)*0.17. This understanding of the meaning of the indicator is lost in the newspaper article.
By providing explicit definitions of effectiveness indicators and using them consistently, ambiguities can be removed. To formalize the knowledge provided in the technical report, provide an explicit definition to define and quantify the indicators of this case by answering these questions:
Questions :
Draw a MEFA describing the situation.
Define system variables.
Define and calculate the efficiency indicators in the text above and find more descriptive names for the different efficiencies.
  [S. Pauliuk, « IEooc_Methods1_Exercise1: Exercise: Locating data in a system definition and indicator development », https://www.teaching.industrialecology.uni-freiburg.de/Content/IEooc_Methods1_Exercise1_Indicator_Definition.pdf]
Notes: Source IEooc_Methods1_Exercise1 (sujet) et IEooc_Methods1_Exercise1_Solution (pdf) (correction) de https://www.industrialecology.uni-freiburg.de/teaching.aspx

## Slide 16: Exo1: Defining and Locating Indicators in System Definition (Solution)
We define:
(E0 = E0’ + E0’’ + E0’’’ + E0’’’’)
Average cell conversion efficiency: ec := E1 / E0
Solar-to-grid efficiency: esr := E2 / E0 Simple, clear and unambiguous
Sun-to-consumer efficiency: esc := E3 / E0
Renaming :
"Average conversion efficiency" => "average cell conversion efficiency" : ec := E1 / E0 = 17%
DC/AC Converter Loss Rate: PDC/AC := E0’’ / E1 = 2%
"Effic. of global conv. » => "Sun-to-Grid Effic." :
(1st law of thermodynamics = conservation of energy)
"Efficiency of the system" => "Sun-to-consumer efficiency" :
  [S. Pauliuk, « IEooc_Methods1_Exercise1: Exercise: Locating data in a system definition and indicator development », https://www.teaching.industrialecology.uni-freiburg.de/Content/IEooc_Methods1_Exercise1_Indicator_Definition_Solution.pdf]
PV cells
E0 (light of the sun)
System Definition: Electricity Supply, Solar Park A, Energy Flow, Year ??
DC/AC converter
Network
Consumer
E1 (electricity)
E2 (electricity)
E3 (electricity)
E0'''' (heat)
E0' (cell losses)
E0'' (converter losses)
E0''' (network losses)
?
Notes: Source IEooc_Methods1_Exercise1 (sujet) et IEooc_Methods1_Exercise1_Solution (pdf) (correction) de https://www.industrialecology.uni-freiburg.de/teaching.aspx
Remarque : Pas de stock car l’électricité se stocke très mal (donc pas besoin d’invoquer l’hypothèse de régime permanent, l’énergie est juste perdue.)

## Slide 17: Exo2: Algebraic Solving an MFA by Hand (Question)
8 variables: 4 flows (F01, F12, F21 and F20) + 2 stocks (S1 and S2) + 2 stock changes (ΔS1 and ΔS2) =
2 parameters: Input M (Measured) := F01 and recycling rate α (parameter) := F21 / F12
+
2 flow conservation equations (one per process)
+
2*2 stocks variables (S1, S2, ΔS1 et ΔS2) ignored because we consider the stationary model (≠ dynamic) because we are interested in a whole year (= Assumption of no net accumulation over a long time horizon)
Question : Express each of the 8 variables only according to the 2 parameters on the next slide.
  [S. Pauliuk, « IEooc Methods2 Lecture1: MFA system models and their analytical and numerical solution », https://youtu.be/562-lBuoF1Q, d’après Daniel B. Müller de NTNU]
1Prod.
S1
ΔS1
F01
F12
2Cons.
S2
ΔS2
Material x, country y, year z
F20
F21
Raw materials
Waste
Recycling α
Transport
Notes: Pauliuk distingue mesures et paramètres, mais cet exemple montre que c’est la même chose, ou du moins des choses très proches (on doit pouvoir estimer alpha autrement que par mesure, mais ça me semble du doigt mouillé, voire un vœux qui n’a aucune raison de se réaliser).
Rappeler que cette slide est l’équation en rouge de la slide 11.

## Slide 18: Exo2: Algebraic solution of an MFA by hand (solution)
The answer is highlighted in red:
Hypo. Steady state: S1 = ? and S2 = ?? (not necessarily 0) and ΔS1 = ΔS2 = 0
Definition of D: F01 = M
Balance of Process Flow 1: F01 + F21 = F12 <=> D + α.F12 = F12 <=> F12 = M/(1-α)
Balance of Process Flow 2: F12 = F20 + F21 <=> F12 = F20 + F21 <=> F12 = F20 + α.F12 <=> F20 = (1-α).F12 = (1-α).M/(1-α) = M
(Faster method to find F20 : balance of the flow of the entire system in the dotted lines: F01 = F20 = M)
Definition of α: F21 = α.F12 = α.M/(1-α)
  [S. Pauliuk, « IEooc Methods2 Lecture1: MFA system models and their analytical and numerical solution », https://youtu.be/562-lBuoF1Q, d’après Daniel B. Müller de NTNU]
1Prod.
S1
ΔS1
F01
F12
2Cons.
S2
ΔS2
Material x, country y, year z
F20
F21
Raw materials
Waste
Recycling α
Transport
?

## Slide 19: Exo3: Algebraic solution of an MFA by hand (question & solution)
Suppose consumption remains constant, but the recycling rate increases by 10%. Quantify the decline in the extraction of raw materials from the environment.
We note :
(cf. previous slide where M is renamed )
(Same with recycling rate increased by 10%)
Since we want the F12 consumption to remain constant, one equalizes its old and new expressions, then we isolate the expression
  [S. Pauliuk, « IEooc Methods2 Lecture1: MFA system models and their analytical and numerical solution », https://youtu.be/562-lBuoF1Q, d’après Daniel B. Müller de NTNU]
Chart: 
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
Ratio (1-1,1.alpha)/(1-alpha) en fonction d'alpha | 1 | 0.98889 | 0.975 | 0.95714 | 0.93333 | 0.9 | 0.85 | 0.76667 | 0.6 | 0.1
1Prod.
S1
ΔS1
F01
F12
2Cons.
S2
ΔS2
Material x, country y, year z
F20
F21
Raw materials
Waste
Recycling α
Transport
?
Notes:   La vidéo [S. Pauliuk, « IEooc Methods2 Lecture1: MFA system models and their analytical and numerical solution », https://youtu.be/562-lBuoF1Q, d’après Daniel B. Müller de NTNU] parle de ce problème, mais ne le résout pas.
  Donc ma réponse peut être FAUSSE, car personne ne l’a vérifiée.

## Slide 20: Exo4: Numerical Resolution of MFA in Excel
Question 1 : Intuitively, what could happen if the recycling rate α := F21 / F12 is 100 % ?
Possible answer: Since the flow F01 = M enters and everything is recycled, then:
F20 = 0 (but it contradicts that F01 = F20) and
F12 diverges to ∞
=> Perfect recycling would therefore force F01 = F20 = 0, which is physically impossible, Reminder of slide 25 of session 1:
Recycling myth ∞ :
Dissipation and Entropy: « Dissipation in the environment, contamination and usury of materials due to losses in quantity (by-products, losses of physical materials) and quality (mixing, degradation). New energies and materials must be injected to each loop of circular matter to overcome these dissipative losses. » [Corvellec et al., 2021, p. 3]
Example: Paper recyclable 5 to 10 times because the fibres break with each recycling until they can no longer form usable paper pulp [recygo].
[Corvellec, H, Stowell, A. F. & Johansson, N. (2021) Critiques of the circular economy, Journal of Industrial Ecology:1-12 (revue de la littérature citant beaucoup de sources)]
[recygo (co-entreprise créée par La Poste et Suez), https://www.recygo.fr/blog/dossier/papier-recycle]
1Prod.
S1
ΔS1
F01
F12
2Cons.
S2
ΔS2
Material x, country y, year z
F20
F21
Raw materials
Waste
Recycling α
Transport
?
Notes:   La vidéo [S. Pauliuk, « IEooc Methods2 Lecture1: MFA system models and their analytical and numerical solution », https://youtu.be/562-lBuoF1Q, d’après Daniel B. Müller de NTNU] parle de ce problème, mais ne le résout pas.
  Donc ma réponse peut être FAUSSE, car personne ne l’a vérifiée.

## Slide 21: Exo4: Numerical Resolution of MFA in Excel
Question 2 : Intuitively, What could happen if the recycling rate α := F21 / F12 is increasing in [0% ; 100%[ ?
Possible answer: Since we assume that the parameter (constant) is F01 = M, then :
F20 = F01 = M (= Constant withdrawals from / waste to the environment)
and
F12 increases rapidly (= rapid increase in the flow consumed in 2). E.g., if we assume discrete time (≠ steady state), for M = 1000 and
  α = 50% :
    F12 (t0) = 1000 + 0 * 50% = 1000
    F12 (t1) = 1000 + 1000 * 50% = 1500
    F12 (t2) = 1000 + 1500 * 50% = 1750 …
    F12 (t9) = 1000 + 1996 * 50% = 1998
  F12(tn+1) = 1000 + α.F12(tn) => The L limit satisfies L = 1000 + α.L  L = 1000 / (1 – α), thus :
    L = 1000 / (1 – 0,5) = 2000
The following slides model this MFA in Excel, and then study the impact of increasing the recycling rate α.
  α = 90% :
    F12 (t0) = 1000 + 0 * 90% = 1000
    F12 (t1) = 1000 + 1000 * 90% = 1900
    F12 (t2) = 1000 + 1900 * 90% = 2710
    …
    F12 (t9) = 1000 + 1996 * 90% = 6513
    L = 1000 / (1 – 0,9) = 10000
1Prod.
S1
ΔS1
F01
F12
2Cons.
S2
ΔS2
Material x, country y, year z
F20
F21
Raw materials
Waste
Recycling α
Transport
Notes:   La vidéo [S. Pauliuk, « IEooc Methods2 Lecture1: MFA system models and their analytical and numerical solution », https://youtu.be/562-lBuoF1Q, d’après Daniel B. Müller de NTNU] parle de ce problème, mais ne le résout pas.
  Donc ma réponse peut être FAUSSE, car personne ne l’a vérifiée.
  Si il faut meubler, on peut faire remarquer que la suite F12(ti) semble diverger si α > 50% (ce qui n’est pas le cas), et de vérifier si c’est vrai
  F12(t0) = 1000
  F12(t1) = 1000 + F12(t0)*α = 1000 + 1000α
  F12(t2) = 1000 + F12(t1)*α = 1000 + 1000α² + 1000α^3
  F12(t3) = 1000 + F12(t2)*α = 1000 + 1000α² + 1000α^3 + 10000α^4
  …
  F12(tn) = 1000 + 1000α² + 1000α^3 + 10000α^4 + … + 10000α^n = 1000 * sigma(de i=1 à i=n) α^n = (somme des termes de la suite géométrique de raison α) = 1000 * [ 1 - α^(n+1) ] / [ 1-α ]
  Ensuite, limite(n -> +∞) F12(tn) = 1000 / (1-α ) car α^(n+1) tend vers zéro du fait que α < 1.

## Slide 22: Exo5: Numerical Resolution of MFA in Excel
x
  [S. Pauliuk, « IEooc Methods2 Lecture1: MFA system models and their analytical and numerical solution », https://youtu.be/562-lBuoF1Q, d’après Daniel B. Müller de NTNU]
?
Complete matrix A to model the above system:
Reminder of the previous session :
Input M (Measured) := F01 and
Recycling rate α (parameter) := F21 / F12
1Prod.
S1
ΔS1
F01
F12
2Cons.
S2
ΔS2
Material x, country y, year z
F20
F21
Raw materials
Waste
Recycling α
Transport
Notes: J’ai été pris par le temps, donc j’ai directement cliqué pour décacher le morceau de matrice A (en précisant que la copie d’écran d’Excel montre ce que je leur demande de trouver) et, à la place, je leur ai expliqué que chaque ligne represente les stocks nuls (en fait, pas nuls mais ignorés), puis les variations de stocks nuls par hypothèse de régime stationnaire, puis la défintion de D, puis l’équilibre du processus 1, puis du processus 2, puis de l’ensemble du système. Ce que j’avais prévu initialement est « On peut laisser chercher qq minutes les élèves le contenu de A en haut à droite en leur disant qu’il ne manque que la définition de D et alpha (2 équations) et l’équilibre des flux de chaque processus (2 équations). Le résultat qu’ils doivent trouver est dans la copie d’écran d’Excel. »
J’ai commencé la démo sur Excel (que les élèves avec un portable ont fait en même temps) en montrant comment fonctionne le calcul sur des matrices dans Excel (ctrl+maj+entrée) en copiant A dans un onglet vide et en l’inversant devant eux.
On passe ensuite au fichier Excel où on peut montrer qu’augmenter alpha (en modifiant la case A5) de 0 à 0,2 (=20%), puis à 0,4, 0,6, etc. en copiant les valeurs des flux dans S15:W19 pour mettre à jour le graphique qui montre que les flux n’évoluent pas linéairement avec alpha.
A la fin, S15:W19 contient (Excel accepte le copier-coller) :
alpha=0 alpha=0,2 alpha=0,4 alpha=0,6 alpha=0,8
987 987 987 987 987
987 1233,75 1645 2467,5 4935
0 246,75 658 1480,5 3948
987 987 987 987 987
JE N’AI PAS EU LE TEMPS DE FAIRE CE QUI SUIT : Si on a le temps : On peut demander aux élèves quoi faire pour étudier les flux pour une consommation fixée de la population (la réponse est qu’il faut déclarer que l’on impose F12=D au lieu de F01=D, ce qui implique de modifier la matrice A en décalant le 1 de H6 vers I6 (et c’est tout : j’aurais aussi décaler le 987 de M16 à M17, mais ça casse un truc qui marche et je ne sais pas pourquoi).

## Slide 23: Exo5: Numerical Resolution of MFA in Excel
x
Next, compute x = A-1.y using Excel assuming that M = 65’000 bottle/year (volume for Rebooteille) and α = 20%. (cf. Exo5.xlsx on Moodle.)
Increase the recycling rate α in their A5 cell then copying O12:O19 to T12:Z19 to observe the rapid growth of F12.
  [S. Pauliuk, « IEooc Methods2 Lecture1: MFA system models and their analytical and numerical solution », https://youtu.be/562-lBuoF1Q, d’après Daniel B. Müller de NTNU]
F2 + INVERSEMAT() + Ctrl+Maj+Entrée (Cmd+Maj+Entrée) F2 + MINVERSE() + Ctrl+Maj+Return (Cmd+Maj+Return)
F2 + PRODUITMAT() + Ctrl+Maj+Entrée (Cmd+Maj+Entrée) F2 + MMULT() + Ctrl+Shift+Return (Cmd+Shift+Return)
?
1Prod.
S1
ΔS1
F01
F12
2Cons.
S2
ΔS2
Material x, country y, year z
F20
F21
Raw materials
Waste
Recycling α
Transport
Notes: J’ai été pris par le temps, donc j’ai directement cliqué pour décacher le morceau de matrice A (en précisant que la copie d’écran d’Excel montre ce que je leur demande de trouver) et, à la place, je leur ai expliqué que chaque ligne represente les stocks nuls (en fait, pas nuls mais ignorés), puis les variations de stocks nuls par hypothèse de régime stationnaire, puis la défintion de D, puis l’équilibre du processus 1, puis du processus 2, puis de l’ensemble du système. Ce que j’avais prévu initialement est « On peut laisser chercher qq minutes les élèves le contenu de A en haut à droite en leur disant qu’il ne manque que la définition de D et alpha (2 équations) et l’équilibre des flux de chaque processus (2 équations). Le résultat qu’ils doivent trouver est dans la copie d’écran d’Excel. »
J’ai commencé la démo sur Excel (que les élèves avec un portable ont fait en même temps) en montrant comment fonctionne le calcul sur des matrices dans Excel (ctrl+maj+entrée) en copiant A dans un onglet vide et en l’inversant devant eux.
On passe ensuite au fichier Excel où on peut montrer qu’augmenter alpha (en modifiant la case A5) de 0 à 0,2 (=20%), puis à 0,4, 0,6, etc. en copiant les valeurs des flux dans S15:W19 pour mettre à jour le graphique qui montre que les flux n’évoluent pas linéairement avec alpha.
A la fin, S15:W19 contient (Excel accepte le copier-coller) :
alpha=0 alpha=0,2 alpha=0,4 alpha=0,6 alpha=0,8
987 987 987 987 987
987 1233,75 1645 2467,5 4935
0 246,75 658 1480,5 3948
987 987 987 987 987
JE N’AI PAS EU LE TEMPS DE FAIRE CE QUI SUIT : Si on a le temps : On peut demander aux élèves quoi faire pour étudier les flux pour une consommation fixée de la population (la réponse est qu’il faut déclarer que l’on impose F12=D au lieu de F01=D, ce qui implique de modifier la matrice A en décalant le 1 de H6 vers I6 (et c’est tout : j’aurais aussi décaler le 987 de M16 à M17, mais ça casse un truc qui marche et je ne sais pas pourquoi).

## Slide 24: Exo5: Numerical Resolution of MFA in Excel
import sympy as sym
#sym.init_printing()
a, b, c = sym.symbols('a b c')
matrix = sym.Matrix([ [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, a, -1, 0],
[0, 0, 0, 0, -1, 1,-1, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 1, 1]])
print( matrix.inv() )
print( sym.simplify(matrix.inv()) )
The gradual increase in the recycling rate α requested in the previous slide seems to confirm the exponential growth in the flow of consumption F12.
The inversion of the matrix shows A that the gains from recycling are not exponential, but inversely proportional to α.
A-1
Notes: La seule chose que je vois à dire ici est que les alpha aux dénominateurs expliquent les asymptotes vues numériquement dans Excel.

## Slide 25: Exo5: Numerical Resolution of MFA in Excel (last question)
Last question: Modify the matrix A to replace the constraint F01 = M with F12 = M and consider the previous questions in order to see the linear decrease in flows F01 and F20 to/from the environment.
  [S. Pauliuk, « IEooc Methods2 Lecture1: MFA system models and their analytical and numerical solution », https://youtu.be/562-lBuoF1Q, d’après Daniel B. Müller de NTNU]
1Prod.
S1
ΔS1
F01
F12
2Cons.
S2
ΔS2
Material x, country y, year z
F20
F21
Raw materials
Waste
Recycling α
Transport
Notes: J’ai été pris par le temps, donc j’ai directement cliqué pour décacher le morceau de matrice A (en précisant que la copie d’écran d’Excel montre ce que je leur demande de trouver) et, à la place, je leur ai expliqué que chaque ligne represente les stocks nuls (en fait, pas nuls mais ignorés), puis les variations de stocks nuls par hypothèse de régime stationnaire, puis la défintion de D, puis l’équilibre du processus 1, puis du processus 2, puis de l’ensemble du système. Ce que j’avais prévu initialement est « On peut laisser chercher qq minutes les élèves le contenu de A en haut à droite en leur disant qu’il ne manque que la définition de D et alpha (2 équations) et l’équilibre des flux de chaque processus (2 équations). Le résultat qu’ils doivent trouver est dans la copie d’écran d’Excel. »
J’ai commencé la démo sur Excel (que les élèves avec un portable ont fait en même temps) en montrant comment fonctionne le calcul sur des matrices dans Excel (ctrl+maj+entrée) en copiant A dans un onglet vide et en l’inversant devant eux.
On passe ensuite au fichier Excel où on peut montrer qu’augmenter alpha (en modifiant la case A5) de 0 à 0,2 (=20%), puis à 0,4, 0,6, etc. en copiant les valeurs des flux dans S15:W19 pour mettre à jour le graphique qui montre que les flux n’évoluent pas linéairement avec alpha.
A la fin, S15:W19 contient (Excel accepte le copier-coller) :
alpha=0 alpha=0,2 alpha=0,4 alpha=0,6 alpha=0,8
987 987 987 987 987
987 1233,75 1645 2467,5 4935
0 246,75 658 1480,5 3948
987 987 987 987 987
JE N’AI PAS EU LE TEMPS DE FAIRE CE QUI SUIT : Si on a le temps : On peut demander aux élèves quoi faire pour étudier les flux pour une consommation fixée de la population (la réponse est qu’il faut déclarer que l’on impose F12=D au lieu de F01=D, ce qui implique de modifier la matrice A en décalant le 1 de H6 vers I6 (et c’est tout : j’aurais aussi décaler le 987 de M16 à M17, mais ça casse un truc qui marche et je ne sais pas pourquoi).

## Slide 26: Ecologie industrielle et économie circulaire GI-4-S2-EC-EIE 2025-26
9. Material/energy Flow Analysis (2/2)

## Slide 27: Objectives for the next 2 sessions
Understanding and Manipulating MFA Concepts
  Learn how to balance flows in each process
  Understand that an MFA quantifies the interest of circularizing flows (c.f. Kalundborg and Rebooteille)
  practise single-flow and static MFAs to observe the rapid impact of a rate (recycling, efficiency…) on flows (recycled, available…)
  (Session 10) know how to handle an MFA with IE tools (here, Operations Research)
    Be familiar with the concepts of data reconciliation
      Exo6: Replace Quadratic Error with Absolute Error and Linearize It
    know the basics of bi-objective optimization
      Exo7: Recover CO2 emissions from the Base Empreinte, then optimize and draw a Pareto front
Understand how MFA and LCA model the same thing from 2 points of view≠
  LCA: Product Perspective
  MFA: System Perspective
Notes: Comme dit dans un autre commentaire, la 3e sous-puce (sur 4) a été une surprise pour moi (Thierry) : Je n’avais d’abord pas pensé à un lien non-linéaire (car je n’y avais pas réfléchi), puis j’ai cru que ce lien était exponentiel, puis la toute dernière slide de la séance 9 (inversion de la matrice A à côté du code Python pour la trouver) m’a montré la relation inversement proportionnelle au taux de recyclage.

## Slide 28: Example: data Reconcilic. with square error in STAN (www.stan2web.net/downloads/stan)
Hypothesis:
(Changes in) inventories remain zero and you have measured F01 = M = 65’000 and recycling rate α = 20% :
  [S. Pauliuk, « IEooc Methods2 Lecture1: MFA system models and their analytical and numerical solution », https://youtu.be/562-lBuoF1Q, d’après Daniel B. Müller de NTNU]
After calculations:
1Prod.
S1
ΔS1
F01
F12
2Cons.
S2
ΔS2
Material x, country y, year z
F20
F21
Raw materials
Waste
Recycling α
Transport
Sankey diagram: thickness proportional to flow
Notes: 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 alpha -1 0
0 0 0 0 -1 1 -1 0
0 0 0 0 0 -1 1 1

## Slide 29: Lecture : Data reconciliation with quadratic error
Idea : Use a system model to correct measurement errors
What you will remember but is less the purpose of this exercise: Linearisation of an objective function with an absolute value
Model :
s.t.
where :
xi is the reconciled estimate of variable i
uj is the estimate of the unmeasured variable j
Mi is the average of the measures of the variable i
wi is the weight of the variable i (in gal, equal to the inverse of the variance of its measure Mi – take wi=1 in Exo6)
gk is the ke Model constraint (in gal, conservation of the flow of matter or energy, but can also be an inequality imposed by the functioning of the processes)
  [S. Narasimhan & C. Jordache (1999) « Data Reconciliation and Gross Error Detection An Intelligent Use of Process Data », p. 8 et p. 13, ISBN : 978-0-88415-255-2]
parameters
variables
Notes: A dire aux élèves :
Changement par rapport à 23-24 : Ajout de la ligne "Ce que vous retenez mais est moins le point ici : C’est un exercice de PLNE" => Les élèves ratent le message sur la réconciliation de données, alors que le remplacement de l'erreur quadratique par une erreur linéaire, puis sa linéarisation n'est que pour justifier la manipulation de la réconciliation de données (mais sans partir de zéro qui prendrait plus de temps).
Rappel du modèle de la dernière fois => sa matrice d’équilibre des flux A correspond aux gk(xi,uj) QU’IL NE FAUT PAS TOUCHER DANS EXO6.
Expliquer comment linéariser
  Slide manquante : Min |V| s.t. V in R  Min Z s.t. Z ≥ V, Z ≥ -V, V in R, Z in R+
  Faire remarquer qu’il faut le faire pour chaque ligne de A (donc Z a 8 lignes, et la slide suivante a 2 colonnes de 8 lignes pour modéliser les contraintes de linéarisation)
Rappeler que l’objectif est de corriger des erreurs de mesure par un modèle (l’exercice de linéarisation n’est qu’une traduction d’un modèle dans le langage RO le plus souvent utilisé en GI).

## Slide 30: Exo6 : Data reconciliation with absolute error (Model to be linearized)
Objective : Replace in Exo6.xlsx the squared error of the previous slides by the absolute error, then linearize it
Model with absolute error (non-linear) :
s.t.
with the same variables and parameters as the previous slide
A technique for linearizing absolute value |V| is:
remove the variable V and replace it with 2 non-negative variables Vplus and Vminus, then
replace each V with Vplus – Vminus and
replace each |V| by Vplus + Vmoins
Linearized model:
s.t.
The recycling rate α in box A5 should be removed from the decision variables (otherwise, it is not a PL because the product of 2 variables => quadratic) ; You can try several values to find the α that minimizes error in the objective function.
Don't forget to change the resolution method to "Simplex LP".
The only difference from the previous slide
?
?
?
Notes: Il faut retirer A5 des variables de décision (sinon, problème quadratique), d’où le commentaire en bas de slide qui dit de l’optimiser à la main.

## Slide 31: Exo6 : Data reconciliation with absolute error (Model to be linearized)
Objective : Replace in Exo6.xlsx the squared error of the previous slides by the absolute error, then linearize it
Model with absolute error (non-linear) :
s.t.
with the same variables and parameters as the previous slide
A technique for linearizing absolute value |V| is:
to introduce 1 variable Z, then
Introduce Z ≥ V et Z ≥ - V
Linearized model:
s.t.
The recycling rate α in box A5 should be removed from the decision variables (otherwise, it is not a PL because the product of 2 variables => quadratic) ; You can try several values to find the α that minimizes error in the objective function.
Don't forget to change the resolution method to "Simplex LP".
The only difference from the previous slide
?
?
?
Notes: Il faut retirer A5 des variables de décision (sinon, problème quadratique), d’où le commentaire en bas de slide qui dit de l’optimiser à la main.

## Slide 32: Exo7 : Transform Flows in exo6.xls in bi-objective optimization
Objective : Pareto front on which the decision-maker chooses the point with the compromise €/CO2 that is the most interesting.
!!! Multiplying flows by rates => constant € / CO2 => Added the choice of truck size so that the 2 objectives are in conflict!!!
Steps :
Start from exo6.xlsx Moodle
In A2, replace 65,000 bottles/year with 1,000,000 (Rebooteille's objective)
In the Solver, (i) remove A5 from the decision variables (otherwise, quadratic problem as before), (ii) replace "nonlinear GRG" with "Simplex PL" and (iii) constrain F12=A2 (≠Rebooteille, but front easier to have)
Data :
  Distances : F12 = return St Priest-Lyon = 2*15 km and F21 = (return Saint Priest-Chabeuil)*2 = 444 km (« *2 » to approximate the return Saint Priest-brewery or Chabreuil-brewery-Saint Priest)
  Trucks :
    « Transport by truck 7,5t (3t) France (dont parc, utilisation et infrastructure) (100%) [tkm], FR »
    « Transport by truck 34-40t (25t) France (dont parc, utilisation et infrastructure) (100%) [tkm], FR »
1Prod.
S1
ΔS1
F01
F12
2Cons.
S2
ΔS2
Material x, country y, year z
F20
F21
Raw materials
Waste
Recycling α
Transport
Notes: Données :
Distances :
  Centre de lavage à Chabeuil (près de Valence)
  Entrepôt à Saint Priest (est lyonnais)
  Donc distance du flux F12 = 2*(Saint Priest-Lyon) = 2*15 = 30 km [« 2* » car c’est un aller-retour StPriest-Lyon]
  Donc distance du flux F21 = 4*(Saint Priest-Chabeuil) = 4*111 = 444 km [« 4* » car on compte un aller-retour StPriest-Chabeuil plus la même distante pour approximer l’aller retour StPriest-brasserie (voire Chabreuil-brasserie-StPriest)]
CO2 : https://base-empreinte.ademe.fr/donnees/jeu-donnees > Multi-indicateurs > Fret – Routier > Par catégorie > Transport à température ambiante > Flotte moyenne française et on trouve :
  Camion 7,5t : « Transport en camion 7,5t (3t) France (dont parc, utilisation et infrastructure) (100%) [tkm], FR » : 0,145 kg éq. CO2/t*km [« 100% » est le « use rate », mais je n’ai pas trouvé la signification des deux tonnages, donc je suppose que le camion transporte la plus grosse valeur donnée (7,5t ou 40t) car ces valeurs sont aussi celles sur cargopedia ci-dessous]
  Camion 40t : « Transport en camion 34-40t (25t) France (dont parc, utilisation et infrastructure) (100%) [tkm], FR » : 0,0479 kg éq. CO2/t*km
Coûts : https://www.cargopedia.fr/calculateur-de-prix-de-transport
  Camion 7,5t : 5,28 €/km (à diviser par 10, sinon minimiser le CO2 trouve la même solution que minimiser les €)
  Camion 40t : 6,93 €/km
Poids d’une bouteille : https://brouwland.com/fr/bouteilles/14803-bouteille-de-biere-belge-75-cl-brune-bouchon-boite-12-pcs.html?_gl=1*18kq64w*_up*MQ..*_gs*MQ.. : 560 grammes = 0,56 kg = 0,00056 tonnes

## Slide 33: Exo7 : Transform Flows in exo6.xls in bi-objective optimization
Steps :
Data :
  CO2 : Create an account on https://base-empreinte.ademe.fr/donnees/jeu-donnees > Multi-indicateurs > Fret – Routier > Par catégorie > Transport à température ambiante > Flotte moyenne française
  Euros : https://www.cargopedia.fr/calculateur-de-prix-de-transport !!! Divide the cost of the 7.5t truck by 10 to have several points on your Pareto front !!!
Replacing the objective in U12 with the calculations of total CO2 assuming that we can choose between the 2 sizes of trucks
Add to U13 the objective in €
Draw the Pareto front in
  minimizing only the objective CO2 => CO2min ; "Copy values" from U12 to V12
  minimizing only the cost objective => costmin ; "Copy values" from U13 to V13
  minimizing a weighted sum of the two normalized objectives by their minimum. The objective to be put in V14 is:
  where the U14 box is the weight of this weighted sum. Vary U14, run the Solver and "Copy values" from U12:U14 to a column of AA12:AK14.
  (minimizing one objective under the constraint that the other deviates by less than ε% of its best value costmin ou CO2min)
1Prod.
S1
ΔS1
F01
F12
2Cons.
S2
ΔS2
Material x, country y, year z
F20
F21
Raw materials
Waste
Recycling α
Transport
Notes: 7.d) est là aux cas où, mais je doute qu’on en ait le temps (ni que ça ajoute un point au front de Pareto)

## Slide 34: Exo7 : a solution
?