## Slide 1: Ouvrages de génie civil fondations et structures
Passion & Solution
Stabilité aux grands glissements
L. Briançon

## Slide 2
2
Sommaire
Introduction
Calcul des surfaces de rupture
Confortement

## Slide 3: Ouvrages de génie civil fondations et structures 1. Introduction
Passion & Solution

## Slide 4
Mouvements de terrain
Sinistres localisés mais aussi de graves accidents
Instabilité à l’échelle des travaux
Mouvements des versants naturels de grande ampleur
Analyser le risque, surveiller
et sécuriser
Anticiper par le calcul et les méthodes constructives

## Slide 5
Les affaissements et effondrements
Le fluage des sols
Les coulées boueuses
Les glissements (roches et sols)
Les écroulements (roches)

## Slide 6
Les affaissements et effondrements
Affaissements
Effondrements localisés
Effondrements généralisés

## Slide 7
Les affaissements et effondrements

## Slide 8
Les affaissements et effondrements
Cavités naturelles
Zone karstique
Dissolution du gypse
Cavités anthropiques
Cartographiées
  IGC à Paris
  Infoterre
Détection et sécurisation

## Slide 9
Les affaissements et effondrements
Détection
Recherche sur les cartes
Histoire du site
Méthodes géophysiques
Forages

## Slide 10
Les affaissements et effondrements
Détection
Recherche sur les cartes
Histoire du site
Méthodes géophysiques
Forages

## Slide 11
Les affaissements et effondrements
Détection
Recherche sur les cartes
Histoire du site
Méthodes géophysiques
Forages
Camera
Scan 3D
Sonar

## Slide 12
Les affaissements et effondrements
Sécurisation
Injection
Fondations profondes
Renforcement géosynthétique

## Slide 13
Les affaissements et effondrements
Sécurisation
Injection
Fondations profondes
Renforcement géosynthétique

## Slide 14
Les écroulements
Dislocation d’une masse
rocheuse fissurée
Rupture banc sur banc
Falaises en surplomb

## Slide 15
Les écroulements
Sécuriser contre les chutes de blocs
Anticiper le risque

## Slide 16
Glissement plan
Glissement rotationnel simple
Glissement rotationnel complexe
Glissement sur une surface quelconque
Les glissements

## Slide 17
Les glissements rotationnels
Talus en remblai

## Slide 18
Les glissements rotationnels
Talus en déblai

## Slide 19
Les glissements plans

## Slide 20
Les glissements
Monitoring
Modélisation

## Slide 21
Exemple d’instrumentation d’une pente
Les glissements

## Slide 22
Equilibre limite ultime Codes éléments finis
tcalc < tmax
Calcul et Modélisation
Définition d’un facteur de sécurité
Mouvement du sol supposé « rigide-plastique »
Hypothèse sur la surface de rupture
Critère de Mohr Coulomb utilisé sur cette surface (Talren – Geoslope)
Description du comportement s e
Descriptions de géométries complexes
Déformation du sol possible
FEM (Plaxis) FDM (Flac)

## Slide 23: Ouvrages de génie civil fondations et structures 2. Calcul des surfaces de rupture
Passion & Solution

## Slide 24
Equilibre limite ultime
Définition du critère de rupture (Coulomb)
tmax = c’ + s’ tg ’
tmax = c’ + (s – u) tg ’
t
d
Première rupture
c’ pic
’ pic
Réactivation rupture
c’ rés
’ rés

## Slide 25
1. Coefficient de sécurité global
Cette définition conduit à étudier l’équilibre limite du sol avec des caractéristiques réduites :
1,5 pour les nouveaux ouvrages permanents
1,3 pour les ouvrages provisoires.
Equilibre limite ultime

## Slide 26
2. Coefficients de sécurité partiels
Approche 3 de l’EC7
Approche 2 de l’EC7
Equilibre limite ultime

## Slide 27
Cas des glissements plans
Equilibre limite ultime

## Slide 28
Cas des glissements plans
Equilibre limite ultime

## Slide 29
Cas des glissements plans
Equilibre limite ultime

## Slide 30
Cas des glissements plans
Equilibre limite ultime

## Slide 31
Cas des glissements plans
Equilibre limite ultime

## Slide 32
Cas des glissements plans
Equilibre limite ultime

## Slide 33
Cas des glissements plans
Equilibre limite ultime

## Slide 34
Equilibre limite ultime
Cas des glissements circulaires
z(x) : équation de la surface du talus
y(z) : équation de la surface de glissement
tga = dy/dx : tangente de la surface de glissement
Découpe du massif au dessus de la surface en n tranches verticales

## Slide 35
Equilibre limite ultime
Cas des glissements circulaires
e(x), ligne d’action de la force interne qui s’exerce sur une section verticale ;
V(x) et H(x), les composantes verticale et horizontale de la force interne.
Chaque tranche est en équilibre sous l’action des forces extérieures qui lui sont appliquées :
– forces volumiques (poids volumique, eau…) ;
– forces surfaciques (réactions entre tranches, réactions à la base de la partie stable sur la partie qui glisse).

## Slide 36
Equilibre limite ultime
Cas des glissements circulaires
Inconnues:
Efforts inter tranches 2 (n - 1)
Ligne d’application
efforts inter tranches (n-1)
s glissement n
t glissement n
Coefficient de sécurité 1
Total 5 n - 2

## Slide 37
Equilibre limite ultime
Cas des glissements circulaires
Inconnues: 5 n - 2
Equations
Équilibre forces 2 n
Équilibre moments n
Loi rhéologique n
Total 4 n
Il manque (n - 2) équations

## Slide 38
Equilibre limite ultime
Cas des glissements circulaires
L’hypothèse complémentaire peut porter soit :
sur une répartition des forces internes (Fellenius, Bishop, Morgenstern et Price…) ;
sur la position de la ligne d’action e (Janbu…) ;
sur la répartition de la contrainte normale (Raulin et al., 1974) généralement appelée méthode des perturbations.
Hypothèses nécessaires à la résolution du problème

## Slide 39
Equilibre limite ultime
Cas des glissements circulaires

## Slide 40
Equilibre limite ultime
Cas des glissements circulaires

## Slide 41
Equilibre limite ultime
Cas des glissements circulaires

## Slide 42
Equilibre limite ultime
Cas des glissements circulaires

## Slide 43
Equilibre limite ultime
Cas des glissements circulaires
- Fs (local) = Fs (Global)

## Slide 44
Equilibre limite ultime
Cas des glissements circulaires
On exprime le coefficient de sécurité Fn comme le rapport du moment stabilisateur sur le moment déstabilisateur :
On a donc avec la méthode de Bishop simplifiée un coefficient de sécurité implicite.
On fixe la valeur initiale du coefficient F0, qui peut être obtenue, par exemple, par la méthode de Fellenius ; on opère ensuite par itérations successives jusqu’à la précision désirée :
Méthode de Bishop simplifiée

## Slide 45: Ouvrages de génie civil fondations et structures 3. Confortement
Passion & Solution

## Slide 46
Magan JP & Rieffsteck Ph (2010) Prévention et stabilisation des glissements de terrain : Conception, mise en œuvre et maintenance des dispositifs : Guide technique
Terrassement
Drainage
Renforcement

## Slide 47
Terrassement – Chargement de pied et butée de pied

## Slide 48
Terrassement – Chargement de pied et butée de pied

## Slide 49
Terrassement – Soutènement souple
gabions,
sol renforcé par des GSY
sol renforcé par des grilles métalliques,
murs cellulaires souples ou rigidifiés

## Slide 50
Terrassement – Déchargement en tête

## Slide 51
Terrassement – Déchargement en tête

## Slide 52
Terrassement – Substitution et masque

## Slide 53
Terrassement – Substitution et masque

## Slide 54
2. Drainage – Tranchées drainantes et éperons

## Slide 55
2. Drainage – Tranchées drainantes et éperons

## Slide 56
2. Drainage – Puits drainants

## Slide 57
2. Drainage – Drains subhorizontaux

## Slide 58
3. Renforcement – Clouage
NF P 14-270 (2020) – Calculs géotechniques – Ouvrages de soutènement –
Remblais renforcés et massifs en sols cloués
NF EN 14490 (2010) – Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Clouage

## Slide 59
3. Renforcement – Clouage
Mobilisation de la traction dans les clous

## Slide 60
3. Renforcement – Clouage
Dimensionnement
TRI = min (Rn, résistance de l’ancrage)

## Slide 61
3. Renforcement – Clouage

## Slide 62
3. Renforcement – Pieux

## Slide 63
3. Renforcement – Tirants d’ancrage

## Slide 64
Geostab
Talren