## Slide 1: Ingénierie pour la santé
5GM – parcours CE
Aline Bel-Brunon

## Slide 2: Exemples de stage réalisés par des étudiants GM
Robot d’aide au traitement de l’angioplastie des artères coronariennes
Amélioration d’ancillaires, vis et agrafes utilisées en chirurgie orthopédique
Dispositif de repérage dans l’assistance robotique à la réparation de la hanche
Développement de prothèses esthétiques par fabrication additive

## Slide 3: Exemples de stage réalisés par des étudiants GM
Validation d’un nouveau matériau d’implant dentaire par simulation de la rupture à l’insertion
Industrialisation d’un dispositif de mesure de mouvement à des fins cliniques
Conception d’implants et d’ancillaires orthopédiques
Conception d’une assistance de bras robotique

## Slide 4: Exemples de stage réalisés par des étudiants GM

## Slide 5: Plan du cours
Dispositifs médicaux
Imagerie médicale
Modélisation numérique en ingénierie pour la santé
Programme
  Lundi : 4h de cours
  Mardi : 2h de TP segmentation
  Mardi/mercredi : miniprojet de simulation en biomécanique
Evaluation
  Synthèse en trinôme d’un article scientifique sous forme de présentation (10’ de présentation et ± 8’ de questions)

## Slide 6: Dispositifs médicaux
Source principale : Haute Autorité de Santé

## Slide 7: Définition
Le règlement européen 2017/745 (1), qui remplace définitivement les directives 93/42/CEE (2) et 90/385/CEE (3) en 2021, définit un dispositif médical comme étant « tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article, destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l'homme pour l'une ou plusieurs des fins médicales précises suivantes :
  ➔ diagnostic, prévention, contrôle, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d'une maladie
  ➔ diagnostic, contrôle, traitement, atténuation d'une blessure ou d'un handicap ou compensation de ceux-ci ;
  ➔ investigation, remplacement ou modification d'une structure ou fonction anatomique ou d'un processus ou état physiologique ou pathologique ;
  ➔ communication d'informations au moyen d'un examen in vitro d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons d'organes, de sang et de tissus ;
  ➔ et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques

## Slide 8: Définition
Différence DM / médicament :
  DM = action physique
  Médicament = action pharmacologique (interaction entre la substance active du médicament et un composant cellulaire du corps humain), immunologique (réaction de défense de l’organisme en présence d’un agent pathogène comme des bactéries ou virus) ou métabolique (transformation d’une substance dans l’organisme)

## Slide 9: Types de dispositifs médicaux
Dispositif médical non implantable
  (les pansements, les lunettes correctrices, les appareils auditifs, les respirateurs, les lits d’hôpitaux, les fauteuils roulants)
Dispositif médical implantable
  (non actifs : des prothèses de hanche, des lentilles intraoculaires, des implants mammaires; actifs : les pacemakers, les défibrillateurs, les implants cochléaires)
Dispositif médical sur mesure
  (les prothèses dentaires, les semelles et chaussures orthopédiques)
Dispositif de diagnostic in-vitro
  (Un test pour mesurer le taux de glucose (sucre) dans le sang, un test de grossesse, un réactif pour l’évaluation du risque d’une anomalie congénitale (ex trisomie 21).)

## Slide 10: Classes de dispositifs médicaux
Classes | Exemples
Classe I (risque faible) - I stériles - I ayant une fonction de mesurage - I réutilisables | Béquilles, fauteuils roulants, lunettes correctrices, les bandes de contention, les scalpels réutilisables)… Compresses Tensiomètre Ancillaire
IIa (risque potentiel modéré) | Lentilles de contact, aides auditives, couronnes dentaires, les agrafes cutanées, des dispositifs de conservation de tissus ou de cellules à long terme, les échographes…
IIb (risque potentiel élevé) | Préservatifs, produits de désinfection pour lentilles, pompes à perfusion, les hémodialyseurs, les sutures internes…
III (risque élevé) | Prothèses de hanche, implants mammaires, stents coronaires actifs…

## Slide 11: Parcours de certification d’un DM
Parcours chronologique du développement d’un DM :
  l’évaluation en vue de la mise sur le marché = marquage CE en Europe;
  l’évaluation en vue d’une prise en charge et les principes de tarification en France ;
  le suivi clinique après la mise sur le marché et après le remboursement.
Marquage CE = déclaration de conformité d’un DM aux exigences de sécurité et de performances, par un Organisme Notifié (désigné par l’ANSM*)
  Documents étudiés par l’ON : système de management de la qualité (dont l’évaluation clinique) + documentation technique du DM
Procédure d’évaluation + exigences cliniques dépendent de la classe du DM (= du niveau de risque associé)
*ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

## Slide 12: Exigences cliniques pour le marquage CE
Evaluation clinique :
  Collecte de données cliniques disponibles dans la littérature
  Mise en place d’investigation cliniques ( = essais cliniques), sauf si :
    le dispositif a été conçu en modifiant un dispositif déjà commercialisé par le même fabricant ;
    l’équivalence avec ce dispositif est démontrée et approuvée par l’ON ;
    l’évaluation clinique du dispositif actuellement commercialisé suffit à démontrer la conformité du dispositif modifié avec les exigences pertinentes en matière de sécurité et de performance
Equivalence = clinique (destination, localisation, population, etc) , technique (spécifications, propriétés, installation, etc) et biologique (biocompatibilité, tissus, matériaux, etc)
    développement incrémental des DM
Exigence d’un suivi clinique après commercialisation

## Slide 13: Rôle de l’ingénieur dans le développement de DM
Apporter une compréhension fine des phénomènes mécaniques, biologiques, chimiques, physiques, etc
Formuler les questions scientifiques associées aux questions cliniques soulevées par les médecins
Proposer des innovations pour améliorer le soin (traitement de la pathologie, biocompatibilité, durabilité du DM, etc)
Garantir la qualité de l’ensemble de la procédure
Dans ce cours : focus sur ce que peut la simulation numérique en mécanique, notamment en appui sur les images médicales

## Slide 14: Imagerie médicale
Contexte

## Slide 15: Contexte
L’imagerie médicale est utilisée pour visualiser ce qui n’est pas visible de l’extérieur du patient.
Les images médicales sont utiles au :
    Diagnostic
    Suivi (per-op et post-op)
Anévrisme de l’aorte abdominale - angiographie
Fascicules©
Triple fracture de la main - radiographie
Tumeur cérébrale – IRM avec produit de contraste
Activité du cerveau selon l’état de conscience du cerveau – TEP-scan
Sciences et Avenir
Coeur qui bat - IRM

## Slide 16: Contexte
Segmentation des contours du cœur à partir d’images IRM
Genet, M. et al. (2015). A novel method for quantifying smooth regional variations in myocardial contractility within an infarcted human left ventricle based on delay-enhanced magnetic resonance imaging. Journal of biomechanical engineering, 137(8), 081009.
Recalage de la géométrie du cœur avec régularisation mécanique
Martin Genet, Lik Chuan Lee, Sebastian Kozerke. A continuum finite strain formulation of the equilibrium gap regularizer for finite element image correlation. 13e Colloque National en Calcul des Structures, May 2017, Giens, Var, France.
Possibilité d’utiliser ces images de façon plus riche :
  Extraire plus d’informations par le traitement d’images (dont Intelligence Artificielle) :
    Mesure de déplacements : évaluation de mobilités, de vitesses, de croissance
    Mesure de propriétés mécaniques, en apportant de la connaissance au traitement d’image (cf élastographie avec modèle élastique linéaire)
Traitement d’images scanner-TEP par apprentissage pour une meilleure détection des lymphomes
CREATIS
Utilisation quantitative des images !

## Slide 17: Contexte
Possibilité d’utiliser ces images de façon plus riche :
  Utiliser les images pour construire des modèles grâce à la segmentation /reconstruction : explorer ce que les images ne disent pas (phénomènes non imagés, contraintes, etc)
Preoperative CT-scan
Observation du brain shift et modélisation patient-spécifique
Thèse Juliette Gindre
Jonkers, I., Sauwen, N., Lenaerts, G., Mulier, M., Van der Perre, G., & Jaecques, S. (2008). Relation between subject-specific hip joint loading, stress distribution in the proximal femur and bone mineral density changes after total hip replacement. Journal of biomechanics, 41(16), 3405-3413.
Simulation patient-spécifique de la distribution des contraintes dans l’os
Wittek, A., Miller, K., Kikinis, R., & Warfield, S. K. (2007). Patient-specific model of brain deformation: Application to medical image registration. Journal of biomechanics, 40(4), 919-929.
Simulation de la déformation de la structure vasculaire

## Slide 18: Contexte
Objectifs de la modélisation :
  Améliorer le diagnostic, anticiper une évolution pathologique
  Assister le praticien (en pré et per-op) pour améliorer le traitement
  Développer et optimiser des dispositifs médicaux
Predisurge©
Simulation du déploiement d’une endoprothèse dans un anévrisme en vue de son optimisation
Simulation de la compression du sein pour mieux situer la tumeur lors de l’opération
Lee, A. W., Rajagopal, V., Gamage, T. P. B., Doyle, A. J., Nielsen, P. M., & Nash, M. P. (2013). Breast lesion co-localisation between X-ray and MR images using finite element modelling. Medical image analysis, 17(8), 1256-1264.

## Slide 19: Imagerie médicale
Modalités d’imagerie

## Slide 20: Imagerie médicale
On parlera principalement d’imagerie de routine clinique, c’est-à-dire utilisée dans les protocoles de soin.
Des informations plus riches pourraient être obtenues :
  En combinant différentes modalités d’imagerie (ex : IRM + CT-scan pour la plaque d’athérome)
  En utilisant des équipements dédiés à la recherche (meilleure fréquence d’acquisition, meilleure résolution spatiale, etc)
Postulat de ce cours : on souhaite développer une procédure depuis l’image jusqu’au modèle adaptée à la routine clinique pour généraliser son application au plus grand nombre de patients et intégrer cette routine clinique.

## Slide 21: Imagerie médicale
Structurelle = anatomie des organes (taille, volume, localisation, éventuellement déplacements et vitesses, etc)
  Rayons X (radiographie, CT-scan, angiographie…)
  Résonance magnétique (IRM)
  Échographie (ultra-sons)
  …
Fonctionnelle = fonctionnement des organes (métabolisme, physiologie, etc)
  Médecine nucléaire (TEP…)
  Électrophysiologie : activité des muscles ou du cerveau
  IRM fonctionnelle : activité du cerveau
  …
Elastographie = élasticité des tissus
  Par Ultrasons
  Par IRM

## Slide 22: Imagerie structurelle : Rayons X
Radiographie : imagerie de transmission (projection)
Image obtenue dépend du coefficient d’atténuation des matériaux et de l’épaisseur des structures traversées
Adaptée au système osseux mais possibilité d’imager les structures vasculaires avec injection de produit de contraste (alors angiographie)
Qualité de l’image associée au contraste, au grain (bruit) et à la netteté (principalement affectée par les mouvements pendant l’acquisition – qq minutes)
© Nevit Dilmen
Radiographie pulmonaire
© University of Iowa
Angiographie rétinienne
Hôpital de la Croix Saint Simon
Prothèse de hanche

## Slide 23: Imagerie structurelle : Rayons X
Scanner à rayons X (tomodensitométrie ou encore CT-scan) = vues en coupe (0.4 à 10mm) possible dans tous les plans
Image générée par une poutre de rayons X qui traverse le patient et est détectée par un capteur
Déplacement de la poutre = acquisition d’un plan. Plusieurs plans à différents angles d’incidence = reconstruction 3D (balayage hélicoïdal par ex)
Résolution en médecine : 1 à 2 mm ; temps d’acquisition : qques minutes
Si injection de produit de contraste : angioscanner
CT-scan consultable en ligne
CBCT images (axial, coronal and sagittal) in a patient with a radiopacity, suggestive for an odontoma in the maxilla ( arrow ) and enostosis in the mandible ( blue arrow )
Kuijpers, M. A., Pazera, A., Admiraal, R. J., Bergé, S. J., Vissink, A., & Pazera, P. (2014). Incidental findings on cone beam computed tomography scans in cleft lip and palate patients. Clinical oral investigations, 18(4), 1237-1244.
Radiologie interventionnelle avec scanner CBCT

## Slide 24: Imagerie structurelle : Rayons X
CT-scan associé à l’unité Hounsfield = mesure de la radiodensité
  Air : -1000
  Poumon : -500
  Eau : 0
  Tissus mous : +100 à +300
  Os : +700 à +3000
  Le squelette est très visible.
  Les tissus mous sont difficilement différentiables.
  Pas de lien direct entre comportement mécanique du tissu mou et son unité Hounsfield, pas utilisable pour caractériser mécaniquement les tissus mous
Bibb, R., Eggbeer, D., & Paterson, A. (2014). Medical modelling: the application of advanced design and rapid prototyping techniques in medicine. Woodhead Publishing.
Bontolo, F. M. et al. (2015). Anévrysme de l’aorte thoracique d’origine traumatique: cas clinique suspect. Pan African Medical Journal, 21(1).
Angioscanner

## Slide 25: Imagerie structurelle : IRM
Imagerie basée sur la réponse des protons à un champ magnétique créé autour du patient
Acquisition de coupes (sagittale, coronale, axiale)  reconstruction possible du volume
Très adaptée aux tissus mous : cerveau, muscles, cœur + tumeurs
Basse fréquence, résolution de l’ordre du mm
Centre radiologie Bordeaux
JFR 2008
Plaque d’athérome
Cerveau
RISF
Pelvis

## Slide 26: Imagerie structurelle : IRM
Possibilité d’imager le flux sanguin :
  IRM 4D (IRM par contraste de phase) synchronisé avec le flux sanguin (gating)
  Également possible par des séquences ultrasonores particulières
Circulation sanguine au voisinage du coeur
Ecole Centrale Nantes

## Slide 27: Imagerie structurelle : Echographie
Ondes US générées par la sonde – acquisition des échos générés par les obstacles
Haute fréquence des US envoyés  plus grande résolution mais plus petite profondeur
Distingue : liquides simples (noir), liquides avec particules (sang, gris), structures solides (blanc), tissus mous (gris clair), gaz et air (blanc)
En clinique, image acquise dans un plan (2D)
Signal acquis et traité en temps réel  visualisation du mouvement
Inconvénient : mauvaise qualité d’image due au speckle
Echographie Angers
Echographie prénatale
Free Med
Echographie cardiaque transoesophagienne

## Slide 28: Imagerie fonctionnelle : TEP
Tomographie par émission de positons (TEP) : injection et imagerie d’un traceur faiblement radioactif
Désintégration du traceur  positon qui s’annihile avec un électron en émettant des photons gamma qui sont détectés par la caméra TEP
Le traceur se fixe sur les tissus qui consomment beaucoup de glucose (métabolisme élevé) :
  Muscle cardiaque
  Cerveau
  Tumeurs cancéreuses
   application pour le diagnostic
© Jens Maus
Cerveau en imagerie TEP
Reconstruction tridimensionnelle de la distribution de glucose marqué au fluor 18 telle que mesurée par tomographie d'émission de positons. Outre l'accumulation normale du traceur dans le cœur, la vessie, les reins et le cerveau, des métastases hépatiques d'une tumeur colorectale sont clairement visibles dans la région abdominale de l'image
© Jens Maus

## Slide 29: Elastographie
Principe : mesurer par l’imagerie la vitesse de propagation d’une onde de cisaillement dans un tissu mou
Génération d’une onde (mécaniquement, bruits corporels)
Mesure de sa vitesse de propagation : par ultrasons ou IRM, car propagation lente de l’onde de cisaillement (onde S : quelques m/s, onde P : 1500 m/s)
Hypothèse : tissu élastique linéaire, isotrope  mesure du module de cisaillement :
Hypothèse d’incompressibilité : calcul du module d’Young :
Catheline S. Interférométrie-Speckle ultrasonore: Application à la mesure d’élasticité. Thèse de doctorat, Université Paris-Diderot-Paris VII, 1998.
Propagation d’une onde de cisaillement (S) et d’une onde de compression (P) dans un tissu biologique fantôme
 Cartographie des propriétés élastiques

## Slide 30: Elastographie transitoire par ultrasons
Génération d’une onde de cisaillement : vibration mécanique, force de radiation acoustique, vibrations naturelles.
Mesure de la vitesse de propagation c grâce à une sonde US à haute fréquence d’acquisition
Limite : pas applicable au cerveau car les US ne traversent pas le crâne
Itoh, A., Ueno, E., Tohno, E., Kamma, H., Takahashi, H., Shiina, T., ... & Matsumura, T. (2006). Breast disease: clinical application of US elastography for diagnosis. Radiology, 239(2), 341-350.
Mesure de l’élasticité du sein – détection de tumeurs
Dispositif Aixplorer©

## Slide 31: Elastographie par IRM (ERM)
Génération d’une onde harmonique
Acquisition du signal IRM (encodage) en plusieurs snapshots (différents déphasages par rapport au signal mécanique)  description discrète du mouvement du tissu
Seule méthode applicable au cerveau
Thèse Ali Zorgani, Passive elastography: tomography and mechanical characterization of biological tissue, 2016
Elastographie passive du cerveau par IRM
Elastographie du foie par IRM
Mariappan, Y. K., Glaser, K. J., & Ehman, R. L. (2010). Magnetic resonance elastography: a review. Clinical anatomy, 23(5), 497-511.

## Slide 32: Imagerie médicale : bilan
Les techniques d’imagerie sont nombreuses et diverses.
Une technique sera adaptée au problème biomécanique à traiter si :
  Elle fournit les informations nécessaires
  Elle est utilisée en routine
  nécessite parfois un compromis, qui dépend de l’objectif visé
A partir des images : créer un processus de traitement aussi automatique que possible pour être adaptable à tous les patients. Parfois besoin d’appliquer le même traitement à des images issues de dispositifs d’imagerie différents.

## Slide 33: Images médicales
Segmentation/reconstruction/recalage
Chapitre largement inspiré du cours de T. Grenier et O. Bernard (CREATIS)

## Slide 34: Traitement des images médicales
Objectif : extraire des images :
  l’information la plus riche possible,
  de la façon la plus automatique possible
Focus de ce cours : être capable de distinguer les structures anatomiques et d’en extraire la géométrie, éventuellement au cours du temps.
Distinguer les structures anatomiques = segmenter / classifier
Possible nécessité de recalage si les images sont prises dans différentes configurations (position du patient, dispositif d’imagerie, etc)

## Slide 35: Segmentation
Définition : partition d’une image en régions disjointes
Région = ensemble de pixels voisins aux attributs similaires (plusieurs régions disjointes peuvent avoir les mêmes attributs)
 étiqueter chaque région avec un label pour constituer des segments = ensemble des régions qui partagent les mêmes caractéristiques visuelles
Dualité région – contour : il est équivalent de définir une région/un segment par sa surface et par son contour – cela dépend de la méthode utilisée
Source : cours de Michèle Gouiffès – U Paris Sud

## Slide 36: Segmentation par les contours
Détection de contours = technique qui transforme une image en un ensemble de courbes formant les frontières significatives de l’image
Approche continue :
  une image est une quantité
  Un contour correspond à une forte variation de = un gradient important :
Un contour est caractérisé par les maxima locaux du gradient, ce qui revient dans le repère local à :
avec et

## Slide 37: Segmentation par les contours
Approches classiques vs. contours actifs (dont modèle de snake)
Approche classique :
  Préfiltrage : limiter le bruit sur l’image – problématique : bien doser le filtrage pour ne pas altérer les contours d’intérêt
  filtres classiques : médian, mean-shift, etc  disponibles dans tous les outils de traitement d’images

## Slide 38: Segmentation par les contours
Préfiltrage
Détection des contours : il s’agit de détecter les fortes variations locales par les dérivées directionnelles, les forts gradients, ou les dérivées secondes (Laplacien) nulles
Ex : filtre de Sobel, Roberts ou Prewitt (gradient max calculé par 3 approximations différentes) ou amplitude du gradient
Extraction de contours : extraire de tous les contours détectés les composantes principales
  Tri par seuillage : norme du gradient  très sensible au choix du seuil !
  Tri par seuillage + hystérésis : permet de faire le tri en 2 étapes :
    D’abord un seuil haut
    Puis un seuil bas
Filtering, Contours, Gradient, Carte pondérée du gradient

## Slide 39: Segmentation par les contours
Fermeture des contours :
Pour définir une région, il faut que le contour soit fermé, ce qui n’est pas le cas des contours extraits en général.
Fermeture = recherche d’un chemin entre deux extrémités de portions du contour
Quels critères pour le chemin ? Par exemple :
Minimiser la longueur (chemin le plus court)
Minimiser l’énergie de flexion (courbure minimale)
…

## Slide 40: Segmentation par les contours
Approche par contours actifs :
  Définir un contour et sa représentation
  Concevoir une fonction coût énergétique caractérisant l’écart entre le contour actif et le contour de l’objet à segmenter
  Faire évoluer le contour actif pour minimiser la valeur de la fonction coût
  Fonction coût énergétique : inclut l’énergie propre de la courbe (tension, flexion), l’énergie potentielle de l’image (associée à ses contours) et éventuellement des contraintes (par ex. a priori de forme)
  Difficulté de détecter des angles
Active contour (snake)

## Slide 41: Segmentation : classification basée sur l’histogramme
Classification (! ≠ région) : découpe de l’histogramme en k classes
Méthodes :
Seuillage : méthode simple adapté aux images fortement contrastées
Inconvénients :
  Pas de lien entre les voxels
  Pas de correction du Partial Volume Effect (PVE)
Ex : tissu pulmonaire
Partial Volume Effect
Multilevel threshold
Adaptive threshold
Soret, M., Bacharach, S. L., & Buvat, I. (2007). Partial-volume effect in PET tumor imaging. Journal of Nuclear Medicine, 48(6), 932.

## Slide 42: Segmentation : classification basée sur l’histogramme
Clustering : définition de classes autour de centroïdes par optimisation : méthode des k-means
combien de classes ?  dépend de l’utilisateur !
Cours d’imagerie médicale (J.M. Lina, C. Laporte, ETS Montréal)

## Slide 43: Segmentation : classification basée sur des transformations de région
3 grandes méthodes : croissance de région (region growing), le partage de région (quad-tree), les graphes d’adjacence
Croissance de région : initialisation + croissance par les pixels voisins vérifiant une proximité de caractéristique jusqu’à convergence
  Exemple de critère d’appartenance à la région :
  Fast Marching Method : méthode de propagation du contour
Fast Marching Method
Region growing

## Slide 44: Segmentation : classification basée sur des transformations de région
Partage de région : découper progressivement l’image en carrés de plus en plus petits, avec chaque carré homogène selon un critère défini au départ
Petits carrés = zones de fort gradient = frontières
+ possibilité de créer des graphes d’adjacence pour reconstruire les segments
Quad-tree

## Slide 45: Ouverture : segmentation semi-automatique
Compromis entre capacité humaine à distinguer les structures et efficacité de l’ordinateur = apprentissage + connaissance a priori
Thèse Razmig Kéchichian (CREATIS)

## Slide 46: Bilan sur la segmentation
Il n’existe pas de méthode universelle de segmentation.
Tester plusieurs méthodes pour trouver la plus adaptée au problème spécifique à traiter
Pour faciliter un traitement similaire de plusieurs images : homogénéiser la nature des images (contraste, luminosité, dynamique de l’image, etc)
Les techniques présentées sont transférables au cas 3D (succession de coupes) :
  Transfert d’une information d’une image à l’autre pour faciliter la segmentation
  Génération d’une surface 3D à partir de contours dans les coupes successives (par ex par Marching Cubes)

## Slide 47: Recalage
Recalage = mise en correspondance d’images acquises à différents instants et/ou par différentes modalités
Ex : imagerie pré-opératoire et per-opératoire en chirurgie cardiovasculaire
Intraoperative 2D (or 3D) acquisition
3D/2D rigid registration
3D/2D matching
(projection, DRR)
Thèse Juliette Gindre
Objectif : trouver la transformation permettant de minimiser l’écart entre une image I1 et une image I2, i.e. trouver t qui minimise une fonction de similarité f entre I1 et I2 :
Paramètres du recalage :
Nature de la transformation (rigide, affine, projective, déformable)
Primitives (ce qu’on met dans I1 et I2)
Définition du critère de similarité
Méthode d’optimisation

## Slide 48: Recalage
Nature de la transformation :
  Rigide : translation + rotation uniquement
  Non-rigide (=nécessite une déformation) : affine, projective ou non-linéaire
Thèse Ruppert Brooks, images issues de la BDD RIRE
Recalage linéaire (milieu) et non-linéaire (droite) de l’arborescence vasculaire pour correction per-opératoire du brain shift
Reinertsen, I., Descoteaux, M., Siddiqi, K., & Collins, D. L. (2007). Validation of vessel-based registration for correction of brain shift. Medical image analysis, 11(4), 374-388.

## Slide 49: Recalage
Primitives = ce qu’on met dans les fonctions I1 et I2:
  Extrinsèques :
    Associées au système d’acquisition : calibration des systèmes d’acquisition entre eux
    Marqueurs
  Intrinsèques = associés au contenu de l’image :
    Points de repère anatomique (ex: bifurcation vasculaire)  utilisables en points de contrôle (ou de correspondance) si même nombre dans les deux images
      Translation pour mise en correspondance du centre d’inertie des deux populations de points
      Rotation : minimisation de l’erreur sur l’ensemble des points
Exemple: calcifications sur une structure vasculaire
Thèse Juliette Gindre

## Slide 50: Recalage
Primitives = ce qu’on met dans les fonctions I1 et I2:
  Intrinsèques = associés au contenu de l’image :
    Points de repère anatomique
    Structures ou objets connus
    Intensité des pixels ou voxels : possible si les intensités sont similaires – sinon normalisation des intensités
BDD FiJi

## Slide 51: Recalage
Critère de similarité : fonction coût à minimiser
  Cas d’un nombre fini de points de repère bien définis :
    n nombre de points de repère
    : position des points de repère dans l’image I1
    : position des points de repère dans l’image I2
  Mesure de similarité quadratique : on traite l’image à partir des pixels :
    N nombre de pixels dans l’image
    Int(i,I) : intensité du pixel i (par ex niveau de gris) dans l’image I
    Si besoin de normaliser l’intensité : = moyenne de l’intensité de l’image I1

## Slide 52: Recalage
Critère de similarité : il en existe bien d’autres, notamment dans le cas du recalage multi-modal (images issues de deux dispositifs d’imagerie différents)
Thèse David Sarrut

## Slide 53: Recalage
Méthode d’optimisation :
  Algorithmes classiques : gradient, gradient conjugué, Newton-Raphson, Levenberg-Marquardt, etc.
  Algorithme de Levenberg-Marquardt : on cherche à minimiser
    Postuler la forme de la fonction et les paramètres associés :
    exemple : , paramètres : à déterminer
    Initialiser les paramètres :
    Tant que avec e le critère de convergence
      Calculer
      Faire varier les paramètres : et
      Calculer et
      Calculer la Jacobienne de la transformation :
      Calculer le nouvel incrément des paramètres par :

## Slide 54: Recalage
Méthode d’optimisation :
  Problématique principale de ces algorithmes : éviter les minima locaux  importance de l’initialisation :
    Apporter de l’information : ex : position du patient entre une modalité d’imagerie et l’autre
    Tester plusieurs données d’initialisation et choisir le résultat qui donne le plus petit minimum
    Il existe des solutions plus avancées : par exemple méthodes multiéchelle : résolution de la minimisation sur des imagettes de plus en plus petites

## Slide 55: Bilan sur le recalage
Recalage = optimisation d’une fonction
Pour assurer une bonne sensibilité du critère d’erreur aux paramètres de l’optimisation :
  Bien construire la fonction erreur
  Apporter de la connaissance (connaître la source des images, la configuration de prise de vue, etc)
Rodríguez-Ruiz, A., Agasthya, G. A., & Sechopoulos, I. (2017). The compressed breast during mammography and breast tomosynthesis: in vivo shape characterization and modeling. Physics in Medicine & Biology, 62(17), 6920.

## Slide 56: Modélisation en ingénierie pour la santé

## Slide 57: Problématique de la modélisation
Un modèle comprend différentes briques :
L’ensemble de ces briques constitue le modèle (mise en équations) qui sera résolu par un outil de simulation numérique le plus souvent : discrétisation spatiale et temporelle du modèle, résolution numérique. Méthodes principalement utilisées : Eléments Finis, Interactions Fluides/Structures, etc
Quel que soit l’outil de simulation, la mise en données est indispensable.
GEOMETRIE
LOI DE COMPORTEMENT
INTERACTION
CONDITIONS AUX LIMITES

## Slide 58: Mise en données - géométrie
Un problème biomédical peut être modélisé de façon :
  Générique : une géométrie simplifiée, générée en CAO
  Paramétrique : géométrie paramétrée pour représenter plusieurs cas typiques, chaine de traitement robuste au changement de ces paramètres
  (partiellement) patient-spécifique : géométrie extraite des images médicales
Tout dépend de la question posée !
GEOMETRIE

## Slide 59: Mise en données - géométrie
Exemple : simulation de l’angioplastie
  Simulation générique : intérêt pour les fabricants
  Simulation paramétrique : représentation simplifiée du patient – calcul facilité, possibilité de réduire le modèle, bon compromis précision/efficacité
  Simulation patient spécifique : meilleure biofidélité, réponse personnalisée
59
GEOMETRIE

## Slide 60: Mise en données : géométrie
Traitement d’images  segments
Transfert des segments vers des objets adaptés à la simulation numérique :
  Éventuellement simplification de la géométrie :
    suppression de composantes inutiles, des objets trop petits, etc
    Description de la surface par des objets réguliers (ex: splines)
  Nettoyage des irrégularité : pointes, trous, etc par lissage pour obtenir une surface régulière
Extraction éventuelle d’autres données : ex : distance aux structures environnantes
Thèse Bernard Helou
Segmentation et reconstruction d’une plaque d’athérome : rouge : lumière artérielle, vert : calcifications, gris : plaque non-calcifiée
CT-scan data analysis
Surfacic geometry and triangular mesh
Extraction de splines puis reconstruction et maillage de la surface de la lumière aortique
Thèse Juliette Gindre
Extraction de la distance au rachis pour mise en place du support mécanique
Thèse Juliette Gindre
GEOMETRIE

## Slide 61: Mise en données : géométrie
Objet géométrique obtenu discrétisé = maillé
Surface régulière  meilleure qualité du maillage (absence d’éléments tout petits ou de mauvais ratio d’aspect)
Utiliser la bonne discrétisation :
  envisager des éléments poutre/barre pour les structures élancées, des éléments coque/membrane pour les structures minces
  Sinon : éléments solides (3D) mais adapter la taille des éléments à celle de la structure et des phénomènes qu’on souhaite observer
Effectuer une étude de convergence du maillage = raffiner le maillage jusqu’à convergence de la quantité d’intérêt
Convergence de la déformation maximum pour un maillage croissant (a  r)
Bright, J. A., & Rayfield, E. J. (2011). The response of cranial biomechanical finite element models to variations in mesh density. The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology, 294(4), 610-620.
GEOMETRIE

## Slide 62: Mise en données : loi de comportement
Tissus biologiques = non conçus par l’homme = mal connus
Caractérisation mécanique des tissus biologiques : grand domaine de la biomécanique : objectif : identifier (recaler) les paramètres d’une loi de comportement (choisie) à partir de mesures
  Méthodes in-vitro : sur échantillon, tissu mort.
    Essais mécaniques, possibilité d’accéder aux propriétés lésionnelles, à la microstructure
    mais rigor mortis et absence des phénomènes du vivant (mécanotransduction, activation musculaire, etc)
Duprey, A., Trabelsi, O., Vola, M., Favre, J. P., & Avril, S. (2016). Biaxial rupture properties of ascending thoracic aortic aneurysms. Acta biomaterialia, 42, 273-285.
Test de gonflement à rupture sur paroi aortique ascendante
Gauthier, R., Follet, H., Langer, M., Meille, S., Chevalier, J., Rongiéras, F., ... & Mitton, D. (2017). Strain rate influence on human cortical bone toughness: A comparative study of four paired anatomical sites. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 71, 223-230.
Essai de flexion à rupture sur l’os cortical
LOI DE COMPORTEMENT

## Slide 63: Mise en données : loi de comportement
Caractérisation mécanique des tissus biologiques : grand domaine de la biomécanique :
  Méthodes in-vivo : sur tissu vivant.
    Sur patient ou sur animal (extrapolation possible à l’humain).
    Élastographie, indentation, aspiration, recalage, etc
    Domaine physiologique
Röhrnbauer, B., Betschart, C., Perucchini, D., Bajka, M., Fink, D., Maake, C., ... & Scheiner, D. A. (2017). Measuring tissue displacement of the anterior vaginal wall using the novel aspiration technique in vivo. Scientific reports, 7(1), 16141.
Dispositif d’aspiration pour caractériser in-vivo la paroi vaginale
Lago, M. A., Rupérez, M. J., Martínez-Martínez, F., Monserrat, C., Larra, E., Güell, J. L., & Peris-Martínez, C. (2015). A new methodology for the in vivo estimation of the elastic constants that characterize the patient-specific biomechanical behavior of the human cornea. Journal of Biomechanics, 48(1), 38-43.
Caractérisation in-vivo de la cornée
LOI DE COMPORTEMENT

## Slide 64: Mise en données : lois de comportement
Dans les modèles :
  Avant tout : estimer la sensibilité du modèle aux lois/paramètres matériau = quantifier le besoin de propriétés patient-spécifiques très difficiles à obtenir
  Données issues de la littérature : moyenne ? Attention aux conditions expérimentales mises en œuvre pour identifier les paramètres matériau (choisir les plus proches du cas qu’on souhaite modéliser)
Groves, R. B., Coulman, S. A., Birchall, J. C., & Evans, S. L. (2013). An anisotropic, hyperelastic model for skin: experimental measurements, finite element modelling and identification of parameters for human and murine skin. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 18, 167-180.
Ex : peau = tissu élastique anisotrope raidissant aux grandes déformations  loi de comportement hyperélastique anisotrope, 14 paramètres : 2 isotropes + 4 paramètres par famille de fibres (3)
Aux petites déformations : approximation linéaire acceptable  réduction du nombre de paramètres nécessaires
Importance du cas de chargement exploré par l’étude !!
LOI DE COMPORTEMENT

## Slide 65: Mise en données : interactions et conditions aux limites
Solides modélisés en interaction avec leur environnement (biologique ou dispositifs extérieurs)
Interaction = interface (surface de contact) + efforts ou mouvements imposés par l’environnement
A l’interface : interaction de contact : souvent très difficile à quantifier in-vivo – éventuel accès aux données cinématiques uniquement (glissement relatif)
In-vitro : contact étudié expérimentalement dans les articulations, estimation de coefficients de frottement avec ou sans liquide synovial
En l’absence de données : contact sans frottement ou coefficient de frottement arbitraire. Attention modéliser le contact est une problématique numérique, le mieux est de l’éviter !
Wittek, A., Kikinis, R., Warfield, S. K., & Miller, K. (2005, October). Brain shift computation using a fully nonlinear biomechanical model. In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (pp. 583-590). Springer, Berlin, Heidelberg.
Simulation du brain shift : interaction crâne/cerveau sans frottement
INTERACTIONS / CONDITIONS LIM

## Slide 66: Mise en données : conditions aux limites
Conditions aux limites : traduisent l’effet de l’environnement en termes de forces et déplacements imposés
Issues de mesures in-vivo, de capteurs embarqués, d’imagerie, etc
Possibilité de simplification : action résultante de l’environnement (ex : pression interne de l’abdomen plutôt que modélisation de tous les organes, support mécanique apporté par les tissus conjonctifs sur l’aorte, etc)
Hu, X., & Blemker, S. S. (2015). Musculoskeletal simulation can help explain selective muscle degeneration in Duchenne muscular dystrophy. Muscle & nerve, 52(2), 174-182.
INTERACTIONS / CONDITIONS LIM

## Slide 67: Bilan sur la modélisation
Le jumeau numérique est encore loin !
Adapter les exigences de modélisation patient-spécifique aux quantités d’intérêt souhaitée
Compromis entre précision de la modélisation et faisabilité numérique
Etre conscient des hypothèses de modélisation et des limites des résultats des simulations