## Slide 1
Poppet le robot
Idée de base sur Internet
Vidéo de présentation
Créateur du projet

## Slide 2
Réalisation personnelle. Carte arduino, pbs avec la carte Dagu d’origine
Carte Arduino utilisée chez Renault ?(diminue les coûts de mise au point des prototypes)
Version avec capteur ultrason
Vidéo « Poppet capteur au sol »

## Slide 3
Version sans capteur. Fait uniquement des allers retours de durée déterminée.
Une seule pile pour le circuit de puissance
Voir vidéo « Poppet AR »

## Slide 4
Plaques découpées en découpe laser (voir vidéo « découpe laser)
Pile 9V (commande)
Pont H
Pile 9V (puissance)
Moteurs électriques
Capteur ultra son

## Slide 5
Pont H
site wiki belge
Pont H constitué de 4 transistors Qi . Le courant peut passer dans la charge (moteur) dans 2 sens différents (inversion du sens de rotation du moteur)

## Slide 6
Le pont H L293D est un double pont H, on peut commander 2 moteurs différents (avec inversion possible du sens de rotation)
Les 2 fils du moteur droit reliés à Output1 et Output2. Moteur droit = moteur 1
Les 2 fils du moteur gauche reliés à Output3 et Output4. . Moteur gauche = moteur 2

## Slide 7
Enable 1 et 2 connecté aux sorties numériques 9 et 10 et mis à High => les moteurs peuvent tourner

## Slide 8
Input 1 et 2 commandes du pont H de gauche, connectés aux sorties analogiques 3 et 4. Variable Motor1Pin1 en sortie

## Slide 9
Motor1pin1 (input1) = low et Motor1pin2 (input2) = High quand la distance au capteur est supérieure à 5 cm (1er sens de rotation) . Idem pour le moteur 2

## Slide 10
Vs alimentation de puissance (9V)=> + Du breadboard, relié au + de la pile « puissance »
Vss alimention de commande (5V) à droite du breadboard
+ de la pile « alimentation » relié à broche Vin de la carte. Broche 5V carte relié au + de droite du breadboard (transfo 9V en 5V)
Mises à la terre (-). Terres « puissance » et « commande » reliées

## Slide 11
Capteur ultrason HC – SR04
Notice capteur
Broche Trig (sortie pour carte, entrée pour le capteur) connectée avec la sortie 12 de la carte
Broche Echo (entrée pour carte, sortie pour le capteur) connectée avec la sortie 11 de la carte
Broche Vcc connectée avec + breadboard côté droit (commande)
Broche GND connectée avec - breadboard côté droit (terre commande)

## Slide 12
On envoie une impulsion de 5V sur la broche TRIG pendant au moins 10 micros
‘Echo’, va recevoir une impulsion + 5v dont la durée est proportionnelle à la distance si le module détecte un objet. Afin de pouvoir calculer la distance en cm, on utilisera la formule suivante :
distance = (durée de l’impulsion (en µs) / 58