Création d’empreintes avec Catia

Il s’agit de créer le bloc empreinte partie mobile correspondant à la pièce suivante :

Copier sur le bureau le fichier boiteoreilles qui est sur Moodle ou dans le dossier public etudiants de \\lune.  Importer ce fichier dans catiav6

Ouvrir le fichier

Changer son nom

# Création des surfaces moulantes PM

Insertion set géométrique « surfaces moulantes PM »

Résultat

Passer dans le module surfacique suivant

Et extraire les surfaces moulées par la partie mobile avec l’outil extraction multiple

Garder tous les sous éléments

Après avoir rajouté la surface en bas  et caché le corps principal, on obtient :

On va maintenant utiliser l’outil extraction

Il faut faire cette esquisse pour l’extruder ensuite :

Extrusion :

Découper la face par l’extrusion

Et cacher l’extrusion. On obtient :

Par symétrie de la découpe, on obtient :

On assemble toutes les surfaces moulées par PM

Et renommer l’assemblage :

# Création de la surface de joint externe

Insertion set géométrique « SJE »

On peut créer des surfaces avec l’outil extrusion

Faire une esquisse sur ce plan

Esquisse

Extruder l’esquisse

On peut utiliser l’outil symétrie pour obtenir toutes les surfaces :

Et assembler les surfaces pour obtenir SJE

Assemblage SJE

Ensuite, après avoir créé un set géométrique, on assemble la surface moulante et la surface de joint

Passer dans la module Part Design

Insérer un corps Faire une esquisse dans un plan décalé et l’extruder jusquà la surface précédente (les surfaces sont cachées)

Plan décalé

Esquisse