Création d’empreintes avec Catia V5R16

Il s’agit de créer les blocs empreintes partie fixe et partie mobile correspondant à la pièce suivante :

Cette pièce s’appelle essieuv5r12, elle se trouve dans le dossier public étudiants. COPIEZ la dans votre répertoire.

# Création des surfaces moulantes poinçon et matrice

Démarrer Catia. L’atelier Structure du produit doit être actif (ou alors dans Catia, Démarrer  => Infrastructure => Structure du produit, et double cliquer sur « Product1 » pour qu’il devienne orange)

## Démarrer => Conception Mécanique => Core and cavity design

Importer  la pièce dont on veut faire les empreintes (icône import d’une pièce moulée )

Choisir l’option corps = corps principal

Cliquer sur l’Icône  Direction principale de démoulage () .  Cliquer sur la pièce, les zones poinçon et matrice sont affectées d’une couleur différente.

Dans la boite de dialogue, on peut permuter si les zones poinçon et matrice sont inversées.

Pour les sauvegardes, sauvegarder le Product1 en cliquant deux fois dessus au préalable (donner le nom SJE-SJIessieu par exemple)

On obtient 4 types de surfaces : Poinçon, Matrice, Sans Dépouille et Autre. Les surfaces Poinçon sont en rouge, les surfaces Matrice sont en vert, les surfaces Sans Dépouille sont en rose et les surfaces Autre sont en bleu.

On veut transférer les surfaces roses et bleues vers le poinçon et la matrice (après avoir fait ça, il n’y aura plus que des surfaces rouges et vertes). On fait ça avec l’icône Transfert d’éléments  ().

Surfaces transférées vers la matrice

Surfaces transférées vers le poinçon

Evidemment, les surfaces affectées au poinçon et à la matrice dépendent des lignes de joint choisies.

Certaines lignes de joint peuvent traverser des faces (c’est le cas au niveau des petits cylindres). Il faut découper ces surfaces avec l’icône . (ne pas cliquer dessus pour le moment)

Insertion => set géométrique (étape non obligatoire, mais ça permet de ranger les éléments de découpe dans un même corps)

Puis découper la face considérée avec l’esquisse, ce qui donne :

Puis transférer les surfaces ad hoc vers le poinçon ou la matrice.

Faire la même chose pour le petit cylindre de l’autre côté de la pièce.

On peut aussi cacher le set géométrique « découpe ».

On peut créer un agrégat de surfaces (icône  ) en sélectionnant le poinçon puis la matrice.

D’après la documentation, ça améliore les performances. Ca diminue le nombre de surfaces dans le poinçon et la matrice.

En faisant un éclaté (icône ), on peut voir les surfaces de la matrice et celles du poinçon et détecter certaines erreurs :

# Création des surfaces de joints

Insertion => set géométrique « Surface de joint externe »

Créer une esquisse dans le plan xy entourant la pièce.

Cette esquisse doit avoir une surface suffisamment importante parce qu’elle va délimiter la surface de joint externe (d’autre part, la surface de joint externe doit déborder du bloc empreinte). L’esquisse doit être de préférence centrée sur la pièce.

Cliquer sur l’icône  Surface de joint (  ). Comme référence, prendre une surface latérale de la pièce

Comme sommets on peut prendre les deux points ci-dessus.

D’où le profil surligné en vert :

Comme esquisse, cliquer sur une arête de l’esquisse précédemment créée. On obtient :

Et sans fermer la boite de dialogue (en changeant la référence, les sommets et l’arête de l’esquisse sélectionnée) on peut obtenir les surfaces suivantes :

Entre les deux images ci-dessus, il manque une image décrivant l’obtention de la surface obtenue à partir de la ligne de joint traversant la surface plane d’un des deux petits cylindres.

Pour obtenir les surfaces qui manquent, on prend cette surface comme référence et on obtient :

De la même manière, on obtient les dernières surfaces :

Pour les surfaces de joint internes, Insertion => Set géométrique => « surfaces de joint internes »

On crée les différentes surfaces par remplissage. Dans un premier temps, créer la droite suivante :

Créer une surface par remplissage (icône ) en sélectionnant trois arêtes de la pièce et la droite précédemment créée.

On obtient :

Créer les deux autres surfaces de la première surface de joint interne. Assembler les trois surfaces obtenues (icône ). Renommer le résultat SJI1.

De la même manière, créer la surface SJI2 :

### Création des surfaces poinçon et matrice

Ce sont les surfaces des blocs empreintes. On les obtient en assemblant (icône ) les différentes surfaces déjà obtenues :

surfaces définissant le poinçon = SJE + SJI1 + SJI2 + surfaces moulantes poinçon

surfaces définissant la matrice = SJE + SJI1 + SJI2 + surfaces moulantes matrice

Insertion => Set géométrique « surfaces poinçon et matrice »

Enregistrer et fermer le fichier Product1

#### Obtention des blocs empreintes

## Démarrer => Conception Mécanique => Mold Tooling Design

Insertion => Composant existant.  Cliquer sur Product1. Sélectionner le fichier précédemment créé SJE-SJIessieu. Résoudre le conflit de nom en cliquant sur renommer automatiquement.

Créer une nouvelle carcasse (cliquer sur l’icône )

Ne garder que le poinçon et la matrice (désélectionner tout le reste)

Se placer en vue de dessus. Réduire la largeur et la longueur pour que la surface de joint externe déborde des empreintes

Se placer en vue de face. Ajuster les hauteurs de poinçon et matrice. On doit laisser un recouvrement entre matrice et poinçon.

Après avoir créé le moule, faire un clic droit sur la « cavity plate » du coté injection (injection side) et couper avec la surface matrice (les flèches doivent être orientées vers le haut)

Faire un clic droit sur la « core plate » du coté éjection et couper avec la surface poinçon (les flèches doivent être orientées vers le bas, cliquer sur les flèches pour changer leur sens)

On peut ouvrir chaque empreinte dans une nouvelle fenêtre ou manipuler chaque élément dans l’assemblage (icône )

Pour avoir un meilleur affichage, cliquer sur l’affichage personnalisé et sélectionner « pas d’arêtes mortes » et rendu réaliste.

# Text boxes

Surface transférée

Créer un point au centre du cercle.

Créer un plan parallèle au plan xy passant par ce point.

Cliquer sur l’icône Découper la zone de démoulage (), la face à couper étant la face plane du petit cylindre, l’élément coupant étant le plan précédent.

Ce qui donne le résultat suivant :

Ouvrir une esquisse sur cette face

Dessiner cette esquisse

Découper les deux surfaces « demi-cylindriques » avec le plan précédemment créé.

Cliquer sur OK et renommer la surface obtenue SJE

SJI1

SJI2

Surface poinçon

Surface matrice

Poinçon

Matrice