## Slide 1
Outils d’Aide à la Conception: Matière et Perception
lundi 28 février 2022 | 08:00 | 10:00 |  | CEOAC Petites Echelles | Anne TANGUY
lundi 28 février 2022 | 10:00 | 12:00 |  | CEOAC Perception | Etienne PARIZET
lundi 28 février 2022 | 14:00 | 16:00 |  | CEOAC Perception | Etienne PARIZET
mercredi 02 mars 2022 | 08:00 | 10:00 |  | CEOAC Perception | Etienne PARIZET
mercredi 02 mars 2022 | 10:00 | 12:00 |  | CEOAC Bois | Julien COLMARS
mercredi 02 mars 2022 | 14:00 | 16:00 |  | CEOAC Mousses | Renaud RINALDI
vendredi 04 mars 2022 | 08:00 | 10:00 |  | CEOAC Petites Echelles | Anne TANGUY
vendredi 04 mars 2022 | 10:00 | 12:00 |  | CEOAC Petites Echelles | Anne TANGUY
vendredi 04 mars 2022 | 14:00 | 16:00 |  | CEOAC Céramiques | Xavier BOULNAT

## Slide 2: Conception aux petites échelles (échelles nanométriques)
Parcours Conception et Etudes
Anne.Tanguy@insa-lyon.fr
Février-Mars 2022

## Slide 3
Classification d’objets selon leur taille

## Slide 4
Assemblage d’une pointe de diamètre
nanométrique (120-150 nm) sur une pointe AFM
(Atomic Force Microscope)
Projet NanoBits, Oldenburg, Germany (2012)

## Slide 5: Conception aux petites échelles (échelles nanométriques)
Discrétisation de la matière
Forces d’Adhésion
Rugosité à petite échelle
Effet Tunnel (mécanique quantique)
Enjeux éthiques des nanosciences et des nanotechnologies

## Slide 6: Conception aux petites échelles (échelles nanométriques)
Discrétisation de la matière 2h
Forces d’Adhésion 2h
Rugosité à petite échelle 1h
Effet Tunnel (mécanique quantique) 1h
Enjeux éthiques des nanosciences et des nanotechnologies
Examen QCM Mercredi 23 Mars 2022 10h-12h

## Slide 7: Conception aux petites échelles (échelles nanométriques)
Discrétisation de la matière
Forces d’Adhésion
Rugosité à petite échelle
Effet Tunnel (mécanique quantique)
Enjeux éthiques des nanosciences et des nanotechnologies
Examen QCM Mercredi 23 Mars 2022 10h-12h

## Slide 8
Relation Contraintes / Déformations
sY
ep
Rôle des fluctuations sur la loi de comportement globale?
Quelles sont les grandeurs pertinentes à petite échelle?
Loi de comportement à différentes échelles?
Simulations Atomistiques de particules type Lennard-Jones

## Slide 9
Exemple d’une assemblée désordonnées d’atomes:
F. Léonforte et al. (2004)
Réponse hétérogène, irrégulière. Comportement mécanique?

## Slide 10
Comparaison avec le comportement continu:
Comportement
moyen
Fluctuations
Comportement moyen comparable au milieu continu.
Fluctuations importantes sur des distances mésoscopiques

## Slide 11
G.Debrégeas (2001)
J.R. Williams et al. (1997)
F.Radjai, S.Roux (2002)
E.Kolb et al. (2003)
R. Behringer (2006)
colloids
foams
Granular materials
Weeks (2006)
De Pablo (2008)
Polymers

## Slide 12
Science (October 2013)

## Slide 13
Characteristic Length-scales in Glasses:
Huang et al. Science (October 2013)

## Slide 14
Quelles tailles caractéristiques ?
Rôle des fluctuations à l’échelle atomique sur le comportement à grande échelle ?
Quel lien entre les grandeurs mesurables aux petites échelles
et les grandeurs mécaniques caractéristiques des milieux continus ?

## Slide 15
Métaux:
Polymères:
Imbrication des échelles dans les matériaux

## Slide 16
Machine de Traction:
Mesures à différentes échelles dans un solide
TEM
M. Ghidelli (2017)
ESM
Micro-piliers

## Slide 17
Grandeurs mécaniques aux petites échelles
1) Rappel: description classique continue
2) Théorie atomistique de Cauchy-Born (1915)

## Slide 18
Grandeurs mécaniques aux petites échelles
1) Rappel: description classique continue
2) Théorie atomistique de Cauchy-Born (1915)

## Slide 19
Grandeur mécanique fondamentale: le champ de déplacement u(r,t) ou de vitesse V(r,t).
Puissance mécanique: expression générale de la puissance des forces internes
représente les efforts intérieurs (Pa)
Invariance par translation
Invariance par rotation
antisymétrique
symétrique
partie sym. de

## Slide 20
Equations du mouvement:
accéleration
forces internes
forces externes
(volume)
forces externes
(de surface)
avec
, pour tout sous-système.
Conservation des moments (équation du mouvement)
Conditions aux limites:
Définition d’un champ de contraintes « statiquement admissible »

## Slide 21
Tenseur des contraintes de Cauchy:
Force par unité de surface
exercée le long de la direction x,
sur la face normale à la direction y.
Expression des forces:
vecteur normal
surface
Unités: Pa (1atm = 105 Pa)
Ordre de grandeur: MPa =106 Pa
(formulation Eulérienne)

## Slide 22
F
F
S
Par définition, pression
Contraintes de Cauchy:
Exemples
P.S

## Slide 23
Champ « cinématiquement admissible »
Comportement élastique: indépendant du temps, et réversible, dépend de
Comportement visqueux: dépend de
(plaques, grandes transformations…)
Tenseur des déformations

## Slide 24
Traction:
Shear:
Compression isotrope:
Unités: %. Ordre de grandeur: dans un solide, élasticité OK si e< 0.1% (métal)
e< 1% (polymères, amorphes)
L
L+u
L-v
u
Exemple de déf. Linéarisées:

## Slide 25
Les 3 équations du mouvement ont 9 inconnues ( )
Il est donc nécessaire d’y ajouter des équations de comportement
Principe de localité:
ne dépend que de l’environnement de
Hypothèse de simplicité matérielle:
dépendance dans le premier gradient de la transformation
Ces 6 équations de comportement doivent respecter les symétries matériaux
et les symétries induites par les principes de la thermodynamique.
De plus, on peut faire des hypothèses simplificatrices:

## Slide 26
Travail des forces internes
pour un champ de déplacement cinématiquement admissible,
ou un champ de contraintes statiquement admissible, « travail de déformation »:
Densité volumique de potentiel d’élasticité:
Pour un passage d’un état (s,e) à (s+ds,e+de)
Energie interne volumique:
En conditions isothermes, p est l’énergie libre volumique (df=du-Tds-sdT=dp).
En régime adiabatique, p est l’énergie interne volumique (du=dp).
d’où
s, entropie par unité de volume
Energie mécanique

## Slide 27
Exemples de Lois de comportement Linéaires en Visco-Elasticité Classique
Loi de Hooke
cas d’un milieu isotrope:
Loi de Newton
cas d’un milieu isotrope:
Fluide de Maxwell
Solide de Kelvin-Voigt
Soit (après dérivation et intégration)
Solide Elastique
Fluide Visqueux
Milieu Visco-Elastique

## Slide 28
Modèle Linéaire de Cosserat
François et Eugène Cosserat
Couples
Micro-courbures
Module de Flexion
*
*

## Slide 29
Alors Loi de Hooke
ut tensio sic vis
21 Modules d’élasticité Cabgd
Indépendant de (invariance par translation)
Indépendant de (invariance par rotation)
Développement général de l’énergie en fonction de la déformation:
RMQ: la mesure des modules d’élasticité dépend des conditions expérimentales (isothermes,..)
Contraintes « gelées »

## Slide 30
Symétries du tenseur des modules d’élasticité:
Exemple d’un matériau homogène et isotrope:
+ symétries spécifiques du matériau: Opérateur de symétrie
Unités des Modules d’Elasticité: J.m-3 , ou Pa.
Ordre de grandeur: -1<n ≈ 0.33<0.5 et E ≈ Gpa ≈ sY/10-3
et 1er principe de la
thermodynamique

## Slide 31
F
E, module d’Young
n, coefficient de Poisson
Traction:
u
Cisaillement simple:
m, module de cisaillement
P
Compression isotrope:
c, compressibilité.
, 2 modules d’élasticité(l,m)
Exemple d’un matériau homogène et isotrope:

## Slide 32
Exemples de matériaux anisotropes (cristaux):
FCC
3 moduli
C11 C12 C44
HCP
5 moduli
C11 C12 C13 C33 C44 C66=(C11-C12)/2
Ex. cobalt Co: HC  FCC T=450°C
Le nombre des modules d’élasticité
indépendants dépend de la symétrie

## Slide 33
Notation de Voigt:

## Slide 34
3 moduli
(3 equivalent axis)
6 moduli
(rotational invariance around an axis)

## Slide 35
6 moduli

## Slide 36
6 moduli
(2 equivalent symmetry axis)

## Slide 37
9 moduli
(2 orthogonal symmetry planes)
13 moduli
(1 plane of symmetry)
21 moduli

## Slide 38
Grandeurs mécaniques aux petites échelles
1) Rappel: description classique continue
2) Théorie atomistique de Cauchy-Born (1915)

## Slide 39
i
j
k
j
Expression de l’énergie à plusieurs particules:
The Cauchy-Born Theory of Solids (1915)
N particules
D dimensions
N.D paramètres
-D(D+1)/2 translations et rotations rigides
N.D –D(D+1)/2 distances indépendantes
Interactions 2-corps
(Modèle de Cauchy)
Ex. Lennard-Jones
Mousses
Modèle BKS pour Silice
Int. 3-corps
Ex. Silicium
Modélisation microscopique des grandeurs mécaniques:
ne dépend que des
distance relatives rij

## Slide 40
propanolol
Stretching (S)
Etirement
Bending (B)
Flexion
Torsion (T)
VdW
Coulomb…
Rep.
S
B
T
Coulomb
VdW
+ couplages entre les forces.
= description empirique
Modèle empirique de Force
Molécule = Système Mécanique

## Slide 41
Interactions Harmonique: Stretching
Interactions fonction de l’angle de valence q : Bending
Min for
Max for
Interactions fonction de l’angle diedral f : Torsion

## Slide 42
Exemple des Interactions ioniques
Liaison Ionique: charges électriques + intensité ~ 2 eV/at
Exemple: NaCl

## Slide 43
Exemple des Interactions Dipolaires
Liaison Hydrogène: interaction dipôle-dipôle ~ 0,25 eV/at
Forces de Solvation: interaction ion-dipôle ~25 eV/at

## Slide 44
Exemple de Liaisons Covalentes
Liaison Covalente: directionalité des liaisons + intensité ~ 5 eV/at
Exemple: Si
« intéractions à trois-corps»
F.H. Stillinger et T.A. Weber, Phys. Rev. B (1985)

## Slide 45
Exemple des Interactions de Van der Waals: modèle de Lennard-Jones
Intéractions Van der Waals: intéractions dipolaires instantannées ~ 0.01 eV/at

## Slide 46
Potentiel de Lennard-Jones:

## Slide 47
Théorie Classique de l’Elasticité:
Description à l’échelle atomique:
Interactions à 2-corps
(modèle de Cauchy)
Ex. Lennard-Jones
mousses
BKS modèle Silice
inter. à 3-corps
Ex. Silicium
Equations du mouvement sur chaque particule:
Equations du mouvement:
déplacement
Tenseur de
déformations linéarisé
Tenseur de
contraintes

## Slide 48
Expression des forces locales
Force interne exercée sur l’atome i:
Force de l’atome j sur l’at. i:
avec
Tension de la liaison (i,j)
dans la configuration {r}
Modélisation microscopique des grandeurs mécaniques:
et

## Slide 49
Modélisation microscopique des grandeurs mécaniques:
Déplacements et déformations:
i
j
ui
uj
rijeq
rij
uij
Développement des positions

## Slide 50
i
j
ui
uj
rijeq
rij
uij
uijP
uijT
Lien
déplacement
relatif /
déformations
Modélisation microscopique des grandeurs mécaniques:
Déplacements et déformations:

## Slide 51
Développement au 1er ordre de l’énergie: contraintes locales:
A comparer avec:

## Slide 52
A comparer avec:
Contrainte locale:
Développement au 1er ordre de l’énergie: contraintes locales:
Volume de Voronoï

## Slide 53
Développement au 2ème ordre de l’énergie: modules d’élasticité:
avec
Raideurs locales
élongation de la liaison
rotation

## Slide 54
Développement au 2ème ordre de l’énergie: modules d’élasticité:
Approximation de Born-Huang pour les modules d’élasticité:
Tijeq = 0
soit: absence de contraintes « gelées ».

## Slide 55
Développement au 2ème ordre de l’énergie: modules d’élasticité:
A comparer avec:

## Slide 56
Contribution termes à 2-corps (forces centrales): (i1i2)=(i3i4)  n=1/2 i
Contribution 3-corps (flexion angulaire): i=i1 and i=i3 or i=i4 n=2/3
i
Interactions 4-body (twists): (i1i2) ≠ (i3i4)  n=1/2 i
Développement au 2ème ordre de l’énergie: modules d’élasticité:

## Slide 57
Cabgd=Cbagd et Cabgd=Cabdg  36 modules
Cabgd=Cgdab  21 modules
Symétries supplémentaires, si interactions à 2-corps (Modèle de Cauchy):
Permutations de tous les indices: Caabb=Cabab et Cabgg=Cagbg
(Relations de Cauchy pour les interactions à 2-corps)
 3 Caaaa + 6 Caaab + 3 Caabb + 3 Cabgg  15 modules
Développement au 2ème ordre de l’énergie: modules d’élasticité:

## Slide 58
Lichtenstein Chem. Eur. J. 2014
Structure ouverte d’un verre SiO2
(AFM)
Distribution de tailles d’anneaux

## Slide 59
C1 ~ 2 m1
C2 ~ 2 m2
C3 ~ 2 (l+m)
2D Lennard-Jones N = 216 225 L = 483 a
Cas d’un verre de Lennard-Jones 2D
M. Tsamados et al. (2009)
valeurs propres du tenseur élastique:
Cartes de modules d’élasticité

## Slide 60
Exemple d’un verre sodo-silicate:
density Si
density Na+
Shear modulus
Bulk modulus
High Na+ density ↔ Low Elastic Moduli
Structure en
« Canaux » de sodium

## Slide 61
Lien entre Elasticité aux petites échelles et Comportement Dissipatif ?
Précurseurs d’endommagement, Plasticité, …

## Slide 62
Initial density
Density at step 2.
(Crack initiation)
Initial Na density
G. Molnar et al. (2016)
(1-x)SiO2 + xNa2O

## Slide 63
5% Na2O
30% Na2O
Effet de la composition: profil de densité à la traction max
G. Molnar et al. (2016)
(1-x)SiO2 + xNa2O

## Slide 64
Huang et al. Science (october 2013)
Réarrangement T1 dans un verre de silice 2D

## Slide 65
Réarrangements plastiques locaux dans un matériau Amorphe:
shear stress
Accumulation de réarrangements localisés
de type Inclusion de Eshelby (R=2Ả)
measured
displacements
T. Albaret et al. (2016)
a-Si
elastic
stored
total
(Eshelby)
Shear
stress
Shear strain
Inclusion d’Eshelby

## Slide 66
Take Home Message Partie I:
Il est possible de calculer les contraintes et les déformations à l’échelle atomique.
On peut en déduire des lois de comportement (type Loi de Hooke).
Le nombre de paramètres pertinents dépend de la structure à l’échelle microscopique.
L’élasticité est hétérogène à petite échelle.
Ces hétérogénéités permettent d’identifier des précurseurs
de l’endommagement et de la plasticité initiée localement.